ДАНО:

Кинематический анализ механизма.

##### Построения плана положений механизма

Известны размеры звеньев:

Механизм состоит из ведущего звена (зв.) и структурной группы Ассура второго класса, образованной звеньями  и .

Изобразим на чертеже зв. в виде отрезка ОА длиной 21мм. Тогда масштаб чертежа будет

Отмечаем на чертеже положения неподвижных элементов кинематических пар (шарниры О и С).

Строим положение ведущего звена  под заданным углом  к оси ОХ.

Вычисляем длины отрезков ОС,ВС, АВ, ВЕ в масштабе построения:

Из точки О проводим окружность радиусом ОА. Делим окружность на 12 равных частей, соответствующих 12 положениям ведущего звена.

Из точки С проводим окружность радиусом ВС. Из каждой точки 1,2,…12 проводим окружность радиусом АВ. Точки пересечения этих окружностей с окружностью радиусом ВС соответствуют точкам В в положениях 1,2,…12, соответственно.

Траектории точек звена, не входящие в кинематические пары со стойкой (точка Е), называются шатунными кривыми. На рис.2.9 построена шатунная кривая, описываемая точкой Е шарнирного четырехзвенника.

Рис.2.9. План положений механизма.

- Построение планов скоростей и ускорений механизма.

Принятые размеры звеньев:

Угловая скорость кривошипа  постоянна, направление – по ходу часовой стрелки (угловое ускорение).

а)

б)                                                             в)

Рис.2.10. а)–план положения механизма; б).– план скоростей механизма; в) – план ускорений механизма.

Строим план скоростей. Построение ведем по следующим двум векторным уравнениям:

,

где –скорость точки А при вращении относительно стойки О. Для этой скорости известны: направление – перпендикулярно ОА в сторону, совпадающей с направлением вращения звена , и величина по модулю

;

–относительная скорость точки В при вращении звена  вокруг шарнира А. Известно только направление этой скорости – перпендикулярно АВ.

–относительная скорость точки В при вращении звена  вокруг шарнира С. Известно только направление этой скорости – перпендикулярно ВС.

–скорость точки С;

,так как точко О и А неподвижны.

Порядок построения (рис.2.10,б).

На чертеж наносим положение полюса (точка Р). Выбираем масштаб построения плана скоростей. Изобразим скорость  вектором , длиной 88 мм. Тогда масштаб скоростей будет равен

Строим решение первого векторного уравнения (рис.2.10,б): от полюса Р откладываем отрезок , изображающий скорость  в масштабе построения.

Из точки  проводим направление скорости  – линию, перпендикулярную АВ.

Решение второго векторного уравнения. Из полюса Р проводим направление скорости  – линию, перпендикулярную ВС, до пересечения с линией, проведенной перпендикулярно АВ, и получаем точку в. Вектор Pв представляет собой скорость  в масштабе построения. Истинное значение абсолютной скорости точки В

Вектор –скорость точки В в масштабе построения в относительном вращательном движении звена АВ относительно точки А, т.е. . Истинное значение скорости

.

Скорость точки  находим по правилу подобия: конец вектора этой скорости должен лежать на продолжении линии , при этом соотношение длин отрезков  и  должно равняться соотношению длин звеньев  и  соответственно

, откуда мм.

Вектор  представляет собой абсолютную скорость точки Е в масштабе построения. Истинное величина скорости точки Е

;

Скорости центров тяжести звеньев  можно определить из плана скоростей, соединив полюс Р с серединами отрезков Ра, ае и Рв, соответственно. В результате получим вектор , соответствующий абсолютной скорости вращения центра тяжести  звена  в масштабе построения, вектор , соответствующий абсолютной скорости вращения центра тяжести  звена  в масштабе построения и вектор , соответствующий абсолютной скорости вращения центра тяжести  звена  в масштабе скоростей . Для того, чтобы определить истинные значения скоростей центров тяжести звеньев необходимо отрезки  и  умножить на масштаб скоростей

Из плана скоростей можно определить угловую скорость вращения звена АВ относительно точки А и звена ВС относительно точки С:

.

Направление угловой скорости  определяется по направлению линейной скорости , т.е. вращение звена АВ происходит против хода часовой стрелке; направление угловой скорости  определяется по направлению линейной скорости , т.е. вращение звена ВС происходит по часовой стрелке.

Строим план ускорений (рис.2.10,в). Построение ведем по следующим двум векторным уравнениям:

где –ускорение точки В относительно неподвижной системы отсчета.  – нормальное (оно же полное ) ускорение точки А относительно стойки О, так как вращение звена ОА равномерное (). Для этого ускорения известны: значение по модулю

и направление – параллельно ОА от точки А к О;

,  – соответственно касательное и нормальное ускорения точки В в относительном вращательном движении звена АВ вокруг точки А.

Для нормального ускорения известны значение по модулю

,

где величина  определена из плана скоростей,

и направление: параллельно линии АВ от точки В к точке А.

Касательное ускорение  направлено перпендикулярно линии АВ, величина его неизвестна.

,  – соответственно касательное и нормальное ускорения точки В в относительном вращательном движении звена ВС вокруг точки С.

Для нормального ускорения известны значение по модулю

,

где величина  определена из плана скоростей,

и направление: параллельно линии ВС от точки В к точке С.

Касательное ускорение  направлено перпендикулярно линии ВС, величина его неизвестна.

Построение плана ускорений ведем в такой последовательности. Выбираем положение полюса  (рис.2.10,в). Строим решение первого векторного уравнения, для чего от полюса плана  откладываем отрезок , изображающий ускорение , параллельно линии ОА. Длину отрезка  выбираем равной 33 мм. Тогда масштаб плана ускорений будет:

.

От точки  откладывает отрезок , изображающий ускорение . Длина отрезка  вычисляется следующим образом

Через точку  проводим направление ускорения  – линию, перпендикулярную отрезку АВ.

Для построения второго векторного уравнения ускорений от полюса плана  откладываем отрезок , изображающий ускорение . Длина отрезка  вычисляется следующим образом

Через точку  проводим направление ускорения  – линию, перпендикулярную отрезку ВС.

Точка пересечение его с линией, проведенной перпендикулярно АВ, дает точку в. Вектор представляет полное ускорение точки В в масштабе построения во вращательном движении относительно неподвижной системы отсчета, т.е. . Действительная величина ускорения точки В найдется как

Вектор –полное ускорение точки В при вращении звена звена АВ относительно точки А, т.е. в масштабе построения.

Ускорение точки Е найдем по правилу подобия:

.

Действительное значение ускорения точки Е

Аналогично по правилу подобия определяются ускорения центров тяжести звеньев ,  и . Точки  находятся в центрах отрезков , соответственно. Соединив полюс с точками  на плане скоростей, получим ускорения центров тяжести звеньев. Действительные значения ускорений центров тяжести звеньев ОА, АЕ и ВС:

Из плана ускорений можно определить угловое ускорение вращения шатуна АЕ относительно точки А и угловое ускорение вращения коромысла ВС относительно точки С:

В таблице 2.2 и 2.3 указаны результаты кинематического исследования механизма

### Табл.2.2

| , м/сек2 | , м/сек2 | , м/сек2 | , м/сек2 | , м/сек2 | , м/сек2 | , м/сек2 | , м/сек2 | , м/сек2 | , м/сек2 | , сек-2 | , сек-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65,6 | 100 | 140 | 6,075 | 8,644 | 98 | 96 | 33 | 82 | 50 | 326,7 | 417,4 |

Табл.2.3.

| , м/сек | , м/сек | , м/сек | , м/сек | , м/сек | , сек-1 | , сек-1 | , сек-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,63 | 1,41 | 0,99 | 1,35 | 1,41 | 23 | 4,5 | 6,13 |

Кинетостатический анализ механизма.

Даны размеры звеньев: ; .

Из кинематического анализа получены следующие значения ускорений:

.

Требуется определить

- реакции в кинематических парах О, А, В, С:

– реакция со стороны стойки на звено ОА;

– реакция в кинематической паре между звеньями ОА и АВ;

– реакция в кинематической паре между звеньями АВ и ВС;

– реакция со стороны стойки на звено ВС;

2) уравновешивающую силу , приложенную в кинематической паре А и направленную перпендикулярно к ведущему звену ОА.

#### Решение

Механизм состоит (рис.2.11,б) из ведущего звена 1 (ОА) двухповодковой группы 2–3 (звенья АЕ и ВС).

а                                                                         б

Рис.2.11.Шарнирный четырехзвенник: а–план ускорений; б–план механизма в заданном положении с указанными внешними силами, действующими на звенья механизма.

Определим все внешние силы, действующие на механизм.

На звенья механизма действуют силы тяжести звеньев , силы инерции звеньев , приложенные в центрах тяжести звеньев , соответственно, и моменты инерции звеньев, совершающих неравномерное вращательное движение .

- Массу звеньев механизма определим по формуле

,

где –погонная масса материала, ; – длина звена.

Масса кривошипа ОА   ;

масса шатуна АЕ          ;

масса коромысла ВС    .

- Вес звеньев механизма определим по формуле

,

где –ускорение свободного падения, .

Вес кривошипа ОА        ;

масса шатуна АЕ           ;

масса коромысла ВС     .

- Силы инерции звеньев определим по формуле

,где –ускорение центра тяжести звена.

Сила инерции кривошипа ОА      ;

сила инерции шатуна АЕ             ;

сила инерции коромысла ВС      .

- Моменты инерции масс звеньев–стержней относительно оси, проходящей через центр масс  перпендикулярно плоскости движения определяются по приближенной формуле

.

Момент инерции масс кривошипа ОА

;

момент инерции масс шатуна АЕ

;

момент инерции масс коромысла ВС

.

- Моменты инерции сил звеньев–стержней определяются по формуле

,

где –угловое ускорение звена–стержня.

Момент инерции сил кривошипа ОА

;

момент инерции сил шатуна АЕ

;

момент инерции сил коромысла ВС

.

Для звена 2 приведем момент инерции  и силу инерции  приведем к одной силе . Линия действия силы  будет находится от центра тяжести  на расстоянии

,

или в масштабе по чертежу

мм.

Сила  должна вращать звено относительно точки  в том же направлении, в котором  вращает звено АЕ относительно точки А (т.е. по часовой стрелки). Для этого необходимо сместить  в сторону точки А. Точка пересечения линии действия силы  и звена АЕ является точка качания К2 (рис.2.12, а).

Для звена 3 приведем момент инерции  и силу инерции  приведем к одной силе  (см. пример 2). Линия действия силы  будет находится от центра тяжести  на расстоянии

,

или в масштабе по чертежу

мм.

Сила  должна вращать звено относительно точки  в том же направлении, в котором  вращает звено ВС относительно точки С (т.е. по часовой стрелке). Для этого необходимо сместить  в сторону точки В. Точка пересечения линии действия силы  и звена ВС является точка качания К3.

- Силовой расчет структурной группы 2–3, состоящей из звеньев АЕ и ВС, трех вращательных пар А, В, С (рис.2.12,а)

На группу 2-3 действуют известные по величине и направлению силы , . Эту группу освобождаем от связей (рис.2.12,а) и прикладываем вместо них две реакции: одну реакцию ( – в шарнире А неизвестную ни по величине, ни по направлению; другую реакцию  – в шарнире С неизвестную ни по величине, ни по направлению.

Реакцию ( раскладываем на две составляющие

,

где  – направлена перпендикулярно к звену АВ;  – направлена вдоль прямой АВ.

Реакцию ( раскладываем на две составляющие

,где  – направлена перпендикулярно к звену ВС;  – направлена вдоль прямой ВС.

Для того, чтобы найти составляющую  рассмотрим равновесие звена 2. Запишем уравнение равновесия моментов сил относительно шарнира В для звена 2

звено 2: ,

,

где  определяются из чертежа.

Для того, чтобы найти составляющую  рассмотрим равновесие звена 3. Запишем уравнение равновесия моментов сил относительно шарнира С для звена 3

звено 3: ,

,

где  определяются из чертежа.

Неизвестные составляющие ,  находим графически из плана сил согласно уравнению равновесия всех сил для структурной группы 2–3

(2.1).

Строим план сил группы 2–3 в масштабе  (рис.2.12,б). Силы на плане сил рекомендуется откладывать в такой же последовательности, в какой они указаны в уравнении (2.1). Т.е. сначала силы, действующие на одно звено, затем силы, действующие на другое звено.

Построение необходимо начинать с известных сил в следующей последовательности: . Затем из начала вектора  провести линию действия силы , параллельно отрезку АВ. Из конца вектора  линию действия силы , параллельно отрезку ВС. Точка пересечения этих прямых является графическим решения уравнения (2.1).

Из плана сил получим:

,

,

,

.

Для того, чтобы определить неизвестную реакцию в шарнире В () рассмотрим равновесие сил, действующих на звено 2 (или звено 3)

Звено 2: .

Соединив конец вектора  и начало вектора  из плана сил получим неизвестный вектор  (рис.2.12,б).

.

а)

б)

Рис.2.12.Силовой расчет структурной группы 2–3: а–силовая схема; б–план сил.

- Силовой анализ ведущего звена 1 (рис.2.13)

На звено 1 действуют силы  – известные по величине и направлению; в шарнире О сила реакции  – неизвестная ни по величине, ни по направлению; уравновешивающая сила  – приложенная в шарнире А, направленная перпендикулярно к звену ОА, неизвестная по величине.

Неизвестную силу  определим из уравнения равновесия моментов всех сил, действующих на звено 1 относительно шарнира О (рис.2.13,а)

звено 1:

,

,

где  определяются из чертежа.

Неизвестная сила реакции  может быть определена графически методом из уравнения равновесия сил для звена 1

звено 1: .

Строим план сил ведущего звена 1 в масштабе  (рис.2.13,б).

Для того, чтобы определить неизвестный вектор , нужно соединить конец вектора  и начало вектора . Из плана сил получим

.

Результаты силового расчета механизма в заданном положении представлены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

| , Н | , Н | , Н | , Н | , Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 681,4 | 465 | 471,6 | 295,5 |

а)

б)

Рис.2.13.Силовой расчет ведущего звена 1: а–силовая схема; план сил.

Определение уравновешивающей силы

методом рычага Жуковского Н.Е.

Решение задачи проводится по результатам кинематического анализа.

Даны размеры звеньев:

# Порядок решения

1) строим схему механизма в заданном положении в масштабе  (рис.2.14,а) и наносим все внешние силы: силы тяжести звеньев , приложенных в центрах тяжести звеньев , соответственно; силу инерции звена 1 , действующую в центре тяжести звена 1 ; приведенные силы инерции звеньев , приложенные в центрах качания ;

2) для заданного положения механизма строим план скоростей в масштабе  (рис.2.14,б);

3) поворачиваем план скоростей на 900 вокруг полюса Р (рис.2.14, в);

4) по правилу подобия находим на плане скоростей положение центров тяжести звеньев s1, s2, s3 и положение центров качания к2, к2;

5) со схемы механизма переносим на повернутый план скоростей параллельно самим себе силы в одноименные точки плана (рис.2.14,в);

6) принимая повернутый план скоростей за рычаг с точкой опоры в полюсе Р, запишем уравнение равновесия для моментов относительно точки Р

,

=296,4Н,

где  определяются из плана.

Сравним значение уравновешивающей силы , найденное графоаналитическим методом через взаимодействие звеньев, со значение уравновешивающей силы, полученное с помощью рычага Н.Е.Жуковского

.

Расхождение составило менее 1%, что свидетельствует о достаточной точности решения задачи двумя способами.

Сила  в заданном положении механизма является силой сопротивления, т.к. направление действия этой силы не совпадает с направление вращения ведущего звена 1.

а)

б)

в)

Рис.2.14. Определение уравновешивающей силы методом рычага Жуковского Н.Е. в заданном положении: а–план механизма с действующими на его звенья внешними силами; б–план скоростей; в–повернутый на 900 план скоростей с нанесенными на него внешними силами.