86. Источник тока, амперметр и резистор соединены последовательно. Если взять резистор из медной проволоки длиной м и поперечным сечением мм2 , то амперметр показывает ток . Если же взять резистор из алюминия длиной м и поперечным сечением мм2 , то амперметр показывает ток . Сопротивление амперметра Ом. Найти ЭДС источника тока и его внутреннее сопротивление .

Дано: 1 – медь,                                           Решение

2 – алюминий

м                Определим сопротивление резистора из медной

м           проволоки

мм2                                                    , где

мм2                – удельное сопротивление меди ();

– длина медного проводника;

Ом         – площадь поперечного сечения медного проводника.

Ом.

Определим сопротивление резистора из алюминия по формуле:

, где

– удельное сопротивление алюминия ();

– длина алюминиевого проводника;

– площадь поперечного сечения алюминиевого проводника.

Ом.

Согласно  закону Ома учитывая то, что цепь последовательная, ЭДС источника тока равна

, где

– сопротивление амперметра;

– внутреннее сопротивление источника тока.

С другой стороны,

.

Получим систему двух уравнений с двумя неизвестными:

Решая систему уравнений, получим значение внутреннего сопротивления источника тока

Ом

и ЭДС источника тока

В.

Ответ: ЭДС источника тока равна 2,41 В, а его внутреннее сопротивление  равно 0,761 Ом.

88. По двум длинным параллельным проводам текут в одинаковом направлении токи и . Расстояние между проводами см. Определить напряженность магнитного поля в точке, удаленной от первого провода на см и от второго на см.

Дано:						Решение

см = 0,1 м

см = 0,08 м

см = 0,06 м

Рисунок 1

Для нахождения напряженность  магнитного поля в точке А воспользуемся принципом суперпозиции магнитных полей. Для этого определим направления напряженностей  и  магнитного поля, создаваемых каждым проводником с током в отдельности, и сложим их геометрически.

.

Модуль вектора может быть найден по теореме косинусов:

, где

– угол между векторами  и .

Напряженности магнитного поля  и  выражаем соответственно через силу тока  и расстояния  и от проводов до точки А:

;

.

Подставляя выражения  и  в выражение по теореме косинусов и вынося  за знак корня, получим

.

Проверим единицу измерения:

.

Сначала вычислим . Заметив, что (как углы с ответственно перпендикулярными сторонами), по теореме косинусов запишем:

, где

а – расстояние между проводами.

.

Подставив в формулу для нахождения напряженности числовые значения физических величин, произведем вычисления:

Ответ: напряженность  магнитного поля в точке, удаленной от первого провода на см и от второго на см равна 44,5 .

94. По витку радиусом см течет ток . Виток помещен в однородное магнитное поле с индукцией Тл. Определить момент сил , действующий на виток, если плоскость витка составляет угол  с линиями индукции.

Дано: 	Решение

см = 0,1м

Тл

Рисунок 2

На рисунке 2 индукция магнитного поля , в котором находится виток, направлена вдоль оси Х.

Выберем направление тока в витке, как указано на рисунке 2.                               На виток с током в магнитном поле действует момент сил

, где

– вектор магнитного момента витка, направление которого определяется по правилу буравчика, а абсолютная величина определяется формулой

, где

S – площадь витка, в условиях данной задачи

S = πR2,

S = 3,14( 0,12 = 0,0314 м2.

Тогда                             А(м2.

Направление момента сил  совпадает с направлением векторного произведения . В данном случае вектор  направлен вдоль оси Z. 	Абсолютная величина вектора момента сил определяется формулой

, где

– угол между векторами  и , он равен

.

Вычислим величину момента сил, действующего на виток:

Н(м.

Ответ: величина момента сил, действующего на виток равна М = 0,157 Н·м.