ДОМАШНЕЕ    ЗАДАНИЕ № 2

по электротехнике

«Линейные цепи однофазного переменного тока»

u(t) = Um sin ((t + ( )

Таблица №1.

| Параметры | Вариант |
| --- | --- |
|  | 4 |
| Um , В | 10(n = 10(21 = 210 |
| (u, эл. град. | –20(n = –20(21 = –420 |
| R1, Ом | 5(n = 5(21 = 105 |
| R2, Ом | n = 21 |
| R0, Ом | 3n = 3(21 = 63 |
| ZН, Ом | 3(n(1+j) = 3( 21(1+j) = (63 + j63) |
| XL1, Ом | 5(n = 5(21 = 105 |
| XL2, Ом | 2(n = 2(21 = 42 |
| XL0, Ом | 5(n = 5(21 = 105 |
| Xс1, Ом | n = 21 |
| XC2, Ом | 2(n = 2(21 = 42 |
| XC0, Ом | 4(n = 4(21 = 84 |

Решение

1. Определим комплексные сопротивления всех ветвей схемы в показательной и алгебраической формах.

Определим сопротивление  в алгебраической форме:

Ом.

Определим сопротивление  в показательной форме:

Ом;

;  .

Ом.

Определим сопротивление  в алгебраической форме:

Ом.

Определим сопротивление  в показательной форме:

Ом;

;  .

Ом.

Определим сопротивление  в алгебраической форме:

Ом.

Определим сопротивление  в показательной форме:

Ом;

.

Ом.

Определим сопротивление  в алгебраической форме:

Ом.

Определим сопротивление  в показательной форме:

Ом;

;  .

Ом.

2. Определим общее сопротивление всей цепи в алгебраической форме:

Сопротивление всей цепи в показательной форме:

Ом;

;  .

Ом.

Определим характер цепи. Сопротивление цепи имеет общий вид . Общий вид выражения сопротивления и знак «+» указывают на то, что цепь имеет активно-индуктивный характер.

Начертим схему замещения цепи по виду выражения для общего сопротивления.

3. Определим токи в ветвях и напряжения на каждом элементе исходной схемы.

Вычислим общее напряжение цепи:

В.

В алгебраической форме:

В.

Определим ток  в показательной форме:

А.

Определим ток  в показательной форме:

При этом Ом;  ;

Определим ток  в показательной форме:

Определим токи , ,  в алгебраической форме:

А;

А;

А.

Сделаем проверку полученных результатов по законам Кирхгофа. По первому закону Кирхгофа:

.

Верно.

Определим напряжения на каждом элементе исходной схемы в показательной и алгебраической формах.

Определим напряжение :

В;

В.

Определим напряжение :

В;

В.

Определим напряжение :

В;

В.

Определим напряжение :

В;

В.

Определим напряжение :

В;

В.

Определим напряжение :

В;

В.

Определим напряжение :

В;

при этом  Ом;  Ом; .

В.

Определим напряжение :

В;

В.

Определим напряжение :

В;

В.

Определим напряжение :

В;

В.

По второму закону Кирхгофа:

.

Верно.

.

Верно.

4. Определим показания приборов (амперметров и вольтметра).

А;

А;

А;

В.

5. Построим векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений на одной комплексной плоскости.

6. Определим КПД и  исходной системы относительно цеха.

.

Вт.

Рассмотрим треугольник сопротивлений всей схемы, где  Ом;

; .

7. Определим характер и номинал элемента, который необходимо подключить к нагрузке цеха, чтобы коэффициент мощности цеха был равен 0,95.

Определим сопротивление цеха:

Ом;

Ом;  ;  ;

.

Коэффициент мощности цеха в данном случае равен 0,95, поэтому оставляем схему без изменений.

8. Составим баланс мощностей исходной схемы. Определим P, Q, S.

С другой стороны,    ВА

или   ВА.

Верно.

Погрешность вызвана неточностью округления.

# Text boxes

R

XL

I

U

R = 142,2 Ом

XL = 142,2 Ом

+1

-1

+j

-j

Масштаб

1 см

0,15 А см

10 В

1 см