Задача 3.1

Цепь (рис. 1, а) содержит резисторы R1 = 1 кОм, R2 = 1 кОм, R3 =  1 кОм, емкость С = 10 нФ и источник постоянного напряжения Е = 5 В. В момент t = 0 происходит замыкание ключа К и в цепи возникает переходной процесс. Требуется: рассчитать основные характеристики процесса; получить выражения для токов i2(t), i3(t) и напряжения uС(t) классическим методом; построить графики указанных токов и напряжения; рассчитать ток i2(t) операторным методом.

Рис. 1

Решение

1. Находим токи i1, i2, i3 и напряжение uС в три момента времени: t = 0–, 0+ и (.

1.1. Момент t = 0–. Он соответствует стационарному состоянию цепи до коммутации. В этом состоянии ключ К разомкнут, а резистор R2 влияет на работу цепи. Сама схема (рис. 1 а) представляет собой цепь, в которой i2(0–) = 0, и она может быть рассчитана по следующим формулам:

1.2. Момент t = 0+. Это первое мгновение после замыкания ключа К. В соответствии с законом коммутации:

Остальные величины находим путем составления и решения системы уравнений по законам Кирхгофа, описывающих электрическое состояние цепи в момент t = 0+ (рис. 1 б):

После числовых подстановок получим:

Решая систему, находим:

1.3. Момент t = ( означает новое стационарное состояние цепи после окончания переходного процесса. Внешне схема цепи при t = ( соответствует   рис. 1 б, причем , а остальные токи и напряжение рассчитываются по формулам:

2. Расчет токов i2(t), i3(t) и напряжения uС(t) после коммутации классическим методом.

Переходный процесс в цепях первого порядка (с одним реактивным элементом) описывается уравнением вида

где fпр = f (() – принужденная составляющая искомой величины, равная ее значению при t = (;                                                                                                         fсв(t) – свободная составляющая;                                                                                            A – постоянная интегрирования;                                                                                            р – корень характеристического уравнения, определяющий в конечном итоге длительность переходного процесса. Так как р является общей величиной для всех токов и напряжений в конкретной цепи, то расчет переходного процесса целесообразно начать с определения р.

2.1. Характеристическое уравнение для расчета р составляется по операторной схеме замещения, отражающей работу цепи после коммутации, и показанной на рис. 2.

Рис. 2

Принимая Z( p) = 0, получим характеристическое уравнение

решение уравнения дает корень

Величина

называется постоянной времени цепи.

2.2. Расчет uC(t).

Учтем, что uC пр = uC (() = 2,5 В. Величину AС найдем из рассмотрения uC(0+) с учетом независимого начального условия:

Откуда AС = 3,34 –2,5 = 0,84. Тогда

2.3. Расчет i2(t).

Воспользуемся законом Ома для емкости:

2.4. Расчет i3(t) аналогичен расчету uC(t).

.

2.5. Проверка правильности расчетов производится путем анализа найденных выражений в моменты времени t = 0 и (.

Полученные значения всех величин совпадают с результатами расчетов в п. 1.

3. Построение графиков переходного процесса.

Для построения графиков необходимо составить таблицу значений i2(t), i3(t), uС(t) в различные моменты времени (таблица 1).

Таблица 1

| t | 0 | 0,5( | ( | 1,5( | 2( | 3( | 4( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мкс | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| , мА | -1,68 | -1,02 | -0,62 | -0,37 | -0,23 | -0,084 | -0,031 |
| , мА | 3,34 | 3,0 | 2,81 | 2,69 | 2,61 | 2,54 | 2,52 |
| , В | 3,34 | 3,0 | 2,81 | 2,69 | 2,61 | 2,54 | 2,52 |

Рис. 3

i2(t) и i3(t) могут быть построены на одном графике. При выборе масштабных делений по осям графиков учитываются максимальные значения соответствующих величин. Для тока и напряжения целесообразно принять в 1 см по 1 мА и 1 В соответственно. Масштаб по оси времени определяется длительностью переходного процесса. Известно, что экспоненциальные функции за время t = 3( изменяется на 95% от своего максимального значения. Тогда можно принять, что переходный процесс в цепях первого порядка заканчивается через 3( с погрешностью 5%. Получим для данной схемы tпер.пр = 3( = 15 мкс. Для построения графика удобно принять масштаб по оси времени 2 мкс в 1 см.

- Расчет тока i2(t) операторным методом.

Рис. 4

Для состояния цепи при t ( 0 составляется операторная схема замещения, которая учитывает независимые начальные условия в виде дополнительных (расчетных) источников напряжения LiL(0) или uC(0)/p. В данной задаче таким источником будет uC(0)/p (рис. 4).

Используя закон Ома, в операторной форме, запишем

,

где Uab( p) может быть найдено по методу узловых напряжений:

Подставляя, получим:

Подставляя значение Uab( p), получим выражение для тока в операторной форме:

Таким образом,

Используя теорему разложения, найдем оригинал тока:

выражение для которого совпадает с выражением, полученным классическим методом.