Содержание

Задача 1. Определение реакций опор твердого тела	3

1.1 Вариант схемы I	3

1.1.1 Определение реакций опор	4

1.2 Вариант схемы II	5

1.2.1 Определение реакций опор	5

1.2 Рассмотрим вариант схемы III	6

Задача 2. Расчет ступенчатого бруса на прочность и жесткость при растяжении и сжатии	8

2.1 Определение продольных усилий	9

2.2 Определение напряжений	9

2.3 Определение перемещений	10

2.4 Построение эпюр	11

2.5 Проверка условия прочности и жесткости	12

Задача 3. Расчет плоской стержневой системы на прочность и жесткость при растяжении и сжатии	14

3.1 Определение усилий в стержнях	14

3.2 Определение площадей сечений стержней	16

3.2 Определение деформаций стержней	17

Список литературы	18

# Задача 1. Определение реакций опор твердого тела

Определить реакции опор прямолинейных брусьев, показанных на рисунке 1.

Принять:

кН.

Таблица 1.1 – таблица исходных данных

| Шифр студента | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение исходных данных | № схемы | , кН | М, кНм | q, кН/м | a, м | b, м | с, м | , градус |
| Числовые значения | 6 | 38 | 16 | 14 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 30 |

На рисунке 1.1 приведены расчетные схемы.

I,II,III варианты схем

Рисунок 1.1 – Расчетные схемы

## 1.1 Вариант схемы I

Отбросим опоры, заменив их соответствующими реакциями. Зададимся плоскостью с осями 0x и 0y.  На рисунке 1.1.1 приведена схема без опор.

Рисунок 1.2 – Расчетная схема без опор

### 1.1.1 Определение реакций опор

Запишем уравнение равновесия для данной плоской системы сил:

где  – сумма всех сил на оси 0x и 0y соответственно, кН;

– сумма моментов относительно оси 0z (ось 0z перпендикулярна осям 0x и 0y), кНм;

– момент относительно точки приложения силы , кНм;

– реакции опоры, кН;

– момент реакции опоры, кНм;

Из уравнения (1.1) видно, что реакция .

Из уравнения (1.2) выразим и посчитаем реакцию :

;

кН.

Из уравнения (1.3) выразим и посчитаем момент опоры :

;

Вывод:

Были найдены реакции опоры жесткой заделки, их величины составили: .

Реакции опоры имеют положительные величины, следовательно, направление реакций верное.

## 1.2 Вариант схемы II

Отбросим опоры, заменив их соответствующими реакциями. Зададимся плоскостью с осями 0x и 0y. Силу  заменим ее проекциями на соответствующие оси 0x и 0y. На рисунке 1.3 приведена схема без опор.

Рисунок 1.3 – Расчетная схема без опор

### 1.2.1 Определение реакций опор

Запишем уравнение равновесия для данной плоской системы сил:

где  – реакции опоры в точнее А, кН;

– реакция опоры в точнее B, кН;

– проекции силы  на оси 0x и 0y соответственно, кН;

– момент относительно точки А.

Из уравнения (1.4) выразим и посчитаем реакцию :

;

Из уравнения (1.5) выразим и посчитаем реакцию :

;

.

Из уравнения (1.6) выразим и посчитаем реакцию :

;

Вывод:

Были найдены реакции опор шарнирно опертого бруса, их величины составили: ;;

Реакции опоры имеют положительные величины, следовательно, направление реакций верное.

## 1.2 Рассмотрим вариант схемы III

Отбросим опоры, заменив их соответствующими реакциями. Зададимся плоскостью с осями 0x и 0y. На рисунке 1.4 приведена схема без опор.

Рисунок 1.4 – Расчетная схема без опор

1.2.1 Определение реакций опор

Запишем уравнение равновесия для данной плоской системы сил:

где  – момент относительно точки А.

Из уравнения (1.7) видно, что ;

Из уравнения (1.9) выразим и посчитаем реакцию :

;

Из уравнения (1.8) выразим и посчитаем реакцию :

кН.

Вывод:

Были найдены реакции опор шарнирно опертого бруса, их величины составили: ;;

Реакция опоры  имеет отрицательное значение, это говорит о противоположном направлении этой реакции на схеме рисунка 1.4. Остальные реакции положительны, значит направление верное.

# Задача 2. Расчет ступенчатого бруса на прочность и жесткость при растяжении и сжатии

Для	заданного стального ступенчатого бруса на рисунке 2.1 требуется:

– построить эпюры  продольных сил, нормальных напряжений и перемещений;

– проверить выполнение условий	прочности	и жесткости, если .

При   несоблюдении   одного   из   условий   увеличить размеры сечений.

Для всех схем на рисунке 2 принять:

– площадь круглого сечения диаметром d;

– площадь квадратного сечения со стороной a.

Таблица 2.1 – Размеры конструкции и величины исходных данных

| Шифр студента | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение исходных данных | № схемы | , м | , м | , м | d, мм | a, мм | , кН | , кН | , кН |
| Числовые значения | 10 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 45 | 50 | 30 | 40 | 20 |

Рисунок 2.1 – Схема ступенчатого бруса

Площадь круглого сечения:

м;

где d – диаметр круглого сечения, м.

Площадь квадратного сечения:

м;

где а – сторона квадратного сечения, м

## 2.1 Определение продольных усилий

Разобьем брус на три участка . Определим для каждого из

участков величину нагрузки. Схема, разбитая на участки, показана на рисунке 2.2

Рисунок 2.3 – схема, разбитая на участки

Для участка ;:

где  – усилие в заданном сечении, кН.

кН;

кН.

Для участка ;:

кН;

кН.

Для участка ;:

кН;

кН.

Эпюра продольных усилий показана на рисунке 2.5 б).

Вывод:

Положительные усилия – растягивающие, отрицательные – сжимающие.

## 2.2 Определение напряжений

По найденным усилиям в пункте 2.1, найдем напряжения соответствующие участкам

Для участка :

МПа;

где  – напряжение в заданном сечении, МПа.

Для участка

МПа;

Для участка :

МПа;

Эпюра нормальных напряжений показана на рисунке 2.5 в).

Вывод:

Положительные напряжения – растягивающие, отрицательные – сжимающие.

## 2.3 Определение перемещений

Отбросим опору и заменим ее реакцией R. По эпюре продольных усилий

На рисунке 2.5 б) видно, что величина реакции жесткой заделки R = 10кН. Величина реакции положительная, следовательно, реакция должна растягивать брус. Разобьем схему на участки .

Рисунок 2.4 – Схема, разбитая на участки

Для участка ;:

где  – абсолютная продольная деформация соответствующего участка, м.

,

Для участка ;:

Для участка ;:

Эпюра продольных деформаций показана на рисунке 2.5 г).

Вывод:

Положительные деформации – растягивающие, отрицательные – сжимающие.

## 2.4 Построение эпюр

По данным вычисленным в пунктах 2.1; 2.2; 2.3 построим соответствующие эпюры на рисунке 2.5.

а) расчетная схема; б) эпюра продольных сил;

в) эпюра нормальных напряжений; г) эпюра продольных деформаций.

Рисунок 2.5 – эпюры

## 2.5 Проверка условия прочности и жесткости

Условие прочности при растяжении данной схемы:

,

где  – максимальные напряжения, МПа.

Из эпюры нормальных напряжений на рисунке 2.5 в) видно, что максимальные напряжения на участке .

Вывод:

Условие прочности выполнилось.

Условие жесткости при растяжении данной схемы:

,

где  – максимальные напряжения, мм.

Из эпюры деформаций на рисунке 2.5 г) видно, что максимальные деформации на участке .

Вывод:

Условие жесткости выполнилось.

# Задача 3. Расчет плоской стержневой системы на прочность и жесткость при растяжении и сжатии

Для стержневой системы на рисунке 3.1 требуется:

– определить усилия в стержнях;

– найти площади поперечных сечений стержней из расчета на прочность по допускаемым напряжениям;

– вычислить деформации стержней.

Размеры конструкции и величины нагрузок приводятся в таблице 3.1.

Материал стержней – Сталь3 с характеристиками:

Заштрихованные элементы на схемах считать абсолютно жесткими.

Таблица 3.1 – таблица исходных данных

| Шифр студента | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение исходных данных | № схемы | a, м | b, м | c, м | d, м | P, кН | q, кН/м |
| Числовые значения | 6 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 85 | 25 |

Рисунок 3.1 – расчетная схема

## 3.1 Определение усилий в стержнях

Разобьем это систему на две части и каждую из них рассмотрим в отдельности. Правая часть схемы показана на рисунке 3.2. отбросили опоры и заменили их реакциями. Зададимся плоскостью с осями координат 0x и 0y.

Рисунок 3.2 – Правая часть расчетной схемы.

Необходимо найти усилие   в стержне №3, величины реакции опоры находить нет необходимости. Поэтому составим уравнение равновесия моментов относительно точки, отброшенной опоры А :

.

Из этого уравнения выразим и посчитаем :

кН

Обратим внимание на то что усилие  – сжимающие.

Теперь рассмотрим левую часть схемы на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Левая часть расчетной схемы.

Составим уравнения равновесия:

гдe  – усилие в стержнях, кН.

,

,

где  – длина стержня №2, м.

м

;

.

Из формулы 3.1 выразим и найдем :

;

кН.

Из формулы 3.2 выразим и найдем :

;

кН

## 3.2 Определение площадей сечений стержней

Условие прочности при растяжении для стержней:

3.1

где  – площадь поперечного сечения соответствующего стержня, ;

– допускаемое нормальное напряжение, МПа.

МПа.

Выразим  из формулы 3.1:

.

Для стержня №1:

,

Для стержня №2:

,

Для стержня №3:

,

## 3.2 Определение деформаций стержней

Запишем формулу деформации стержней при растяжении и сжатии (формула Гука):

,

где  – абсолютная продольная деформация, соответствующего стержня, м;

– длина соответствующего стержня, м;

– модуль упругости (модуль Юнга 1-го рода), Па.

Модуль упругости  для всех стержней одинаков.

Для стержня №1:

,

Для стержня №2: ,

Для стержня №3:

,

Вывод:

Были найдены усилия в стержнях, рассчитаны минимальные площади сечений стержней, а также их деформации.

# Список литературы

- Степин, П. А. Сопротивление материалов [Text]: учебник/П.А. Степин.– 11–е изд., стереотип. – СПб.: Лань, 2010. – 320 с.

- Учебное пособие по выполнению расчетно-проектировочных заданий для студентов [Text] : Под ред. Кравченко О.Ф, Кравченко Н.В.Учебное пособие , 34 с.

- http://standartgost.ru