Будет нечто подобное пишите nazara@rambler.ru делаю разные предметы договоримся

Задача 1. Линейные электрические цепи постоянного тока.

Для электрической схемы, изображенной на рисунке:

1. обозначить на схеме замещения условные положительные направления всех токов в ветвях и напряжения на элементах.

2. Рассчитать токи в ветвях методом узловых потенциалов и сделать проверку расчётов по законам Кирхгофа.

4. Определить режим работы источников.

5. Составить и проверить баланс мощностей.

6. Построить потенциальную диаграмму для произвольно выбранного контура, с двумя источниками.

60 В; 24 В; 10 В; 16 Ом; 8,2 Ом; 6,3; 4,5; 8,5 Ом.

РЕШЕНИЕ

Заданная электрическая цепь имеет 2 узла (0, 1) и 4 ветвей (0-----1, 0---1, 0--1, 0--1), следовательно, в цепи протекает четыре тока.

Задаёмся положительным направлением токов в ветвях, так чтобы они совпадали с направлением ЭДС соответствующей ветви, ток в элементах цепи  и  совпадает с током в  и  (т.е. с ), а токи в ветвях 0--1 и 0--1 направляем произвольно. Индексы токов принимаем по индексам ЭДС и сопротивлений через который протекает ток (принятые направления токов показаны красными стрелками).

Для определения токов по законам Кирхгофа необходимо составить систему, состоящую из, 2 – 1 = 1 уравнению по I закону Кирхгофа (для узлов), и 4 – (2 – 1) = 3 уравнения по II закону Кирхгофа (для контуров). В уравнения для узлов токи, входящие в узел записываем со знаком «+», выходящие с «–». В уравнениях для контуров, в правую часть со знаком «+» записываем ЭДС, направление которых совпадает с направлением обхода контура, а в левую часть со знаком «+» записываем произведение , если направление тока совпадает с направлением обхода контура (направления обхода контуров показано синими стрелками). Получаем:

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| K1 |  |  |
| K2 |  |  |
| K3 |  |  |

Для определения токов методом узловых потенциалов принимаем потенциал точки 0 равным нулю, т.е. , и записываем уравнения по I закону Кирхгофа для узла 1, получаем уравнение метода узловых потенциалов

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

Определяем токи по закону Ома:

, где  проводимость 1-й ветви;

, где  проводимость 2-й ветви;

, где  проводимость 4-й ветви;

, где  проводимость 5-й ветви;

Подставив значения токов в уравнение токов, получаем:

Раскрываем скобки, группируем слагаемые относительно потенциала  и выносим в правую часть свободные члены, уравнение приобретает вид:

Подставив известные значения ЭДС и сопротивлений, получаем:

|  | −0,5066 = − 5,16898 |
| --- | --- |

Откуда получаем следующие потенциал точки 1:

10,202 В.

Определяем значения токов:

(60 – 10 – 10,202) / (16 + 6,3) = 1,785 А; (24 – 10,202) / 8,2 = 1,684 А;

10,202 / 4,5 = 2,226 А; 10,202 / 8,5 = 1,2 А.

Знаки указывают, что выбранные направления токов оказались верны.

Выполняем проверку по первому закону Кирхгофа:

| 1 | 1,785 + 1,684 − 2,226 – 1,2 = 0,003 ≈ 0 |
| --- | --- |

Тождества выполняются

Рассмотрим режимы работы источников ЭДС. Так как направление соответствующих токов и ЭДС совпадают, то все источники работают в режиме генератора.

Составим уравнения баланса мощностей.

Баланс мощностей замкнутой электрической цепи устанавливает равенство суммы мощностей, развиваемых источниками электрической энергии, сумме мощностей, расходуемых приемниками электрической энергии.

Определяем суммарную мощность источников:

60 ∙ 1,785 + 24 ∙ 1,684 + 10 ∙ 1,2 = 129,666 Вт

Мощность приемников:

= 16 ∙ 1,785 2 + 8,2 ∙ 1,684 2 + 6,3 ∙ 1,785 2 + 4,5 ∙ 2,226 2 + 8,5 ∙ 1,2 2 = 129,653 Вт.

В любой момент времени мощность, отдаваемая источниками электрической энергии, равна мощности, выделяемой на приемниках электрической схемы:

129,666 Вт ≈ 129,653 Вт

Таким образом, условие равенства энергии, вырабатываемой источниками цепи, и энергии, потребляемой в нагрузке, выполняется, иными словами, баланс мощностей соблюдается.

Погрешность вычислений

| 129,666 − 129,653 | / 129,666 ∙ 100% = 0,01 % < 5%

лежит в пределах допустимой. Следовательно, токи определены, верно.

Построим потенциальную диаграмму для контура К3.

Потенциальная диаграмма – это график распределения потенциала вдоль какого-либо участка цепи или замкнутого контура.

Принимают потенциал заданной точки 0 равным нулю, т.е. . Вводим дополнительные точки 2, 3, 4, между элементами контура и определяем потенциалы этих точек электрической схемы относительно .

; ;

0 – 1,2 ∙ 8,5 = 10,2 В; 0 + 8,5 = 8,5 Ом;

∙10,2 − 60 = -49,8 В; 0; 8,5 + 0 = 8,5 Ом;

-49,8 + 1,785 ∙ 16 = -21,24 В; 8,5 + 16 = 24,5 Ом;

-21,24 – 10 = -11,24 В; 0;24,5 + 0 = 24,5 Ом;

-11,24 – 1,785 ∙ 6,3 = 0,0055 ≈ 0 В; 24,5 + 6,3 = 30,8 Ом;

Проверка: значения потенциала точки 1 совпадает со значением, рассчитанными по методу узловых потенциалов (расхождение значений объясняется точностью вычислений).

Результаты вычислений водим в таблицу:

| Точка | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 8,5 | 8,8 | 24,5 | 24,5 | 30,8 |
|  | 0 | 10,2 | -49,8 | -21,24 | -11,24 | 0 |

По полученным значениям строим потенциальную диаграмму: по оси X откладываем значения , по оси Y − . Потенциальная диаграмма заданного контура имеет следующий вид:

# Text boxes

R4

4

I5

I2

I4

K3

I1

K2

R5

R3

R2

R1

E2

E1

(0)

→

E3

2

3

(1)

K1