Используя справочные данные для температурной зависимости истинной теплоемкости участников реакции  а) составьте уравнение для температурной зависимости теплового эффекта реакции ; б) установите интервал температур, для которого оно справедливо; в) постройте график зависимости и ; г) рассчитайте изобарный и изохорный тепловые эффекты реакции при заданной температуре Т = 800 К.

Поскольку в реакции участвуют и органические и неорганические вещества, то уравнение зависимости температурного коэффициента теплового эффекта химической реакции будет иметь вид:

, где значения  для коэффициентов возьмем из таблицы 1.2.1.

Тогда

Интегрирование данного выражения даст:

Рассчитаем значение постоянной:

Подставляя значения из таблицы, найдем уравнение зависимости теплового эффекта от температуры:

Полученное уравнение справедливо в интервале температур от 298 до 1500 К, поскольку только в этом диапазоне справедливы коэффициенты a, b, c, c’ для всех веществ, участвующих в реакции.

По этому уравнению рассчитаем значения изобарного теплового эффекта при заданных значениях температур:

| Тепловой эффект | Температура, К |
| --- | --- |
|  | 298 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| , Дж | 63870 | 67114 | 69077 | 70014 | 70120 | 69587 | 68606 |

Таблица 1.3.1.

По данным таблицы 1.3.1 построим графическую зависимость  от Т.

Тогда тепловой эффект реакции при 800 К будет равен:

Изохорный тепловой эффект будет рассчитываться по следующей формуле: