1.8 Расстояние L между зарядами Q = ± 2 нКл равно 20 см. Определить напряженность E поля, созданного этими зарядами в точке, находящейся на расстоянии R1 = 15 см от первого и     R2 = 10 см от второго заряда.

| Дано: q1 =2(10-9 Кл q2 =-2(10-9 Кл R1=0.15 м R2=0.1 м L=0,2 м |  |
| --- | --- |
| Е=? |  |

O

R1               R2

q1                          L                         q2

Напряженность, создаваемая зарядом q в точке О на расстоянии r от него:

По теореме косинусов определим косинус угла (:

=2.14(103 В/м

Ответ: 2,14 кВ/м

1.25 	На кольце с внутренним радиусом 80 см и внешним 1 м равномерно распределен заряд 10 нКл. Определить потенциал в центре кольца.

| Дано: R1=0.8 Кл R2=0.1 м Q=10-8 Кл |  |
| --- | --- |
| (=? |  |

Разобьем кольцо на малые бесконечно тонкие концентрические кольца площадью dS и радиусом r

Площадь такого кольца  dS=2(r(dr

Каждый из таких элементов несет заряд 2((rdr и создает потенциал, численное значение которого равно:

где ( – поверхностная плотность заряда

Проверка размерности:

ОТВЕТ: 100 В

1.42 Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено парафином (ε = 2). Расстояние между пластинами d = 8,85 мм. Какую разность потенциалов необходимо подать на пластины, чтобы поверхностная плотность связанных зарядов на парафине составляла 0,1 нКл/см2?

| Дано: d=8,85 мм (=2 (/=0,1 нКл/см2 | СИ: d=8,85(10-3 м (=10-6 Кл/м2 |
| --- | --- |
| U =? |  |

Напряженность поля конденсатора  E=U/d, откуда разность потенциалов равна

U=Ed

Поверхностная плотность связанных зарядов определяется по формуле (/=(0(Е

Где ( - диэлектрическая восприимчивость вещества

Таким образом, Е=(//(0(, подставив в формулу напряженности получим:

=1 кВ

Ответ: 1 кВ.

1.61Две концентрические проводящие сферы радиусами R1 = 20 см и R2 = 50 см заряжены соответственно одинаковыми зарядами Q = 100 нКл. Определить энергию электростатического поля, заключенного между этими сферами.

| Дано: R1 = 0,2 м R2 = 0,5 м Q=10-7 Кл |  |
| --- | --- |
| W =? |  |

Определим энергию W поля между сферами . Выделим в сфере элементарный  сферический слой радиусом r (R1<r<R2) и толщиной dr. В этом слое сосредоточена энергия dW=wdV, где w – объемная плотность энергии. Объем слоя равен: dV=4(r2dr. Тогда dW=4(r2wdr

Объемная плотность энергии электрического поля в шаре w=0.5((0E2, где Е – напряженность поля, ( - диэлектрическая проницаемость среды.

Напряженность поля, создаваемого заряженным шаром в точке на расстоянии r от центра шара определяется выражением

Получаем:

Ответ:  135 мкДж

2.8 Электрическая плитка мощностью 1 кВт с нихромовой спиралью предназначена для включения в сеть с напряжением 220 В. Сколько метров проволоки диаметром 0,5 мм надо взять для изготовления спирали, если температура нити составляет 900° С? Удельное сопротивление нихрома при 0° С ρ0 = 1 мкОм·м, а температурный коэффициент сопротивления α = 0,4·10-3 К-1.

| Дано: Р =103 Вт U= 220 В d=0.5(10-3 м t=9000C ρ0 = 1 мкОм·м α = 0,4·10-3 К-1 |  |
| --- | --- |
| =? |  |

Сопротивление проводника находится по формуле:

Зависимость удельного сопротивления от температуры:  (с= (0(1+(t)

где (0 – удельное сопротивление при 00С, для никелина (0=10-6 Ом(м,

( - температурный коэффициент

t – температура  по шкале Цельсия

Получаем:

Площадь поперечного сечения проводника

Полезная мощность электрической цепи (мощность, выделяемая на внешнем сопротивлении) равна

Подставим все найденные величины в формулу мощности:

Ответ: 6,99 м.

2.15В цепь, состоящую из батареи и резистора сопротивлением R = 8 Ом, включают вольтметр, сопротивление которого   RV = 800 Ом, один раз последовательно резистору, другой раз — параллельно. Определить внутреннее сопротивление батареи, если показания вольтметра в обоих случаях одинаковы.

| Дано: R=8 Ом RV = 800 Ом Uv1=Uv2 |  |
| --- | --- |
| r=? |  |

При последовательном соединении сопротивление вольтметра и резистора

Rобщ =RV+R

При параллельном соединении:  Rобщ =

Напряжение на вольтметре:

Ответ: 0,08 Ом

3.6 Определить температуру, соответствующую средней кинетической энергии поступательного движения электронов, равной работе выхода из вольфрама, если поверхностный скачок потенциала для вольфрама 4,5 В.

Дано: (=4.5 В

Т=?

Средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы:

Работа выхода электронов определяется по формуле: А=(е

Где (- поверхностный скачок потенциала

е  - заряд электрона

Приравнивая выражения, получим:

Ответ: 34,8 кК.

4.3 В однородном магнитном поле с индукцией B = Tл находится квадратная рамка со стороной d = 10 см, по которой течет ток I = 4 А. Плоскость рамки перпендикулярна линиям магнитной индукции. Определить работу A, которую необходимо затратить для поворота рамки относительно оси, проходящей через середину ее противоположных сторон: 1) на 90°; 2) на 180°; 3) на 360°.

| Дано: I=4 A В=1 Тл d=10 см=0,1 м (1=900 (2=1800 (3=3600 |  |
| --- | --- |
| A=? |  |

Работа внешних сил по перемещению (в рассматриваемом случае -  по повороту на угол ()  контура с током в магнитном поле равна произведению силы тока в контуре на изменение магнитного потока через контур:

А = -IФ = I(Ф1-Ф2),

где Ф1 —магнитный поток, пронизывающий контур до перемещения; Ф2 —то же, после перемещения.

По определению магнитный поток равен: .

Если контур свободно установился в магнитном поле, то угол между его  нормалью  и вектором магнитной индукции (=00

Если контур повернули на  (=900, то угол между нормалью  к нему и вектором магнитной индукции (1=900

А1 = I(BScos0-BScos900)=IBd2(1-cos900)= 4(1(0.12(1-0) = 0.04 Дж

Если контур повернули на  (2=1800, то

А2 =IBd2(cos0-cos1800)= 4(1(0.12(1+1) = 0.08 Дж

Если контур повернули на  (3=3600, то  работа равна сумме работ при изменении угла от 0 до 1800 и при изменении угла от 1800 до 3600

А 3= А2+ IBd2(cos180-cos3600)= 0.08 -0,08=Дж

Ответ: 1) 0,04 Дж; 2) 0,08 Дж; 3) 0.

4.31 Электрон, обладая скоростью υ = 1 мм/с, влетает в однородное магнитное поле под углом α = 60° к направлению поля и начинает двигаться по спирали. Напряженность магнитного поля H = 1,5 кА/м. Определить: 1) шаг спирали; 2) радиус витка спирали.

| Дано: υ = 1 Mм/с H = 1,5 кА/м α = 60° | СИ v=106 м/с Н=1,5(103 А h=0,1 м |
| --- | --- |
| r,x=? |  |

На заряженную частицу, влетевшую в однородное магнитное поле, действует сила Лоренца, перпендикулярная векторам магнитной индукции и скорости  частицы. Ее модуль равен, по определению:

где q - заряд частицы.

Электрон, влетевший в магнитное поле, будет двигаться по окружности в плоскости, перпендикулярной линиям индукции, со скоростью, равной поперечной составляющей скорости ; одновременно он будет двигаться и вдоль поля со скоростью:

.

В результате одновременного участия в движениях по окружности и по прямой электрон будет двигаться по винтовой линии.

Определим скорость движения электрона.

Сила Лоренца FЛ сообщает электрону нормальное ускорение . По второму закону Ньютона:

,

где , а - сила Лоренца

Тогда :

откуда после сокращения на  получаем:

Шаг винтовой линии равен пути, пройденному электроном вдоль поля со скоростью  за время, которое понадобится электрону для того, чтобы совершить один оборот:   где Т – период обращения  электрона

Ответ: 1) 9,49 мм; 2) 2,62 мм.

4.55 Квадратный проводящий контур со стороной l = 20 см и током I = 10 А свободно подвешен в однородном магнитном поле с магнитной индукцией В = 0,2 Тл. Определить работу, которую необходимо совершить, чтобы повернуть контур на 180° вокруг оси, перпендикулярной направлению магнитного поля.

| Дано: I=10 A В=0,2 Тл l = 20 см=0,2 м (=1800 |  |
| --- | --- |
| A=? |  |

Работа внешних сил по перемещению (в рассматриваемом случае -  по повороту на угол ()  контура с током в магнитном поле равна произведению силы тока в контуре на изменение магнитного потока через контур:

А = -IФ = I(Ф1-Ф2),

где Ф1 —магнитный поток, пронизывающий контур до перемещения; Ф2 —то же, после перемещения.

По определению магнитный поток равен: .

Если контур свободно установился в магнитном поле, то угол между его  нормалью  и вектором магнитной индукции 00

Если контур повернули на  (=1800, то

А1 = I(BScos0-BScos1800)=IB l 2(1-cos1800)= 2 IB l 2 =2(10(0,2(0.22 = 0.15 Дж

Ответ: 0,16 Дж

5.6 В катушке длиной l = 0,5 м, диаметром d = 5 см и числом витков N = 1500 ток равномерно увеличивается на 0,2 А за одну секунду. На катушку надето кольцо из медной проволоки     (ρ = 17 нОм·м) площадью сечения SK = 3 мм2. Определить силу тока в кольце.

Дано: l = 0,5 м d = 0,05 м N = 1500 (I/(t=0.2A/c ρ = 17 нОм·м=17(10-9Ом·м SK = 3 мм2=3(10-6 м2

IK=?

Электродвижущая сила самоиндукции (s возникающая в замкнутом контуре при изменении силы тока в нем:

(s=-L((I/(t

Найдем индуктивность катушки

Подставим в формулу ЭДС:

Ответ:  0,166 мА.

5.29  Трансформатор с коэффициентом трансформации 0,15 понижает напряжение с 220 до 6 В. При этом сила тока во вторичной обмотке равна 6 А. Пренебрегая потерями энергии в первичной обмотке, определить сопротивление вторичной обмотки трансформатора

| Дано: U1d=220 В U2d=6 В I2d=6 А k=0,15 |  |
| --- | --- |
| k =? |  |

Коэффициент трансформации определяется как отношение  как отношение числа витков N2 вторичной обмотки к числу витков N1 первичной обмотки

=0,15

R=4.5 Ом

Ответ: 4,5 Ом.

6.3  В пространство между полюсами электромагнита подвешиваются поочередно висмутовый и алюминиевый стержни. Оказалось, что при включении электромагнита алюминиевый стержень располагается вдоль магнитного поля, а висмутовый — поперек магнитного поля. Объяснить различие в их поведении.

ОТВЕТ:

Различие в поведении вызвано тем, что алюминий парамагнетик, а висмут димагнетик.

Образцы из пара- и диамагнетика, помещенные в неоднородное магнитное поле между полюсами электромагнита, ведут себя по-разному – парамагнетики втягиваются в область сильного поля, диамагнетики – выталкиваются .

Парамагнетик (1) и диамагнетик (2) в неоднородном магнитном поле:

8.8 Колебательный контур содержит катушку индуктивностью L = 25 мГн, конденсатор емкостью С = 10 мкФ и резистор сопротивлением R = 1 Ом. Конденсатор заряжен количеством электричества Qm = 1 мКл.

Определить: 1) период колебаний контура;

2) логарифмический декремент затухания колебаний;

3) уравнение зависимости изменения напряжения на обкладках конденсатора от времени.

| Дано: С=10 мкФ L=25 мГн R=1 Ом qm=1 мКл | СИ: С=10-5 Ф L=0,025 Гн qm=10-3 Кл |
| --- | --- |

Т, (, U(t) =?

Разность потенциалов на обкладках конденсатора:

Определим период колебаний  Т=2(=2(=2((5(10-5 =((10-3 с= 3,14 мс

Определим коэффициент затухания

Логарифмический декремент затухания колебаний ( = (Т=20(((10-3 с =0,063

(=0

Ответ: 1) 3,14мс; 2) 0,063; 3)  U = 100e-20tcos2000t, B

8.21  К зажимам генератора присоединен конденсатор емкостью С = 0,15 мкФ. Определить амплитудное значение напряжения на зажимах, если амплитудное значение силы тока равно 3,3 А, а частота тока составляет 5 кГц.

| Дано: С=0,15 мкФ Im=3.3 A (=5 кГц | СИ: С=1,5(10-7 Ф (=5(103 Гц |
| --- | --- |

Um=?

Собственная циклическая частота  колебания (0=2((=2((5(103 =((104   рад/с

Максимальная сила тока равна Im=(0qm

Тогда амплитудное значение заряда:

Максимальное значение заряда можно определить по формуле:

qm=CUm

Следовательно:

Ответ: 0,7 кВ

9.8 Длина λ электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур, равна 12 м. Пренебрегая активным сопротивлением контура, определить максимальный заряд Qm на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока в контуре Im= 1 А.

| Дано: λ =12 м Im=1 A |  |
| --- | --- |

Qm=?

Длина волны определяется по формуле  λ=сТ

где Т – период колебаний

Максимальная сила тока равна Im=(0qm

циклическая частота равна

Получаем:

Ответ:  6,37 нКл.

# Text boxes

Е1

Е

Е2

+

-

(

(

R1

R1

R2

R2

V

R

(

n1

n2

В

В

n

(