Задания по расчетно-графической работе №2

«Электрические цепи однофазного синусоидального тока».

В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)	полное сопротивление электрической цепи и его характер;

2)	действующие значения токов в ветвях;

3)  показания вольтметра и ваттметра;

Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для всей цепи

| № вар. | № схемы | Параметры элементов электрической цепи |
| --- | --- | --- |
|  |  | E В | f Гц | R1Ом | C1 МкФ | L1 мГн | R2 Ом | C2 мкФ | L2 мГн | R3 Ом | C3 мкФ | L3 мГн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 99 | 1.1 | 220 | 50 | 10 | 500 | - | 8 | 318 | - | 6 | - | 47,7 |

Рис 1.1

Решение.

- Полное сопротивление электрической цепи и его характер.

Перейдем к комплексной схеме замещения цепи, указав условно положительные направления для комплексных действующих значений токов ветвей.

Запишем параметры комплексной схемы замещения:

Реактивные сопротивления цепи:

Комплексные сопротивления ветвей:

Определим эквивалентное сопротивление второй и третьей ветви, параллельных между собой:

Полное сопротивление цепи:

Сопротивление цепи носит емкостной характер.

- Действующие значения токов в ветвях.

Определим ток :

Определим напряжение параллельного участка:

Ток второй ветви:

Ток третьей ветви:

- Показания вольтметра и ваттметра

Вольтметр покажет модуль комплексного действующего значения напряжения:

Ваттметр показывает активную мощность:

- Векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений.

Для построения топографической диаграммы определим потенциалы точек.

На схеме обозначим потенциалы.

Задавшись масштабом, отложим на диаграмме векторы токов ,  и .

Сумма токов  равна вектору тока .

Примем потенциал узла 1 равным нулю .

Определим комплексные потенциалы остальных точек, обходя схему по часовой стрелке.

Проверим правильность расчета потенциала точки 6: