# Задача №1

Для цепи постоянного тока, изображенной на рисунке, определить токи, напряжения и мощности на всех участках схемы.

Исходные данные для решения задачи:

R1 = 3 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 24 Ом, R5 = 30 Ом, UВС = 96 В.

Решение:

Сопротивления в схеме соединены смешанно.

Сопротивления R2 и R4 соединены параллельно, поэтому их эквивалентное сопротивление равно:

Сопротивления R24 и R3 соединены последовательно, поэтому их эквивалентное сопротивление равно:

Сопротивления R234 и R5 соединены параллельно, поэтому их эквивалентное сопротивление равно:

Сопротивления R2345 и R1 соединены последовательно, поэтому общее сопротивление цепи равно:

Напряжение UВС = U24 равно напряжениям U2 и U4, так как эти резисторы соединены параллельно, т.е.:

Найдем токи I2 и I4:

Ток I24, будет складываться из токов I2 и I4, так как эти резисторы соединены параллельно:

Ток I3 будет равен току I24, так как эти резисторы соединены последовательно, оба этих тока равны току I234. т.е.:

Найдем напряжение U3:

Напряжение равно U234 сумме напряжений U24 и U3, так как эти резисторы соединены последовательно:

Напряжение U2345 равно напряжениям U234 и U5, так как эти сопротивления соединены параллельно, т.е.:

Найдем ток I5:

Ток I2345 будет складываться из токов I234 и I5, так как здесь параллельное соединение:

Ток I1 будет равен току I2345, так как эти резисторы соединены последовательно, оба этих тока равны току всей цепи. Найдем эти токи:

Отсюда напряжение U1:

Полное напряжение цепи равно:

Определяем мощности:

Для наглядности оформим ответ в виде таблицы:

| № резистора Величины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление R, Ом | 3 | 12 | 12 | 24 | 30 | 15 |
| Напряжение U, В | 60 | 96 | 144 | 96 | 240 | 300 |
| Ток I, А | 20 | 8 | 12 | 4 | 8 | 20 |
| Мощность Р, Вт | 1200 | 768 | 1728 | 384 | 1920 | 6000 |

# Задача №2

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), образующие параллельные ветви.

Схема цепи представлена на рисунке.

Исходные данные для решения задачи:

R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, XL1 = 8 Ом, XL2 = 4 Ом, P2 = 300 Вт.

Начертить схему цепи и определить следующие величины:

- токи I1 и I2 в обеих ветвях;

- ток I в неразветвленной части цепи;

- напряжение U, приложенное к цепи;

- активную Р, реактивную Q и полную мощности для всей цепи.

Каким образом в заданной цепи можно получить резонанс токов? Если цепь не позволяет достигнуть резонанса токов, то пояснить, какой элемент надо дополнительно включить в цепь для этого. Начертить схему такой цепи.

Решение:

1) Определяем углы сдвига фаз в ветвях по синусам:

так как φ1 > 0, то напряжение опережает ток.

так как φ2 > 0, то напряжение опережает ток.

Находим Cos φ1 = 0,6, Cos φ2 = 0,6.

Активная мощность второй цепи определяется по формуле:

Ток во второй ветви находится следующим образом:

Тогда

Отсюда

Находим токи в ветвях:

Определяем активные и реактивные составляющие токов в ветвях:

Определяем ток в неразветвленной части цепи:

Определяем коэффициент мощности всей цепи:

Определяем активные и реактивные мощности ветвей и всей цепи:

Р = Р1 + Р2 = 112,5 + 300 = 412,5 Вт

Q = Q1 + Q2 = 150 + 300 = 450 вар

Определяем полную мощность цепи:

Резонанс токов возникает в электрической цепи при параллельном соединении емкостной и индуктивной нагрузок и равенстве частоты подключенного напряжения и резонансной частоты электрической цепи.

В нашем случае емкостной нагрузки нет, поэтому и резонанс токов невозможен. Для достижения резонанса токов в данной схеме необходимо в одной из ветвей поменять индуктивное сопротивление на емкостное. Такая цепь показана на следующем рисунке.

# Задача №3

В трехфазную трехпроводную сеть с линейным напряжением               Uном = 660 В включили «треугольником» разные по характеру сопротивления.

Определить: фазные токи, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью.

В масштабе построить векторную диаграмму цепи, из которой графическим методом определить значения линейных токов.

Решение:

При соединении треугольником на каждой фазе потребителя будет линейное напряжение Uном = 660 В.

Определяем фазные токи и углы сдвига фаз:

Находим активную, реактивную и полную мощности фаз и всей цепи:

РАВ = 0, т.к. в фазе АВ отсутствует активное сопротивление

Р = РАВ + РВС + РСА = 0 + 21780 + 13068 = 34848 Вт

QВС = 0, т.к. в фазе ВС отсутствует реактивное сопротивление

Q = QАВ + QВС + QСА = – 21780 + 0 + 17424 = – 4356 вар

Для построения векторной диаграммы выбираем масштаб по току       mI = 11 А/см и по напряжению mU = 200 В/см.

Затем в принятом масштабе откладываем векторы фазных (они же линейные) напряжений , , , располагая их под углом 120( друг относительно друга.

Под углом φАВ = 90( к вектору напряжения  откладываем вектор тока  ; в фазе ВС вектор тока   совпадает с вектором напряжения ; в фазе СА  вектор тока  отстает от напряжения  на угол φСА = 53(.

Затем строим векторы линейных токов на основании уравнений:

Измеряя длины векторов линейных токов и пользуясь принятым масштабом, находим значения линейных токов:

# Задача №4

Для питания пониженным напряжением цепей управления электродвигателями на пульте установлен однофазный двухобмоточный трансформатор номинальной мощности Sном = 1600 ВА. Номинальные напряжения обмоток Uном1 и Uном2 = 12 В.

Номинальные токи в обмотках Iном1 и Iном2. Коэффициент трансформации равен К = 31,6. Числа витков обмоток w1 = 770 и w2. Магнитный поток в магнитопроводе Фм. Частота тока в сети f = 50 Гц.

Трансформатор работает с номинальной нагрузкой. Потерями в трансформаторе можно пренебречь.

Используя данные трансформатора, определить все неизвестные величины.

Начертить схему включения такого трансформатора в сеть.

Ко вторичной обмотке трансформатора присоединить нагрузку в виде обычного резистора Rн. Для включения и отключения нагрузки предусмотреть рубильник, а для защиты сетей от токов короткого замыкания включить в цепь обмоток предохранители.

Решение:

Найдем номинальный ток во вторичной обмотке:

Из формулы для коэффициента трансформации найдем число витков вторичной обмотки:

При холостом ходе Е1 ( Uном1, Е2 ( Uном2. Из формулы для коэффициента трансформации найдем также номинальное напряжение в первичной обмотке:

Номинальный ток в первичной обмотке:

Магнитный поток Фм найдем из следующей формулы:

# Text boxes

R1

R2

XL2

U

ICА

UВС

UСА

IВС

IC

Rн

IВ

IА

UАВ

-IВС

IАВ

RВС = 20 Ом

XL1

U

XС2

R2

R1

R5

R2

В

-IСА

-IАВ

XL1

ХАВ = 20 Ом

RСА = 12 Ом

С

ХСА = 16 Ом

C

А

В

Д

А

R4

R3

R1