# Задание и исходные данные

- По исходным данным изобразить цепь, подлежащую расчёту, выписать значения параметров элементов.

- Записать в общем виде систему уравнений Кирхгофа для полученной цепи.

- Рассчитать токи во всех ветвях и напряжение на источнике тока методом контурных токов.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей.

- Записать мгновенные значения токов ветвей и напряжение на источнике тока.

- Записать решение методом узловых потенциалов в общем виде.

- Рассчитать ток указанной ветви методом эквивалентного генератора.

- Найти ток указанной ветви методом наложения в общем виде.

- Определить потенциалы всех точек цепи и построить на комплексной плоскости векторную топографическую диаграмму напряжений и токов.

Граф цепи:

Таблица 2.1

| Расположение элементов в ветвях цепи |
| --- |
| источник напряжения | источник тока | резисторы | индуктивности | емкости |
| 1 | 3 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2 | 6 |

Параметры источников и пассивных элементов:

Частота питающего напряжения и тока f=50 Гц.

1. Расчетная схема цепи имеет вид:

2. Система уравнений цепи на основании законов Кирхгофа:

(1)

где:

3. Система уравнений цепи по методу контурных токов имеет вид:

(2)

Матричная форма системы (2):

(3)

Решение системы (3) дает вектор контурных токов:

Реальные токи ветвей будут равны:

Напряжение на зажимах источника тока будет равно:

4. Баланс активных и реактивных мощностей в цепи. Полная комплексная мощность всех источников равна:

Суммарная активная мощность всех приемников равна:

Суммарная реактивная мощность всех приемников:

Баланс активной и реактивной мощностей соблюдается, токи рассчитаны верно.

5. Функции для мгновенных значений токов ветвей и напряжения на источнике тока будут иметь вид:

6. Система уравнений цепи согласно методу узловых потенциалов при заземленном узле D:

(4)

7. Определим ток 6-й ветви методом эквивалентного генератора. При этом необходимо определить напряжение холостого хода и выходное сопротивление всей цепи относительно этой ветви. Напряжение холостого хода Uхх можно определить, воспользовавшись системой (4), исключив из нее Z6:

решение которой дает вектор комплексных потенциалов узлов:

причем:

Выходное сопротивление цепи относительно 6-й ветви определяется как эквивалентное при закороченном источнике ЭДС и отключенном источнике тока. При этом цепь будет иметь вид:

Выходное сопротивление цепи:

Таким образом, искомый ток можно определить по закону Ома:

8. Ток в указанной 6-й ветви можно найти также методом наложения. При этом находятся частные результаты этого тока в цепи, где действует лишь один из источников:

Каждый из частный токов I’6 и I’’6 найден решением модифицированной системы уравнений (3) путем удаления из нее соответствующего источника:

а результирующий ток ветви – суммированием частных результатов:

9. Если принять потенциал узла D нулевым, то комплексные потенциалы остальных узлов будут равны:

Потенциальная топографическая диаграмма цепи будет иметь вид:

Векторная диаграмма токов ветвей в масштабе 10:1: