УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ОПМ_____________Н.Н. Лавров

«____» _________________________2016г.

Контрольное задание

по дисциплине «Энергетические машины»

4 курс з/о ФТП

# Задание № 1.

В цилиндре бензинового двигателя внутреннего сгорания, работающего по идеальному циклу топливовоздушная смесь при начальном давлении P = 0,1 МПа и температуре t1 сжимается адиабатно. Степень сжатия ε. Далее путем сгорания топлива при постоянном объеме осуществляется подвод тепла к рабочему телу, и его температура повышается до t3.

Определить термический КПД цикла, удельную полезную работу цикла, удельное количество подведенного и отведенного тепла, считая рабочее тело идеальным газом с показателем адиабаты k = 1,4.

# Таблица 1.

| № Задания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, оС | - 20 | - 15 | - 10 | - 5 | 0 | +10 | + 15 | +20 | +25 | +30 |
| ε | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| t3, oC | 2200 | 2240 | 2280 | 2320 | 2360 | 2400 | 2450 | 2470 | 2480 | 2500 |

Задание № 2

Определить тепловой поток через 1 м2 кирпичной стены помещения толщиной δ с коэффициентом теплопроводности   λ,=0,8   Вт/(м°С).   Температура   воздуха  внутри помещения   tвн = 20 оС,  коэффициент   теплоотдачи   к   внутренней поверхности стенки α1 = 8 Вт/(м2оС), температура наружного воздуха  tн, коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности стены, обдуваемой ветром, α2. Вычислить также температуры на поверхностях стены tст1 и tст2

Таблица 2.

| № задания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ, см. | 50 | 75 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 76,5 | 25 | 55 |
| tн, оС | 35 | 30 | 25 | 23 | 15 | 10 | 0 | - 10 | - 15 | - 20 |
| α2, Вт/(м2·оС) | 8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8, 6 | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 |