Задание на контрольную работу №1

Номера задач контрольной работы определяются по таблице 1 по двум последним цифрам  зачетной книжки

Таблица 1

Выбор варианта заданий

| Две последние цифры шифра | Номер варианта | Номера задач | Две последние цифры шифра | Номер варианта | Номера задач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 или 51 | 1 | 10 16 21 3443 | 26 или 76 | 26 | 3 16 30 38 44 |
| 02 или 52 | 2 | 9 11 27 31 44 | 27 или 77 | 27 | 2 13 25 34 48 |
| 03 или 53 | 3 | 8 17 22 35 49 | 28 или 78 | 28 | 1 18 24 35 50 |
| 04 или 54 | 4 | 7 12 25 36 50 | 29 или 79 | 29 | 10 11 29 36 45 |
| 05 или 55 | 5 | 6 18 24 32 41 | 30 или 80 | 30 | 9 15 28 37 43 |
| 06 или 56 | 6 | 5 13 30 37 42 | 31 или 81 | 31 | 2 14 26 39 47 |
| 07 или 57 | 7 | 4 13 23 38 45 | 32 или 82 | 32 | 1 13 23 32 48 |
| 08 или 58 | 8 | 3 14 29 40 46 | 33 или 83 | 33 | 3 13 22 34 45 |
| 09 или 59 | 9 | 2 20 28 33 47 | 34 или 84 | 34 | 4 20 21 35 50 |
| 10 или 60 | 10 | 1 15 26 39 48 | 35 или 85 | 35 | 5 11 27 38 44 |
| 11 или 61 | 11 | 4 12 27 31 49 | 36 или 86 | 36 | 6 16 24 31 43 |
| 12 или 62 | 12 | 5 14 26 32 48 | 37 или 87 | 37 | 7 15 28 40 49 |
| 13 или 63 | 13 | 6 11 24 33 41 | 38 или 88 | 38 | 8 12 23 36 41 |
| 14 или 64 | 14 | 7 19 22 34 42 | 39 или 89 | 39 | 9 18 29 37 42 |
| 15 или 65 | 15 | 8 13 25 39 50 | 40 или 90 | 40 | 10 17 30 33 46 |
| 16 или 66 | 16 | 9 17 23 35 44 | 41 или 91 | 41 | 1 14 28 38 46 |
| 17 или 67 | 17 | 10 18 22 37 46 | 42 или 92 | 42 | 2 13 24 31 49 |
| 18 или 68 | 18 | 1 15 30 40 43 | 43 или 93 | 43 | 3 18 23 40 47 |
| 19 или 69 | 19 | 2 20 28 36 45 | 44 или 94 | 44 | 4 12 25 33 48 |
| 20 или 70 | 20 | 3 16 29 38 47 | 45 или 95 | 45 | 5 17 21 34 45 |
| 21 или 71 | 21 | 8 14 21 33 46 | 46 или 96 | 46 | 6 13 30 32 44 |
| 22 или 72 | 22 | 7 12 27 32 49 | 47 или 97 | 47 | 7 20 23 36 41 |
| 23 или 73 | 23 | 6 20 22 39 48 | 48 или 98 | 48 | 8 15 26 39 50 |
| 24 или 74 | 24 | 5 17 23 31 42 | 49 или 99 | 49 | 9 16 27 35 42 |
| 25 или 75 | 25 | 4 13 26 40 41 | 50 или 00 | 50 | 10 1 1 28 37 43 |

Задачи  №1-10

Начертить схему соответствующую для своего варианта. Определить эквивалентную емкость С, заряд Q батареи конденсаторов и энергию W, накопленную батареей.

Вычислить напряжение и заряд на каждом конденсаторе. Как изменятся найденные величины, если один из конденсаторов закоротить? Данные для расчета взять в таб.2

Исходные данные для задачи №1-10

| № задачи | Номер схемы | U | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 | Закоротить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 150 | 10 | 20 | 30 | 60 | 30 | - | С4 |
| 2 | 2 | 60 | 20 | 15 | 50 | 20 | - | 20 | C3 |
| 3 | 3 | 150 | 15 | 15 | 30 | 15 | 40 | 30 | C5 |
| 4 | 4 | 60 | 20 | 10 | 50 | 40 | 5 | - | C2 |
| 5 | 5 | 150 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | C3 |
| 6 | 6 | 60 | 15 | 20 | 50 | 15 | 20 | - | C4 |
| 7 | 7 | 150 | 10 | 20 | 30 | 40 | 30 | - | C5 |
| 8 | 8 | 60 | 40 | 10 | 50 | 30 | 5 | - | C1 |
| 9 | 9 | 60 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | - | C2 |
| 10 | 10 |  | 15 | 15 | 50 | 15 | 5 | 15 | C4 |

Принципиальные схемы батареи конденсаторов

Схема 1                                                                    Схема 2

Схема  3                                                                  Схема  4

Схема 5                                                              Схема 6

Схема  7

Схема 8                                                                          Схема 9

Схема 10

Задачи № 11-20

# Цепь постоянного тока содержит шесть резисторов, соединенных смешанно. Номер рисунка, значения резисторов и величина одного из заданных токов или напряжений приведены в таблице № 1. Индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток  или действует указанное напряжение. Определить эквивалентное сопротивление цепи относительно вводов АВ, ток в каждом резисторе, напряжение на каждом резисторе, расход электрической энергии цепью за 10 часов работы. С помощью логических рассуждений пояснить характер изменения одного из значений, заданных в таблице вариантов (увеличится, уменьшится, останется прежней), если заданный в таблице резистор замыкается накоротко, либо выключается из схемы. Пояснения следует подтвердить расчетами.

..

Исходные данные  для задачи 11-20

Таблица № 3

| № вар. | № рис. | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом | Заданная величина | Действие с резистором | Изменение какой величины рассмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замык. накоротко | Выкл. из схемы |  |
| 11 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 15 | I4,5= 6А | - | R3 | I2 |
| 12 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 12 | U2=100В | R6 | - | U1 |
| 13 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | I2 = 10А | - | R4 | I3 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | U3=40В | R5 | - | I4,5 |
| 15 | 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | U1=100В | - | R2 | I1 |
| 16 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | UАВ=200В | R3 | - | U6 |
| 17 | 2 | 10 | 15 | 4 | 4 | 15 | 10 | I1 = 20А | - | R6 | I3 |
| 08 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 15 | U6 = 60В | R2 | - | I1 |
| 09 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 12 | U4= 36В | - | R2 | I3 |
| 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | I6 = 4А | R1 | - | U2 |

Задачи 21-30

1 Выписать исходные данные и вычертить схему цепи согласно варианту (таблица 4).

Исходные данные для расчета                                                    Таблица 4 –

| Вариант-схема | 21-А | 22-В | 23-Б | 24-А | 25-Б | 26-В | 27-А | 28-Б | 29-В | 30-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 50 | 80 | 120 | 60 | 40 | 30 | 20 | 70 | 90 | 100 |
| R1 | Ом | 4 | 3 | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| R2 |  | 3 | 4 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| L1 | мГн | 16 | 38 | 127 | 9,6 | 12,7 | 31,8 | 25,4 | 12,7 | 25,4 | 12,7 |
| L2 |  | 38 | 16 | 159 | 15,9 | 12,7 | 19 | 6,4 | 9,5 | 25,4 | 15,9 |
| C1 | мкФ | 319 | 531 | 106 | 796 | 637 | 796 | 531 | 796 | 1061 | 531 |
| C2 |  | 531 | 319 | 53 | 319 | 1061 | 796 | 796 | 796 | 796 | 398 |

Рисунок 1 – Схема цепи «А»

Рисунок 2 – Схема цепи «Б»

Рисунок 3 – Схема цепи «В»

1Определить реактивные сопротивления катушек и конденсаторов при частоте f= 50 Гц

2 Определить полное сопротивление всей цепи

4 Определить действующее значение тока в цепи

5 Для построения векторной диаграммы рассчитать действующее значение напряжения на каждом элементе цепи

6 Определить мощности цепи

-активную, реактивную, полную

7.бъяснить физическую сущность активного, индуктивного и емкостного сопротивлений в цепи переменного тока; указать на возможность применения второго закона Кирхгофа в цепях переменного тока.

Задачи №31-40

Задача №31

В цепь переменного тока с напряжением U=60В включены параллельно катушка индуктивности, активное сопротивление которой Rк=12 Ом, а индуктивное L= 16 Ом, и конденсатор сопротивлением Хг=15 Ом.

Начертить схему цепи и определить:

1.Ток в цепи I и в отдельных ветвях I1  и  I2

2.Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи

3.Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму тока и напряжения в масштабе М=1А/см

Задача №32

В цепь переменного тока c напряжением U=90В параллельно включены: первой ветви - резистор R=12 Ом и конденсатор сопротивлением L = 9 Ом, во второй ветви - катушка с активным сопротивлением Rk = 6 Ом и индуктивным XL = 8 Ом.

Начертить схему цепи и определить:

1.Ток в цепи I, и в ветвях I1 и I2

2. Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи

3. Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму напряжения и тока в масштабе М=2А/см

Задача №33

В первой ветви цепи переменного тока включены катушки индуктивности с параметрами: Rk=15 Ом, Х=20 Ом, во второй ветви - другая катушка: Rk2 =32 Ом, а X2=24 Ом. Ток во второй ветви I=5А.

Начертить схему цепи и определить:

1.Напряжение всей цепи U

2.Ток в первой ветви I1 и всей цепи I

3. Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи

4. Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму напряжения и тока в масштабе М=2А/см

Задача №34

В каждую ветвь цепи переменного тока с напряжением U=210В включены резистор и конденсатор. В первой ветви R=18 Ом и Х=24Ом, во второй ветви R2 = 28 Ом и Х2= 21 Ом.

Начертить схему цепи и определить:

1. Ток в ветвях  I1 и I2, и ток всей цепи I

2. Активную Р, реактивную Q и полную 5 мощности цепи

3. Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму напряжения и тока в масштабе М=2А/см

Задача№35

В первой ветви цепи переменного тока, включены резистор R=3 Ом и конденсатор сопротивлением Х =4 Ом, во второй ветви резистор R2=6 Ом, по которому проходит ток I2 = 2, 5 А.

Начертить схему цепи и определить:

1.Ток в первой ветви I1 и всей цепи I

2.Напряжения на зажимах цепи U

3. Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи

4. Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму напряжения и тока в масштабе М=0,5А/см

Задача №36

В первой ветви цепи переменного тока включен конденсатор, реактивное сопротивление которого Хc=30 Ом, во второй ветви - катушка индуктивности с параметрами XL=32 Ом и R=24 Ом. Ток второй ветви I2 = 3А.

Начертить схему цепи и определить:

1.Напряжение на зажимах цепи I

2.Ток всей цепи I и в первой ветви I1

3.Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи

4. Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму напряжения и тока в масштабе М=0,5А/см

Задача №37

Напряжение разветвленной цепи переменного тока U=60 В. В одной ветви включена катушка индуктивности Х=24Ом, Rk=18 Ом, во второй - резистор R2 = 9 Ом и конденсатор сопротивлением Хr2 = 12 Ом.

Начертить схему цепи и вычислить:

1.Ток в ветвях I2

2.Ток в цепи I

3.Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи

4. Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму тока и напряжения в масштабе М=1А/см

Задача №38

В разветвленной цепи переменного тока включены конденсаторы и резисторы. Параметры первой ветви Хc = 6 Ом, R= 8 Ом, второй ветви Хc2 = 20 Ом, R2 =15 Ом. Ток первой ветви I1 = 5 А.

Начертить схему цепи и вычислить:

1.Напряжение всей цепи I

2.Ток в неразветвлённой части I и во второй ветви I2

3. Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи

4. Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму тока и напряжения в масштабе М=1А/см

Задача №39

В разветвленной цепи переменного тока с напряжением U=120В включены две катушки индуктивности. Параметры первой ветви Х=32 Ом, R = 24 Ом, а второй ветви – X2=12 Ом, R2 = 16 Ом.

Начертить схему цепи и вычислить:

1.Ток в ветвях в ветвях I и I2

2.Ток всей цепи I

3.Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи

4.Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму напряжения и тока в масштабе М=0,5А/см

Задача №40

Разветвленная цепь переменного тока с напряжением U=140В состоит из двух ветвей. В первой включены резистор R = 21 Ом и конденсатор сопротивлением Хc = 28 Ом, во второй ветви - резистор R2 = 20 Ом.

Начертить схему цепи и вычислить:

1.Ток в ветвях I1 и I2

2. Ток всей цепи I

3.Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи

4. Коэффициент мощности cosф

Построить векторную диаграмму тока и напряжения в масштабе М=1А/см

Задачи № 41-50

Задача №1

В трехфазную сеть переменного тока с линейным напряжением     V=380В звездой включен электродвигатель, представляющий симметричную активную индуктивную нагрузку с сопротивлением фаз: R=12 Ом, L=16 Ом.

Начертить схему цепи.

Определить: линейные Iл и фазные Iф, активную Р, реактивную Q и полную S мощность двигателя.

Начертить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №42

Три группы активных сопротивлений соединены в звезду и включены в четырехпроводную трехфазную сеть с линейным напряжением Iл = 220В. Величины сопротивлений фаз: RA = 25,4 Ом; RB = 6,35 Ом; RC = 12,7 Ом. Начертить схему цепи.

Определить: фазное напряжение U.

Фазные токи и токи в линейных проводах IА, IВ,  Ic, а также мощность, потребляемую цепью.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжения и токов. Из диаграммы графически определить величину тока в нулевом проводе I0.

Задача №43

В трехфазную четырехпроводную сеть переменного тока включены лампы накаливания одинаковой мощности. Число ламп в фазах: в фазе А PА= 16; в фазе В PB =20; в фазе С PC = 8 линейное напряжение сети Iл =380 В. Номинальная мощность одной лампы Р = 100 Вт.

Начертить схему цепи.

Определить: токи в фазах, активную мощность каждой фазы и всей трехфазной системы.

Построить в масштабе векторную диаграмму цепи, из которой графически определить ток в нулевом проводе.

Задача №44

Три одинаковые катушки индуктивности с активным сопротивлением R =8 Ом и индуктивным Х=6 Ом включены звездой в трехфазную сеть переменного тока с линейным напряжением Uл = 220 В.

Начертить схему цепи.

Определить: полное сопротивление фазы QФ, коэффициент мощности cos ?, фазный и линейный токи и Iф и Iл  фазную S и полную S мощности.

Фазную Q0 и общую Q реактивные мощности.

Активную мощность фазы Рф и общую Р.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №45

В трехфазную четырехпроводную сеть с напряжением Iл =380 В звездой включены приемники активной энергии (cos ?= 1). Мощность приемников в фазе А РА = 1,5 кВт, в фазе В Рв=2кВт, в фазе С Рс=3кВт.

Начертить схему цепи.

Определить: фазное напряжение Uф фазные Iф и линейные токи Iл, активную мощность L потребляемую цепью.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов, из которой графически определить ток в нейтральном (нулевом) проводе I0.

Задача №46

В трехфазную сеть переменного тока с линейным напряжением U = 220В звездой включен электродвигатель, представляющий симметричную активно- индуктивную нагрузку с сопротивлениями фаз R =12 Ом, Х=9 Ом.

Начертите схему цепи.

Определить: линейные I, и фазные IФ токи, активную Р, реактивную Q и полную S мощности двигателя.

Начертить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №47

Три группы активных сопротивлений соединены в звезду и включены в четырехпроводную сеть трехфазного тока с линейным напряжением U= 380 В. Величина сопротивления фазы A RA= 44 Ом, фазы В RB =10 Ом, фазы С Rс=20 Ом.

Начертите схему цепи.

Определить: фазное напряжение U фазные токи и токи в линейных проводах 1А, 1Н, 1С, а также мощность Р, потребляемую цепью.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов, из которой графически определить величину тока в нулевом проводе.

Задача №48

В трехфазную четырехпроводную сеть трехфазного тока с линейным напряжением

U=220В включены лампы накаливания одинаковой мощности Рл = 150 Вт. Число ламп в фазах: в фазе А РА = 30, в фазе В РВ = 20, в фазе С Рс=10.

Начертить схему цепи.

Определить: токи в линейных проводах, фазные токи, активную мощность каждой фазы и всей трехфазной системы.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов. Из диаграммы графически определить ток в нулевом проводе 10.

Задача №49

Три одинаковые катушки индуктивности с активным сопротивлением R=30 Ом и X=40 Ом включены звездой в трехфазную сеть переменного тока с линейным напряжением Iл= 380В.

Начертить схему цепи.

Определить: полное сопротивление фазы коэффициент мощности cos ?, фазные Iф и линейные I, токи, активную R0, реактивную Q0, и полную S0 мощность фазы и всей цепи P,QиS

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №50

В трехфазную четырехпроводную сеть напряжением UM = 220В звездой включены приемники активной анергия (cos ? = 1). Мощность приемников в фазе А РА = 2,54 кВт, в фазе В РВ = 6,35 кВт, в фазе С РС = 3,81 кВт.

Начертить схему цепи.

Определить: фазное напряжение IФ, фазные и линейные токи, активную мощность, потребляемую цепью.

Достроить в масштабе векторную диаграмму напряжения и токов. Из диаграммы определить величину тока в нулевом проводе 10.

Задача №52

В трехфазную сеть с линейным напряжением Iл = 220В включены треугольником три разные группы ламп. Мощность ламп в фазах составляет: РАB=1,1кВт, РBC=4,4кВт, РCA = 6,6 кВт.

Начертить схему цепи.

Определить: фазное напряжение Uф, фазные токи IAB, IBC, Ica и мощность Р, потребляемую всеми лампами.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов. Пользуясь масштабом, найти по векторной диаграмме значения токов в линейных проводах.

Задача №53

В трехфазную сеть напряжением Iл= 380В включен двигатель. Объем двигателя соединен треугольником. Полное сопротивление каждой фазной обмотки двигателя ZФ=30 Ом, коэффициент мощности двигателя cos ?= 0,84.

Начертить схему цепи.

Определить: активную мощность двигателя Ра фазное напряжение UФ, фазный Iф и линейный Iл, токи, актива Rф индуктивное сопротивление фазы.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №54

Трехфазную сеть напряжением Л= 220 В включены треугольником три катушки индуктивности. Сопротивления каждой катушки Rф= 24 Ом, Хф=1 Ом.

Начертить схему цепи.

Определить: фазное напряжение Uф фазный Iф и линейный I, токи, полную 5, активную Р и реактивную Q мощности цепи, коэффициент мощности цепи cos?.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №55

В трехфазную сеть напряжением Iл = 220В включены три группы ламп накаливания, которые соединены треугольником. Мощность каждой лампы Рл= 60 Вт. Число ламп в фазах: РАВ =18 ламп, РВС = 12 ламп, РСА=16 ламп. Лампы в фазах соединены параллельно.

Начертить схему цепи.

Определить: фазное напряжение U0, фазные токи, активную мощность всех ламп. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов, по диаграмме графически определить значение линейных токов.

Задача №56

В трехфазную сеть напряжением I=380 В включен треугольником потребитель мощностью Р=12кВт при cos?=0,6. Нагрузка активно- индуктивная.

Начертить схему цепи.

Определить: фазное напряжение Uф фазный Iф и линейный Iл, ток потребителя; полную S и реактивную Q мощность потребителя.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №57

В трехфазную сеть с линейным напряжением Iл =220 В включены три разные группы ламп, мощность ламп в фазах составляет: РАВ = 3,3 кВт, РBC = 5,5 кВт, РСА = 2,2 кВт. Начертить схему цепи.

Определить фазное напряжениеUф, фазные токи IСА и мощность Р потребляемую лампами.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов. Пользуясь масштабом, найти по векторной диаграмме значение линейных токов 1А, 1В,

Задача №58

В трехфазную сеть напряжением Iл=380В включен двигатель, обмотка которого соединена треугольником. Полное сопротивление каждой фазы обмотки двигателя 2Ф=40 Ом, коэффициент мощности cos?=0,7.

Начертить схему цепи.

Определить: активную мощность двигателя Р, фазное напряжение Uф  фазный ток 1ф и линейный Iл токи, активное Rф и индуктивное сопротивление фазы.

Начертить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №59

В трехфазную сеть с напряжением UL=220В включены три катушки индуктивности. Сопротивления каждой катушки R=12 Ом, ХL=16 Ом.

Начертить схему цепи.

Определить: фазное UФ, фазный IФ и линейный Iл токи, полную S, активную P, и реактивную Q мощности цепи, , коэффициент мощности cos?.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача № 60

В трехфазную сеть с напряжением UL=220В треугольником включены три группы ламп накаливания. Мощность каждой лампы: Р=100Вт. Число ламп в фаза: Рав=10, Рвс=8, Рса=14. Лампы в фазах соединены  параллельно.

Начертить схему цепи.

Определить: фазное напряжение Uф, фазные токи IAB,  IBC, ICA, активную мощность всех ламп.

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов. По диаграмме определить значение линейных токов IA ,I

Выписать исходные данные согласно варианту (таблица 6.1) и вычертить схему цепи (рисунок 6.3)

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета

| Вариант | RА | RВ | RС | ХLА | ХLВ | ХLС | ХCА | ХCВ | ХCС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - | 9 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | 15 |
| 2 | 10 | - | 10 | 18 | - | 9 | 10 | 14 | - |
| 3 | 14 | 17 | - | - | 5 | 25 | 9 | - | 8 |
| 4 | 8 | 5 | - | 10 | - | 4 | - | 12 | 22 |
| 5 | 9 | - | 13 | 20 | 19 | - | 11 | - | 7 |
| 6 | - | 16 | 10 | 3 | - | 12 | 19 | 5 | - |
| 7 | - | 7 | 9 | - | 14 | 3 | 21 | - | 20 |

Окончание таблицы 6.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 11 | - | 8 | 6 | - | 18 | - | 17 | 5 |
| 9 | 15 | 4 | - | 18 | 15 | - | 9 | - | 19 |
| 10 | 10 | 16 | - | 20 | - | 22 | 10 | 8 | - |
| 11 | 3 | - | 11 | - | 10 | 2 | 9 | - | 14 |
| 12 | - | 13 | 14 | 20 | - | 10 | - | 9 | 3 |
| 13 | - | 18 | 15 | 7 | 7 | - | 23 | - | 10 |
| 14 | 14 | - | 6 | 10 | - | 11 | 7 | 19 | - |
| 15 | 4 | 17 | - | - | 24 | 5 | 18 | - | 10 |
| 16 | 20 | 19 | - | 6 | - | 27 | - | - | 3 |
| 17 | 5 | - | 17 | 11 | 16 | - | - | - | 4 |
| 18 | - | 5 | 14 | 21 | - | 4 | 7 | 13 | - |
| 19 | 15 | 8 | 11 | - | 5 | 11 | - | - | 7 |
| 20 | 2 | - | 5 | 20 | - | 7 | - | 18 | 24 |
| 21 | 25 | 23 | - | 4 | 4 | - | 7 | - | 28 |
| 22 | 16 | 14 | - | 16 | - | 19 | 8 | 6 | - |
| 23 | 7 | - | 2 | - | 8 | 11 | 5 | - | 2 |
| 24 | - | 4 | 6 | 10 | - | 3 | - | 8 | 9 |
| 25 | - | 10 | 3 | 11 | 4 | - | 3 | - | 9 |
| 26 | 15 | - | 7 | 4 | - | 8 | - | 15 | - |
| 27 | 6 | 3 | - | - | 6 | 15 | 11 | - | 4 |
| 28 | 8 | 11 | - | 7 | - | 10 | - | 4 | 3 |
| 29 | 17 | - | 4 | 2 | 14 | - | 6 | - | 8 |
| 30 | - | 9 | 5 | 10 | - | 8 | 2 | 4 | - |

Рисунок 6.3 – Схема трехфазной цепи при соединении «звездой»

2 Определить полное сопротивление фаз

(6.4)

3 Определить фазное напряжение по формуле (6.1).

4 Определить фазные токи. При соединении «звездой» они равны линейным, IФ=IЛ

5 Построить векторную диаграмму токов и напряжений цепи. Для этого под углом 120О расположить векторы фазных напряжений UА, UВ, UС. Соединив концы векторов фазных напряжений

# Text boxes

R6=15 0м

R6=15 0м

R3

R6=15 0м

R6=15 0м

R6

R6=15 0м

R6=15 0м

R6=15 0м

B

A

A

R1

(6.5)

0

С

В

А

RА

RВ

RС

ХLА

ХLВ

С2

С1

R2

R1

L1

L2

С1

С2

L1

R2

R1

L2

С2

С1

R2

R1

L1

L2

ХLС

ХСА

ХСВ

ХСС