Введение

Цель домашнего задания "Расчет электрических цепей в установившемся режиме" - закрепить умение самостоятельно анализировать установившиеся процессы в разветвленной электрической цепи как постоянного, так и переменного тока, используя известные методы анализа цепей.

"Методические указания" содержат варианты выполнения задания и пример его выполнения , что позволяет студенту оценить применение известных методов в конкретных задачах и объем предстоящей работы, а также возможности оформления хода расчета и его результатов.

Расчет заданной цепи постоянного тока

в установившемся режиме

В заданной цепи (приведена схема цепи и параметры всех её элементов) рассчитать токи и напряжения для всех элементов, используя методы контурных токов и узловых потенциалов (напряжений). Кроме этого, рассчитать ток одного из элементов цепи ( R2 ) методом эквивалентного генератора.

Сравнить величины соответствующих токов и напряжений, полученных при использовании различных методов расчета. Сделать вывод о правильности и точности проведенных расчетов.

Номер конкретной схемы, которую студенту предстоит анализировать, из таблицы 1 и набора параметров её элементов из таблицы 2 можно получить, используя следующие формулы:

номер схемы = 2N + n - 30k,

номер набора параметров элементов = 3N + n - 30q.

Здесь N - последняя цифра в номере учебной группы студента; n - порядковый номер студента в журнале группы;  k  и  q - целые числа, обеспечивающие получение номера в интервале от 1 до 30.

Таблица 1

Таблица 1 (продолжение)

Таблица 1 (продолжение)

Таблица 1 (продолжение)

Таблица 1 (окончание)

Таблица 2

N     J, мА	     E, В			R, кОм

# J1	J2	E1	E2	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

1   	9	5	10	3	2	1	2	10	4	2	4	8

2	1	3	4	5	2	3	4	5	1	6	1	4

3	2	1	20	9	4	2	3	1	1	4	3	2

4   	1	2	20	10	1	2	3	4	1	2	3	1

5	3	1	1	4	1	2	3	4	4	3	2	4

6	2	4	10	2	4	5	1	2	3	4	6	4

7	2	1	5	10	4	5	6	2	1	1	3	2

8	2	3	3	9	1	2	3	1	3	2	1	2

9	2	3	2	15	2	3	4	1	3	2	1	4

10	4	5	25	3	1	2	8	4	3	5	2	4

11	3	5	10	2	7	4	6	8	3	1	2	5

12	2	3	2	4	5	4	3	6	5	4	3	2

13	2	5	21	25	1	1	4	2	3	4	2	4

14	1	2	16	20	4	3	6	1	4	5	2	2

15	2	1	15	15	1	2	3	4	2	3	1	8

16	10	5	16	30	1	2	3	4	3	6	2	5

17	2	4	5	5	1	1	3	2	2	6	4	3

18	3	5	20	20	2	3	1	1	5	1	4	5

19	2	3	15	30	1	2	3	4	5	1	7	10

20	7	9	10	5	1	3	2	5	4	6	4	2

21	10	3	20	5	5	7	2	2	5	3	4	6

22	2	4	20	8	6	5	2	4	1	5	3	4

23	1	1	21	26	1	2	3	4	5	6	7	8

24	2	4	10	16	1	2	3	4	5	1	2	3

25	3	5	7	10	1	2	3	4	5	1	3	5

26	2	5	20	15	2	1	3	7	4	5	2	1

27	4	1	15	20	6	5	2	3	5	1	7	1

28	3	4	15	20	3	5	1	2	4	2	2	5

29	4	10	12	25	1	3	4	6	2	3	4	5

30	1	3	10	5	1	2	4	6	3	5	4	2

Выполним расчеты для цепи, показанной на рис. 1.

Рис. 1.

Параметры элементов:

Rk,       кОм

R1	  3

R2	  4

R3 	 2,5

R4	  4

R5	  2

R6	  5

R7	  3

E1, В	  5

E2, В	  5

J1, мА	  12

J2, мА	   4

а) Рассчитаем цепь методом контурных токов.

Выбор независимых контуров, а также выбранные положительные направления контурных токов и пути замыкания задающих токов источников тока показаны на рис. 1. В соответствии с этим составим систему уравнений по второму закону Кирхгофа относительно неизвестных контурных токов:

Подставим в уравнения параметры элементов и решим полученную систему. В итоге получим значения контурных токов: Ik1 = 8 мА, Ik2 = 10 мА.

Используя полученные значения контурных токов, рассчитаем токи в ветвях и напряжения на элементах. Принятые положительные направления токов ветвей и напряжений на элементах показаны на рисунке и совпадают с направлениями положительных слагаемых в правых частях соответствующих уравнений.

I1 = J1,     I2 = J1 - Ik1,     I3 = Ik1,     I4 = J1 + J2 - Ik2,     I5 = Ik2 - Ik1,     IE1 = I6 = Ik2 - J2,

IE2 = Ik2,     I7 = J2,     Uk = Ik·Rk,     UJ1 = U2 + U4 + U1,     UJ2 = UR7 + UR5 - E2.

Численные значения токов и напряжений сведем в таблицу:

I, мА						U, В

I1    I2    I3    I4    I5    I6    I7    IE2	U1    U2    U3    U4    U5    U6    U7    UJ1     UJ2

12    4     8     6      2      6     4     10	36     16     20     24      4      30     12      76       11

Проверить правильность составления системы и ее решения, если был применен метод контурных токов, можно, составляя уравнения по второму закону Кирхгофа для контуров, не использовавшихся при получении системы, и убеждаясь в выполнении второго закона Кирхгофа в этих контурах. Выберем для проверки контур R2R3E2E1R6R4.

U2 + U3 - E2 - E1 + U6 - U4 = -16 + 20 - 5 - 5 + 30 - 24 = 0.

б) Рассчитаем цепь, используя метод узловых потенциалов (напряжений). Выберем базовый узел и пронумеруем остальные узлы как это показано на рис. 1. Составим систему уравнений по первому закону Кирхгофа относительно неизвестных узловых потенциалов.

Подставим в уравнения заданные параметры элементов и решим полученную систему уравнений. В результате получим значения узловых потенциалов:   j1 = 15 В,    j2 = - 25 В,    j3 = -1 В,    j4 = -5 В.

Используя полученные узловые потенциалы, рассчитаем напряжения на ветвях и элементах и токи в них.

U2 = j1 - j3;     U3 = j1 - j4;     U4 = j3 - j2;     U5 = j3 - j4;     U6 = E1 - j2;

U1 = J1R1;     U7 = J2R7;     UJ1 = j1 - j2 + U1;     UJ2 = j3 + U7;

Ik = Uk/Rk;     IE1 = I1;     IE2 = I3 + I5.

Численные значения токов и напряжений сведем в таблицу:

I, мА				U, В

I1     I2   I3     I4     I5     I6     I7    IE2     U1	     U2     U3     U4     U5     U6     U7     UJ1    UJ2

12  4	8    6     2     6     4     10     36      16      20     24      4      30     12      76      11

Проверить правильность составления системы и ее решения (если был применен метод узловых потенциалов), можно, составляя уравнение по первому закону Кирхгофа для базисного узла, для которого, как известно, такое уравнение в систему не входит, и убеждаясь в выполнении первого закона Кирхгофа в нем. В нашем примере проверка выглядит следующим образом:

I6 + J2 - IE2 = 6 + 4 - 10 = 0.

Конечно, в нашем случае о правильности составления и решения системы свидетельствует и то, что соответствующие результаты, полученные как методом контурных токов так и методом узловых потенциалов совпадают между собой.

в) Рассчитаем ток через R2, методом эквивалентного генератора.

Обеспечим режим холостого хода в месте подключения R2 и примем положительное направление Uхх , показанное на рис. 2. Напряжение холостого

хода найдем методом контурных токов. В соответствии с рис. 2 :

Ik(R4 + R5 +R6) = -J1(R4 + R6) - E2 - E1;     Ik = - 10,72727 мА,

Uхх = J1(R3 + R5) + IkR5 = 32.54545 В .

Рис. 2.						Рис. 3.

Выключив все источники, найдем входное сопротивление Rвх (см. рис. 3):

Rвх = R3 + R5(R4 + R6)/(R4 + R5 + R6) = 4,13636 кОм.

В заключение рассчитаем интересующий нас ток I2 = Uхх/(Rвх + R2) = 4 мА. Этот результат совпадает с полученным ранее, что говорит о его правильности.