Задания для КР по курсу «ЦУМ-2»

Номер варианта формируется комбинацией аб.

| а | задание | б | ядро м/п системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Разработать систему, обеспечивающую по нажатию на кнопку форматирование и передачу массива из 64 восьмиразрядных чисел из оперативной памяти контроллера в микросхему КР1446ХК1. Форматирование - сортировка чисел в порядке увеличения количества единиц в числе. | 1 | 1878ВЕ1 (ТЕСЕЙ) |
| 0 |  | 2 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 0 |  | 3 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 0 |  | 4 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 0 | Разработать систему, обеспечивающую прием и обработку массива из 64 восьмиразрядных чисел из микросхемы КР1446ХК1 в оперативную память контроллера. Обработка – сортировка чисел в порядке убывания по модулю. При ошибке в канале обеспечить световую индикацию. | 5 | 1878ВЕ1 (ТЕСЕЙ) |
| 0 |  | 6 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 0 |  | 7 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 0 |  | 8 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 0 | Разработать систему, обеспечивающую прием данных с микросхемы КР1446ПМ1, вычисление текущей мощности (на интервале в 1 с), и интегрального значения мощности в виде 32-х разрядного числа. При переполнении памяти вывести световое предупреждение. | 9 | 1878ВЕ1 (ТЕСЕЙ) |
| 1 |  | 0 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 1 |  | 1 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 1 |  | 2 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 1 | Разработать систему, обеспечивающую вывод массива строк на индикатор МТ-16S2х. Размер массива – 16 строк. Признак окончания строки – символ 0х0. Смена отображаемых строк должна осуществляться нажатием оператора на кнопки «вверх» и «вниз». На индикатор одновременно выводится две строки. | 3 | 1878ВЕ1 (ТЕСЕЙ) |
| 1 |  | 4 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 1 |  | 5 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 1 |  | 6 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 1 | Разработать систему, обеспечивающую построчный ввод текстовой информации по последовательному интерфейсу, убирание «на лету» символов пробела (0х20), построчный вывод на индикатор МТ-16S2х. При получении новых данных обеспечить скроллинг вверх. | 7 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 1 |  | 8 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 1 |  | 9 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 2 | Разработать систему, обеспечивающую управление синтезатором частоты КФ1015ПЛ3 или КФ1015ПЛ4 для диапазона УКВ (60-108 МГц). Шаг перестройки частоты – 50 кГц. Управление обеспечивается кнопками настройки «вверх» и «вниз». При удержании кнопки на время более 1 с нужно обеспечить автоповтор. | 0 | 1878ВЕ1 (ТЕСЕЙ) |
| 2 |  | 1 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 2 |  | 2 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 2 |  | 3 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 2 | Разработать систему измерения частоты и скважности сигнала с ТТЛ – совместимыми уровнями и вывод результата на индикатор МТ-16S2х (частота – верхняя строка, скважность - нижняя). Диапазон измеряемых частот - 1÷1000 Гц. Абсолютный шаг измерения скважности – не менее 0,1 мс. Период накопления данных при измерении частоты – 1 секунда. | 4 | 1878ВЕ1 (ТЕСЕЙ) |
| 2 |  | 5 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 2 |  | 6 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 2 |  | 7 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 2 | Разработать систему, обеспечивающую аналогово-цифровое преобразование входного сигнала с частотой дискретизации 1 кГц, фильтрацию отсчетов, равных нулю, ограничение по модулю величиной 127 и передачу по последовательному интерфейсу блоками по 64 символа со скоростью 9600 бод. | 8 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 2 |  | 9 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |

Работа должна включать в себя:

- задание, номер варианта,

- выбранные расчетные параметры устройств (адреса, режимы работы и.т.д.),

- принципиальную электрическую схему системы,

- блок-схему программы, программу на языке ассемблера.

Справочные материалы и программная база: https://yadi.sk/d/zt5uO1LU3Gsgzr (alexey.v.barkov@gmail.com – готов в почте или в соц. сетях обсудить детали)