ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Контрольные задания для студентов - заочников специальностей АТХ, ЭГН, СЭЗ.

Тюмень

Электрические цепи постоянного тока

- Следует хорошо понять принципиальное различие между источниками напряжения и источниками тока. Если внутреннее сопротивление источника rв намного меньше, чем сопротивление приемника rп, тогда E = Irв + Irп ≈ Irп. В этом случае E = V = Irп = const, т. е. напряжение есть величина постоянная. Такой источник называется источником напряжения. Если внутреннее сопротивление rв намного больше, чем сопротивление приемника rп, тогда E = Irв + Irп ≈ Irв, т. е. I = Egв. В этом случае ток источника не зависит от сопротивления r, I = const. Такой источник называется источником тока.

- Одним из важных вопросов этого раздела является расчет распределения токов в разветвленных линейных цепях с несколькими источниками питания. Основным методом расчета является метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Пусть цепь, которую нужно рассчитать, содержит m ветвей и n узлов. Так как по каждой ветви проходит свой ток, то число неизвестных токов равно числу ветвей и для определения их необходимо составить m уравнений. Последовательность операции расчета:

а) обозначают токи во всех ветвях (I1, I2, …, Im), произвольно выбирают их

положительные направления и обозначают на схеме эти направления стрелками;

б) составляют по первому закону Кирхгофа уравнения для (n – 1) узлов;

в) недостающие m – (n – 1) уравнений получают по второму закону Кирхгофа, для

его выбирают в схеме m (n – 1) взаимно независимых контуров. Выбирают

направления обхода этих контуров (по движению часовой стрелки или против

него) и соответственно обозначают их на схеме;

г) составляют по второму закону Кирхгофа уравнения для выбранных контуров и

направлений их обхода.

В результате получается система из m уравнений. Решение этой системы позволяет

определить не только числовые значения токов, но и их действительные

направления. Если решение привело к отрицательному знаку для какого-либо тока,

то его действительное направление противоположно произвольно выбранному в

начале положительному направлению. В качестве иллюстрации рассмотрим цепь,

схема которой изображена на рис. 1. Схема содержит 6 ветвей и 4 узла (m = 6,

n = 4). На схеме обозначены выбранные положительные направления всех шести

токов.

По первому закону Кирхгофа составляем 4 – 1 = 3 уравнения для узлов a, b, c:

узел a: I1 – I2 – I3 = 0;

узел b: I2 + I4 + I5 = 0;

узел c: -I5 – I4 – I6 = 0;

По второму закону Кирхгофа составляем 6 – 3 = 3 уравнения для контуров adea,

abcda, bfcb (направление обхода принимаем по часовой стрелке):

контур adea: E1=I1(r01+r1) +I3r3;

контур abcda: 0= I2r2- I4r4+ I6r7- I3r3;

контур bfcb: - E2= -I5 (r02+r5+r6) +I4r4.

Таким образом, при расчете данной цепи по методу непосредственного

применения законов Кирхгофа приходится решать систему из шести уравнений.

- Метод контурных токов позволяет сократить число совместно решаемых

уравнений с m до (m-n+1).

Последовательность операций расчета:

а) выбирают в схеме взаимно независимые контуры (так, чтобы одна из ветвей соответствующего контура входила только в этот контур);

б) для выбранных независимых контуров принимают произвольно направления контурных токов в них;

в) составляют для выбранных контуров уравнения по второму закону Кирхгофа относительно контурных токов.

Для цепи, изображенной на рис.1, выбирая прежние независимые контуры и принимая указанные на рис.2 направления контурных токов, получим следующие три уравнения:

E1=II (r01+r1+r3) -IIIr3;

0= II I (r2+r4+r7+r3) -IIr3+ IIII r4;

E2= IIII (r02+r5 +r4 +r6) +IIIr4

После того как найдены контурные токи, определять действительные токи в ветвях. В ветвях, не являющихся общими для смежных контуров, найденный контурный ток будет равен действительному току ветви. В ветвях же общих для смежных контуров действительный ток равен алгебраической сумме контурных токов. Таким образом, в данном случае действительные токи равны:

I1=II; I2=III; I3=II-III;

I4= - (III+IIII ); I5=IIII; I6=III.

Задача 1. Цепь (рис.3, таб.1) имеет ЭДС источника Е, внутреннее сопротивление r0. Сопротивление электроприемников равны r1 и r2. Определить токи в сопротивлениях r1 , r2, напряжение на зажимах электроприемников и составить уравнение баланса мощностей.

Электрические цепи переменного тока.

Однофазные цепи.

1. Одним из важных вопросов этого раздела является расчет цепей, и в частности, при смешанном соединении различного рода (активных и реактивных) сопротивлений. Все методы расчета линейных цепей постоянного тока могут применены для расчета сложных цепей синусоидального тока, если пользоваться методом комплексных чисел. На рис. 4 изображена цепь, которая легко рассчитывается этим методом.

Комплексное полное сопротивление всей цепи

Зная ZЭ легко определить ток в неразветвленной части цепи:

Напряжение между точками а и b

После определения Ùab легко найти токи в параллельных ветвях.

2. При включении в цепь индуктивности L часто говорят об индуктивном сопротивлении, индуктивном падении напряжения или индуктивной составляющей напряжения. Однако в действительности в этих понятиях есть условность. При включении в цепь катушки,

обладающей активным сопротивлением r и индуктивностью L, на переменное  синусоидальное напряжение U уравнение по второму закону Кирхгофа записывается так: u=ir+(-eL). Это объясняется следующим: часть напряжения от U падает на сопротивление r (т.е. ir), а остальная часть – на компенсацию возникающей в L Э.Д.С. самоиндукции (т.е. –eL). Численно же величина возникающей э.д.с. ровна eL=-ωLI. Так как ωL выражается в омах, то xL =ωL называют реактивным индуктивным сопротивлением, а произведение xLI

называют индуктивным падением напряжения (по аналогии с произведением rI).

Следует обратить внимание на то, что понятие активной и реактивной проводимостей имеют условно-расчетный характер. Например, для параллельно включенной катушки с сопротивлением r и индуктивностью L активная проводимость, определяемая по формуле

включает в себя не только активное сопротивление r, но и индуктивное xL. Аналогично в формулу индуктивной проводимости

входит не только индуктивное сопротивление xL но и активное r.

4. Изучая явление резонанса, необходимо усвоить следующее. При резонансе напряжения и ток на зажимах цепи всегда совпадают по фазе. Настройка же цепи на резонанс зависит от схемы соединений индуктивности и емкости. Для последовательной цепи условием

резонанса является равенство индуктивного и емкостного сопротивлений: xL=xC. Для цепи, содержащей параллельный контур, в одной из ветвей которого находится индуктивность, а в другой – емкость, условием резонанса является равенство реактивных

проводимостей ветвей: bL= bC.

5. При выполнении расчетов по методу комплексных чисел следует иметь в виду, что вещественная и мнимая части комплексного сопротивления, комплексной проводимости и комплексной мощности всегда представляют собой соответственно активную и реактивную составляющие этих величин; что же касается комплексного напряжения

и комплексного тока, то такое положение имеет место лишь в частных случаях. Вещественная и мнимая части комплексного напряжения и комплексного тока определяются начальными фазами величин, иначе говоря, зависит от расположения соответствующих векторов относительно осей комплексной плоскости, тогда как их активная и реактивная составляющие определяются углом сдвига по фазе φ между

этими двумя векторами.

Задача2. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из ветвей с активными сопротивлениями r1, r2, r3, индуктивным сопротивлением xL, емкостным сопротивлением xC (рис.5 таб.2). Определить показание измерительных приборов, включенных в цепь, полную и реактивную мощность цепи, построить векторную

диаграмму и треугольник мощностей.

Рис. 5

# Трехфазные цепи

При изучении этого раздела особое внимание необходимо обратить на преимущество, которые дает трехфазная система по сравнению с однофазной. Рассматривая схемы соединения обмоток генераторов, надо уяснить связь между фазными и линейными напряжениями в схеме соединения звездой, а также связь между фазными и линейными токами в схеме соединения треугольником. Необходимо четко представить, что в трехфазной цепи могут быть два режима: симметричный и несимметричный. Расчет трехфазной цепи в симметричном режиме сводится к расчету для одной фазы и производится аналогично расчету однофазной цепи с одним источником. Трехфазная

цепь может рассматриваться как разветвленная цепь с тремя источниками питания, и для ее расчета применяются методы, используемые при расчете электрических цепей с несколькими источниками. Например, если несимметричный приемник соединен без нейтрального провода, то для расчета трехфазной цепи можно применить метод узлового напряжения в комплексной форме.

После изучения настоящего раздела студенты должны:

1) знать основные элементы трехфазной цепей, способы соединения фаз обмотки генератора и включения в трехфазную цепь приемников; способы изображения трехфазной симметричной системы э.д.с;

2) понимать роль нейтрального провода; принципы построения потенциальных диаграмм; влияние рода и схемы включения нагрузки на величину тока в нейтральном проводе, схемы электроснабжения предприятия;

3) уметь анализировать различные режимы симметричных и несимметричных цепей; читать схемы соединения трехфазных и однофазных приемников; предвидеть последствия коммутационных изменений в цепи на ее электрическое состояние.

Задача 3. В четырехпроводную трехфазную сеть с линейным напряжением Ùл=220 В включен звездой приемник, активные и индуктивные сопротивления фаз которого соответственно равны Rа=3 Ом, Ха=4 Ом, Rб=3 Ом, Хб=5,2 Ом, RC=4 Ом, ХС=3 Ом,

(рис. 6). Определить токи в линейных и нейтральном проводах и построить

векторную диаграмму.

Решение. Считаем, что вектор фазного напряжения

Ùа= Ùл/ 3 =127 В, Ùб= 127е – j120° В, Ùс= 127е j120° В.

Находим линейные токи:

İа= Ùа/Zа= 127/(3+j4)=127/(5е j53°) =25,4е – j53° А;

İб= Ùа/Zб= 127е – j120°/(3+j5,2) =127е – j120°/ (6е j60°)= 21,2e –j180° А;

İс=Ùс/Ζс=127еj120/(4+j3)=Uc

İс= Ùс/Zс= 127е j120°/(4+j3) =127е –j120°/ 5е j37°==25,4e j83° А;

Ток в нейтральном проводе определяется как геометрическая сумма

линейных токов:

İN= İa+ İb+ İc=25,4e -j53°+21,2e – j 180°+25,4e j83°=5,9e j124°A.

Векторная диаграмма показана на рис.7.

При несимметричном нагрузке для определения активной мощности находят мощность каждой фазы отдельно: Pф=Uф Iфcosφ, а мощность всей трехфазной системы получают как сумму мощностей всех фаз или используют схему включения двух ваттметров.

Задача 4. В трехфазную четырехпроводную цепь с симметричным линейным напряжением Uл включены звездой сопротивления r а,r b,r c и x a,x b, x c.(рис.8, таб. 3). Определить фазные и линейные токи, ток в

нейтральном проводе, активную мощность всей цепи и каждой фазы в

отдельности. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Электротехника / Под ред. В.Г.Герасимова.- М.:

Высшая школа,1985.

2. Сборник задач по электротехнике и основам электроники /

Под ред. В.Г.Герасимова.- М.: Высшая школа,1987.

3. Основы промышленной электроники / Под ред. В.Г.Герасимова.

М.: Высшая школа,1986.

4. Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Общая электротехника.

М.: Энергоиздат, 1985.

5. Глушков Г.Н. Электроснабжение строительно-мотажных работ

М.: Стройиздат,1982.