Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

Энергетический факультет

Кафедра «Теоретические основы электротехники»

## ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине «Электрические машины»

#### Расчёт трансформатора

1. Тип трансформатора :ТМ-2500/10

2. Число фаз, частота сети:	m = 3;           f=50 Гц

2. Мощность:	SН =2500 кВА

4. Напряжение:	UВН = 10  кВ       UНН =6.3 кВ

5. Мощность холостого хода: Р0= 4.6 кВт

6. Мощность короткого замыкания: РК =25.0 кВт

7. Напряжение короткого замыкания: UК =5.5%

8. Ток  холостого хода: i0=1.0  %

9. Схема и группа соединений обмоток: Y/Д-11

##### Руководитель проекта:_____________

«  20 »    октября 2018 г.

Литература:

621.314 (07)

М 778

Расчет трансформаторов. Учебное пособие по курсу Электрические машины для студентов заочников. Монюшко Н.Д., Сигалов Э.А.,Важенин А.С. Челябинск, 1986.

621.314 (07)

М 778

Расчет трансформаторов. Конструкция и тепловые расчеты. Учебное пособие  для студентов заочников. Монюшко Н.Д., Сигалов Э.А.,Важенин А.С. Челябинск, 1987.

621.314 (07)

М 779

Проектирование  трансформаторов. Методические указания к курсовому проектированию.Часть 1. Челябинск, 1984.

Внимание! При утере задания изменяется вариант.

30							Вариант 110