Индивидуальное домашнее задание № 1

|  | Зубчатое колесо редуктора выполнено составным. Венец 1 колеса соединен со сварной ступицей 3 болтами 2, установленными без зазора. Класс прочности болтов – 4.6. Вращающий момент с вала на ступицу колеса передается призматической шпонкой 4. 1. Определить диаметр вала dв, исходя из допускаемого для его материала напряжения кручения [τ]кр=25 МПа. 2. Определить диаметр болтов 2 и подобрать их по ГОСТ 7817-72. 3. Рассчитать аналогичное соединение с болтами, установленными с зазором, и вычертить эскиз этого соединения. 4. Установить размеры шпонки dxhxl (по ГОСТ 23360-78). |
| --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| T, Нм | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Количество болтов | 4 | 6 | 8 |

| Муфта, предназначенная для передачи вращающего момента T с ведущего вала 1 на ведомый вал 2, имеет упругий неметаллический элемент 3, который привулканизирован к стальным дискам 4. С помощью винтов 5 диски крепятся к двум одинаковым полумуфтам 6. Движение с вала на ступицу полумуфты и наоборот передается с помощью шпоночного соединения с призматической шпонкой 7. |
| --- |
| Рассчитать диаметры dв валов, исходя из допускаемого для их материалов напряжения кручения [τ]кр=30 МПа. Определить диаметры d винтов. Установить длину L ступиц полумуфт. Примечания: - длину L ступиц выбрать на (8…10) мм больше длины шпонки; - размеры шпонок выбрать ГОСТ 23360-78. |
| Вариант | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| T, Нм | 120 | 150 | 180 | 240 | 380 | 450 | 600 | 800 |
| Класс прочности винтов по ГОСТ 1759-70 | 3,6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 |
| Количество винтов | 4 | 6 | 8 |

| Поперечно - свёртная муфта, передающая с ведущего вала 1 на ведомый вал 2 вращающий момент T, может быть выполнена в двух вариантах: - полумуфты 3 и 4 стянуты болтами 5, установленными с зазором (1 вариант); - полумуфты 3 и 4 стянуты болтами 6, установленными без зазора (2 вариант). Движение с вала на ступицу полумуфты передается с помощью шпоночного соединения с призматической шпонкой 7. |
| --- |
| Рассчитать диаметры dв валов, исходя из допускаемого для их материалов напряжения кручения [τ]кр=25 МПа.. Установить размеры шпонок dxhxl (по ГОСТ 23360-78). Определить диаметры d болтов, поставленных с зазором. Рассчитать диаметры dо, болтов, поставленных без зазора. Дать заключение о целесообразности обоих вариантов исполнения муфты. Примечание: - класс прочности болтов для обоих вариантов – 4.6. |
| Вариант | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| T, Нм | 90 | 115 | 190 | 240 | 300 | 350 | 425 | 500 |
| Количество болтов | 8 | 6 |

Индивидуальное домашнее задание № 2

|  | 1. Электродвигатель, 2. Цепная передача, 3. Редуктор, 4. Муфта, 5. Приводной вал транспортера с тяговым барабаном, 6. Рама или плита, 7. Лента транспортера Исходные данные: требуемый ресурс привода Lh, ч =20000 режим работы (нагрузки) привода постоянный (NR = 0 ) тип ленты транспортера Лента 3-b-5-БКНЛ-150-2-В ГОСТ 20-76 Рассчитать параметры привода, выбрать электродвигатель |
| --- | --- |
| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.тяговое усилие на приводном барабане транспортера Ft , Кн | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 2,9 |
| 2. скорость ленты транспортера V, м/с | 1,4 | 1,25 | 0,8 | 0,75 | 1,15 |
| 3. диаметр приводного барабана D, мм | 250 | 315 | 160 | 200 | 250 |
| 4. ширина ленты b, мм | 500 | 650 | 300 | 400 | 650 |

|  | 1.Электродвигатель 2.Муфта 3. Редуктор 4.Муфта комбинированная 5.Приводной вал транспортера с тяговыми звездочками 6.Рама или плита 7. Тяговые цепи транспортера Исходные данные: требуемый ресурс привода Lh, ч =20000 режим работы (нагрузки) привода постоянный (NR = 0 ) Рассчитать параметры привода, выбрать электродвигатель |
| --- | --- |
| Варианты | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. тяговое усилие на приводных звёздочках транспортера Ft, кН | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 2,9 |
| 2. скорость цепей транспортера V, м/с | 1,4 | 1,25 | 0,8 | 0,75 | 1,15 |
| 3. шаг цепей транспортера p, мм | 250 | 315 | 160 | 200 | 250 |
| 4. число зубьев звездочек, z | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |

|  | 1. Электродвигатель, 2. муфта, 3. Редуктор, 4. Цепная передача 5. Приводной вал транспортера с тяговым барабаном, 6. Рама или плита, 7. Лента транспортера Исходные данные: требуемый ресурс привода Lh, ч =20000 режим работы (нагрузки) привода постоянный (NR = 0 ) тип ленты транспортера Лента 3-b-5-БКНЛ-150-2-В ГОСТ 20-76 Рассчитать параметры привода, выбрать электродвигатель |
| --- | --- |
| Варианты | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. тяговое усилие на приводном барабане Ft, кН | 1,8 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 5,9 |
| 2. скорость ленты транспортера V, м/с | 1,4 | 1,25 | 0,8 | 0,75 | 1,15 |
| 3. диаметр приводного барабана D, мм | 350 | 415 | 260 | 300 | 350 |
| 4. ширина ленты b, мм | 300 | 240 | 250 | 300 | 400 |

|  | 1. Электродвигатель, 2. Цепная передача, 3. Редуктор, 4. Муфта, 5. Приводной вал транспортера с тяговым барабаном, 6. Рама или плита, 7. Лента транспортера Исходные данные: требуемый ресурс привода Lh, ч =20000 режим работы (нагрузки) привода постоянный (NR = 0 ) тип ленты транспортера Лента 3-b-5-БКНЛ-150-2-В ГОСТ 20-76 Рассчитать параметры привода, выбрать электродвигатель |
| --- | --- |
| Варианты | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.тяговое усилие на приводном барабане транспортера Ft , Кн | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 3,9 |
| 2. скорость ленты транспортера V, м/с | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,85 | 1,45 |
| 3. диаметр приводного барабана D, мм | 350 | 215 | 260 | 270 | 350 |
| 4. ширина ленты b, мм | 500 | 650 | 300 | 400 | 650 |