ЗАДАЧА №1

ТЕМА: РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Потребители электрической энергии питаются от трехфазного двухобмоточного трансформатора с номинальной мощностью Sном при номинальном первичном U1ном и вторичном U2ном линейных напряжениях номинальной частоты f = 50 Гц.

Технические данные трансформатора: потери мощности при холостом ходе Р0, потери мощности при коротком замыкании Рк, напряжение короткого замыкания uк% при токах в обмотках I1ном, I2ном, равных номинальным. Ток холостого хода принять равным 0,1 I1ном. Схема соединения обмоток трансформатора для всех вариантов Y/Δ.

Принимая паспортные данные трансформатора, (Таблица 1), требуется определить:

- Коэффициент трансформации трансформатора (kт).

- Номинальные токи в обмотках трансформатора (I1ном, I2ном).

- Коэффициент полезного действия трансформатора (ηном) при номинальной нагрузке и коэффициенте нагрузки cosφ2 = 0,8.

- Сопротивление короткого замыкания (Rк, Xк).

- Изобразить схему замещения фазы трансформатора и определить ее параметры (R1, X1 R'2, X'2, R0, X0), считая, что R1 =  R'2, X1 =  X'2.

Таблица 1. – Исходные данные для выполнения задания №1

| Вариант | Тип трансфор-матора | Sном | U1ном | U2ном | Р0 | Рк | uк% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | кВ | кВ | кВт | кВт | % |
| 1 | ТМ-25 | 25 | 6 | 0,23 | 0,13 | 0,6 | 4,5 |
| 2 | ТМ-40 | 40 | 6 | 0,23 | 0,175 | 0,88 | 4,5 |
| 3 | ТМ-63 | 63 | 6 | 0,23 | 0,24 | 1,28 | 4,5 |
| 4 | ТМ-100 | 100 | 6 | 0,23 | 0,33 | 1,97 | 6,5 |
| 5 | ТМ-160 | 160 | 6 | 0,23 | 0,51 | 2,65 | 4,5 |

Продолжение таблицы 1.

| Вариант | Тип трансфор-матора | Sном | U1ном | U2ном | Р0 | Рк | uк% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | кВ | кВ | кВт | кВт | % |
| 6 | ТМ-250 | 250 | 6 | 0,23 | 0,74 | 3,7 | 4,5 |
| 7 | ТМ-400 | 400 | 6 | 0,23 | 0,93 | 5,5 | 4,5 |
| 8 | ТМ-630 | 630 | 6 | 0,23 | 1,31 | 7,6 | 5,5 |
| 9 | ТМ-1000 | 1000 | 6 | 0,23 | 2,45 | 12,2 | 5,5 |
| 10 | ТМ-1600 | 1600 | 6 | 0,23 | 3,3 | 18,0 | 5,5 |
| 11 | ТСЗ-160 | 160 | 6 | 0,23 | 0,7 | 2,7 | 5,5 |
| 12 | ТСЗ-250 | 250 | 6 | 0,23 | 1,0 | 3,8 | 5,5 |
| 13 | ТСЗ-400 | 400 | 6 | 0,4 | 1,3 | 5,4 | 5,5 |
| 14 | ТСЗ-630 | 630 | 6 | 0,4 | 2,0 | 7,3 | 5,5 |
| 15 | ТСЗ-1000 | 1000 | 6 | 0,4 | 3,0 | 11,2 | 5,5 |
| 16 | ТМ-20 | 20 | 6 | 0,4 | 0,18 | 0,6 | 5,5 |
| 17 | ТМ-30 | 30 | 10 | 0,4 | 0,25 | 0,85 | 5,5 |
| 18 | ТМ-25 | 25 | 10 | 0,4 | 0,13 | 0,6 | 4,5 |
| 19 | ТМ-40 | 40 | 10 | 0,4 | 0,175 | 0,88 | 4,5 |
| 20 | ТМ-63 | 63 | 10 | 0,4 | 0,24 | 1,28 | 4,5 |
| 21 | ТМ-100 | 100 | 10 | 0,4 | 0,33 | 1,97 | 6,5 |
| 22 | ТМ-160 | 160 | 10 | 0,4 | 0,51 | 2,65 | 4,5 |
| 23 | ТМ-250 | 250 | 10 | 0,4 | 0,74 | 3,7 | 4,5 |
| 24 | ТМ-400 | 400 | 10 | 0,4 | 0,93 | 5,5 | 4,5 |
| 25 | ТМ-630 | 630 | 10 | 0,4 | 1,31 | 7,6 | 5,5 |
| 26 | ТМ-1000 | 1000 | 10 | 0,4 | 2,45 | 12,2 | 5,5 |
| 27 | ТМ-1600 | 1600 | 10 | 0,4 | 3,3 | 18,0 | 5,5 |
| 28 | ТСЗ-160 | 160 | 10 | 0,4 | 0,7 | 2,7 | 5,5 |
| 29 | ТСЗ-250 | 250 | 10 | 0,4 | 1,0 | 3,8 | 5,5 |
| 30 | ТСЗ-400 | 400 | 10 | 0,4 | 1,3 | 5,4 | 5,5 |

ЗАДАЧА №2

ТЕМА: РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Содержание задания

Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет следующие данные: номинальная мощность , напряжение питания номинальная частота вращения n, сопротивление цепи якоря , сопротивление цепи

возбуждения, номинальный коэффициент полезного действия . Определить

1.Номинальный ток, потребляемый двигателем, номинальный ток якоря и ток возбуждения.

2. Сопротивление пускового реостата , при котором начальный пусковой ток в цепи  якоря составлял 2,5 .

3. Начальный пусковой момент двигателя  при заданной кратности пускового тока.

4. Номинальный вращающий момент двигателя.

5. Построить в одной системе координат естественную механическую характеристику и искусственную (при введении пускового реостата) механическую характеристику. Определить диапазон изменения частоты вращения при номинальной нагрузке.

6. Определить частоту вращения двигателя при холостом ходе и номинальной нагрузке, если регулирование частоты вращения происходило за счет изменения сопротивления цепи возбуждения и магнитный поток имел три значения:  ; 0,5; 0,8. Построить соответствующие этим значениям механические характеристики в одной системе координат.

7. Определить суммарные потери мощности, потери в электрической цепи, магнитные и механические потери, потери в щеточно-коллекторном механизме для номинального режима.

Таблица 2.1

| № вар | , кВт | В | n, об/мин | , % | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 22 | 220 | 500 | 78 | 0,122 | 33,4 |
| 2 | 26,5 | 440 | 600 | 81,5 | 0,38 | 34,7 |
| 3 | 28 | 220 | 600 | 82,2 | 0,082 | 33,4 |
| 4 | 30 | 220 | 750 | 84,3 | 0,05 | 33,4 |
| 5 | 37 | 220 | 750 | 83,2 | 0,051 | 33,4 |
| 6 | 45 | 220 | 1000 | 86 | 0,03 | 25,1 |
| 7 | 71 | 440 | 1500 | 88,5 | 0,065 | 31,2 |
| 8 | 75 | 220 | 1500 | 89,5 | 0,0128 | 23,5 |
| 9 | 45 | 220 | 500 | 86,9 | 0,032 | 28,6 |
| 10 | 55 | 220 | 600 | 88 | 0,022 | 27,9 |
| 11 | 75 | 220 | 750 | 88 | 0,013 | 21,1 |
| 12 | 118 | 440 | 1000 | 89 | 0,032 | 21 |
| 13 | 132 | 220 | 1060 | 90 | 0,0064 | 21,1 |
| 14 | 37 | 220 | 500 | 83,2 | 0,05 | 26,7 |
| 15 | 45 | 220 | 600 | 85,5 | 0,037 | 25,2 |
| 16 | 55 | 220 | 750 | 87,5 | 0,025 | 25,2 |
| 17 | 85 | 440 | 1000 | 88,7 | 0,05 | 19,7 |
| 18 | 13,2 | 220 | 1500 | 91 | 0,006 | 25,2 |
| 19 | 30 | 220 | 500 | 84,5 | 0,062 | 29 |
| 20 | 37 | 220 | 600 | 84,5 | 0,046 | 29 |
| 21 | 45 | 220 | 750 | 87 | 0,034 | 28 |
| 22 | 75 | 220 | 1000 | 88,5 | 0,016 | 22,8 |
| 23 | 110 | 220 | 1500 | 89 | 0,0075 | 22,8 |
| 24 | 45 | 440 | 500 | 86 | 0,162 | 25 |
| 25 | 55 | 220 | 600 | 87 | 0,029 | 34 |
| 26 | 75 | 220 | 750 | 88,5 | 0,014 | 18,8 |
| 27 | 100 | 440 | 1000 | 88 | 0,04 | 25,6 |
| 28 | 110 | 220 | 1500 | 89 | 0,0082 | 18,8 |
| 29 | 160 | 220 | 1900 | 90 | 0,004 | 25,6 |
| 30 | 55 | 220 | 500 | 86 | 0,016 | 28,6 |