ЗАДАЧА №1. Тема  «ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ»

# 1. Задания и указания по выбору варианта

Цель задания – закрепление приобретенных навыков по анализу электрического состояния трехфазных цепей переменного тока. Вариант задания выбирается студентом по номеру в журнале учебной группы из таблицы 1.

К трехфазной цепи с линейным напряжением  (см. рис.1) подключен трехфазный симметричный приемник, соединенный по схеме “треугольник”, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме “звезда” с нейтральным проводом. Сопротивление нейтрального провода пренебрежительно мало. Прочерк в задании значения сопротивления в фазе приемника, соединенного по схеме “звезда”, означает отсутствие этого сопротивления, т.е. величина сопротивления равна бесконечности  (разрыв цепи).

Определить:

1). Токи в однофазных приёмниках соединённых по схеме “звезда”;

2). Фазные и линейные токи приёмников, соединенных по схеме “треугольник”;

3). Показания ваттметров и активную мощность трёхфазной цепи;

4). Построить векторные диаграммы напряжений и токов и по ним определить токи в линейных проводах и ток в нейтральном проводе.

Векторные диаграммы напряжений и токов для соединения “звезда” и “треугольник” строятся в одной системе координатных осей.

# Рис. 1. Трехфазная электрическая цепь.

# Таблица 1. – Исходные данные для расчета по вариантам

| № вар. | Uл В | Соединение потребителей по схеме “звезда” | Соединение потребителей по схеме “треугольник” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | Рн Вт | Cosφ | Род нагрузки |
| 1. | 220 | 5+j4,2 | 4,2+j6 | 5 | 3+j6 | -j15 | 15-j10 | 8-j20 | - | 8-j20 | 1000 | 0,85 | емк. |
| 2. | 220 | 7-j2,5 | 6-j3 | -j2 | 10+j10 | - | 18-j10 | 17-j18 | 5-j4 | - | 6200 | 0,78 | инд. |
| 3. | 380 | 17-j17 | 10 | 14+j9,8 | 12-j48 | 10+j17 | - | 20+j14 | - | 15-j9 | 4500 | 0,95 | инд. |
| 4. | 380 | 21+j25 | 25+j10 | - | 13-j10 | 5 | 15+j7 | 18-j18 | - | +j18 | 700 | 0,95 | емк. |
| 5. | 220 | 10-j5,8 | 5,5+j15 | - | 6+j5,4 | -j4 | 10-j4 | 9+j8 | 2-j11 | - | 5700 | 0,87 | инд. |
| 6. | 220 | 12-j48 | 6-j24 | 4+j6 | 11 | 15+j26 | - | 11+j7 | - | 10-j19 | 2000 | 0,8 | инд. |
| 7. | 220 | 6+j5,5 | -j15 | 10 | 12-j12 | 9+j18 | 10 | 8-j13 | - | 14+j16 | 1500 | 0,8 | инд. |
| 8. | 220 | 5,6-j8 | 7-j7 | - | 15+j5 | - | 17-j8 | 19+j12 | -j20 | 19-j8 | 1100 | 0,7 | емк. |
| 9. | 380 | 4,2+j5 | 5 | 8+j7 | 9-j7 | 5+j6 | - | 10+j14 | 2-j2 | 12-j12 | 900 | 0,85 | инд. |
| 10. | 380 | 3+j6 | 5,6-j8 | - | 7,5-j30 | - | 17+j8 | 16+j10 | 4+j10 | +j10 | 1400 | 0,65 | инд. |
| 11. | 220 | 14+j9,8 | 10+j10 | - | 16-j8 | 10+j5,8 | 21+j8 | 3-j20 | - | -j15 | 5000 | 0,9 | инд. |
| 12. | 380 | 15-j6 | 6+j5,4 | +j10 | 6-j4 | -j11 | - | 11+j11 | 5 | 16+j18 | 800 | 0,8 | емк. |
| 13. | 220 | 17+j8 | +j2 | 18-j8 | 5-j11 | 6+j3 | - | 23+j15 | 2 | 20-j20 | 3200 | 0,75 | емк. |
| 14. | 220 | 36+j18 | 40+j20 | - | 8+j16 | - | 25-j10 | 48-j24 | +j30 | 10+j15 | 3000 | 0,85 | инд. |
| 15. | 380 | 23-j49 | 14+j30 | - | 20-j10 | - | 15-j15 | 25+j20 | -j5 | 16-j6 | 1700 | 0,78 | емк. |
| 16. | 380 | 15 | 13+j3,5 | 10-j6 | 20-j13 | 7+j2,5 | - | 18+j4 | - | 15+j10 | 1300 | 0,9 | емк. |
| 17. | 220 | 20+j12 | 15-j6 | - | 19-j7,5 | - | 16+35 | 10-j13 | 4 | 11-j11 | 1600 | 0,75 | инд. |
| 18. | 380 | 22+j26 | - | 8+j18 | 10-j5,8 | 6-j24 | +j24 | 7-j12 | 8+j20 | - | 900 | 0,95 | инд. |
| 19. | 220 | +j9 | 7,5-j30 | - | 5,5+j45 | -j6,5 | 8,5+j11 | 13-j8 | - | 10-j8 | 1000 | 0,7 | инд. |
| 20. | 380 | 7-j10 | 9+j9 | 11-j11 | +j10 | 13-j14 | - | 8+j6 | - | 12+j24 | 2200 | 0,8 | емк. |
| 21. | 380 | 11-j19 | - | 18+j5 | 10-j20 | 15-j6 | - | 17-j11 | -j28 | 6+j13 | 1200 | 0,78 | емк. |
| 22. | 220 | 4+j2 | 11-j4 | - | 4,2+j5 | - | 7,5-j30 | 10-j9 | 8 | 20-j18 | 700 | 0,65 | инд. |
| 23. | 220 | -j2 | 10+j5,8 | 6+j5,4 | 5-j8 | 18+j8 | - | 15+j7 | - | 17-j10 | 4000 | 0,87 | инд. |
| 24. | 380 | 25+j9 | -j3 | 20-j9 | 14+j6 | 20-j12 | - | 5,6-j8 | - | 9-j9 | 3500 | 0,9 | инд. |
| 25. | 220 | 4+j3,6 | 5,8+j10 | - | 11-j9 | +j8 | 14-j9,8 | 6-j5,5 | - | 12+j12 | 2000 | 0,7 | емк. |
| 26. | 220 | 8+j14,4 | - | 13-j14 | 10-j6,8 | 8+j1,5 | 15 | 12-j10 | - | 15+j20 | 1800 | 0,65 | емк. |
| 27. | 220 | 16+j35 | 21+j25 | - | 15-j20 | 10 | 16+j10 | 13+j20 | - | 5-j3 | 1500 | 0,8 | инд. |
| 28. | 380 | 27-j83 | 40+j20 | - | 19-j14 | J14 | 19+j10 | 25+j20 | 6-j2 | - | 6500 | 0,95 | емк. |
| 29. | 380 | 30-j48 | - | 15+j24 | 25+j9 | 5-j19 | +j19 | 15-j11 | 14+j26 | - | 850 | 0,78 | инд. |
| 30. | 220 | 8 | 11,7+j25 | - | 11-j5,8 | 7+j8 | 13-j3,5 | 14+j20 | - | 10-j5 | 800 | 0,85 | емк. |

# Пример выполнения.

# Пусть параметры цепи заданы таблицей 2

Таблица 2.

| Uл | zа1 | zа2 | zа3 | zв1 | zв2 | zв3 | zс1 | zс2 | zс3 | Рн | Cos φ | Род нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Вт |  |  |
| 380 В | 10 + j9,8 | - | 10 + j10 | 10 – j8 | 10 + j5,8 | 12 | 21 + j8 | - j15 | - | 7000 | 0,85 | Индуктивная |

Примечание. Прочерк в задании означает отсутствие комплексного сопротивления, т.е. величина этого сопротивления равна бесконечности (разрыв в цепи).

# Изобразим схему в соответствии с условием задания.

# Рис. 2. Заданная трехфазная  цепь

Отсутствие резистивных элементов zа1 и zа2 на схеме (рис. 2) объясняется отсутствием значения резистивного элемента zа2 (прочерк в таблице).

ГРАФО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Пример анализа электрического состояния трёхфазной цепи графо-аналитическим  методом.

Предварительно находим величину (модуль) фазного напряжения для соединения потребителей по схеме “звезда”

Векторную диаграмму будем строить в комплексной плоскости. Положительное направление вещественной оси выбрано вертикально вверх, мнимой оси – горизонтально влево.

Выбираем масштаб для напряжений и токов.

# - для напряжения

- для тока

Вектор  совмещается с действительной осью, так как полагаем, что начальная фаза вектора  равна нулю, т.е. .

Вектора фазных напряжений  строим под углами 1200 и 2400 соответственно от вектора  в сторону отставания.

Векторные диаграммы строим в комплексной плоскости. Вещественную ось направляем вертикально, Мнимую – горизонтально. Положительную полуось мнимой оси направляем влево, что будет соответствовать вращению векторов против часовой стрелки и прямому вращению фаз трёхфазной системы от А до B и далее к С.

1) так как начальная фаза А равна 0, φА=0, то вектор  фазного напряжения фазы А совмещаем с положительной полуосью действительной оси. Векторы фазных напряжений  фаз В и С строим соответственно под углами 1200 и 2400 в сторону отставания.

Рассмотрим построение векторов линейных напряжений на примере построения вектора линейного напряжения .

Из правила вычитания двух векторов известно, что векторная разность будет предоставлять отрезок прямой, соединяющей концы векторов уменьшаемого и вычитаемого и направленные из вектора вычитаемого в сторону вектора уменьшаемого. Согласно этому на рис. 3 соединяем концы векторов  и направляем вектор  от вектора  к вектору .

2) построение векторных диаграмм токов для соединения потребителей “звездой” и “треугольником” ведём по проекциям (рис. 3-4)

3) определение токов в линейных проводах. Очевидно, что токи в линейных проводах согласно первому закону Кирхгофа, определяются как геометрическая сумма токов в линейном проводе от потребителей, соединенных по схеме “звезда” (), и тока в линейном проводе, определяемый системой уравнений (2), от потребителей, соединенных по схеме “треугольник”.

Пункт 1. Определение токов в однофазных приемниках, соединенных по схеме “звезда”.

Найдем комплексные сопротивления фаз приемников, соединенных по схеме “звезда”.

- комплексное сопротивление ветви в фазе В, содержащей приемники  и .

Находим модули комплексных сопротивлений фаз приемников, соединенных по схеме “звезда”. Так как комплексное сопротивление представляет собой последовательно соединенные резистивный элемент, величина сопротивления которого равна вещественной части комплексного числа и индуктивный (емкостной) элемент, реактивное сопротивление которого определяется минимальной частью комплексного числа, т.е. если , то:

Тогда:

Находим модули соответствующих фазных токов:

Находим углы сдвига фаз между фазным током и соответствующим фазным напряжением.

Исходя из выше сказанного получим:

откуда:

(нагрузка индуктивная);

(нагрузка емкостная);

(нагрузка емкостная).

Характер нагрузки определяется знаком мнимой части комплекса полного сопротивления . Если нагрузка индуктивная, то перед мнимой частью стоит знак “+”, ток отстает по фазе от соответствующего фазного напряжения.

Из начала координат строим вектор тока  под углом 450 к фазному напряжению  в сторону отставания. Под углом  к вектору напряжения строим вектор  фазного тока. Вектор опережает вектор . Под углом  в сторону опережения вектора фазного напряжения  строим вектор фазного тока .

Пункт 2. Определяем фазные и линейные токи приемников по схеме “треугольник”.

,

Угол сдвига фаз между током и напряжением:

Под углом  к вектору линейного напряжения, которое для соединения потребителей “треугольником” является одновременно фазным, строим векторы соответствующих фазных токов.

Векторы линейных токов потребителей соединенных по схеме “треугольник” найдутся из уравнений.

,

,

.

Замечание. Так как нагрузка в соединении потребителей “треугольником” симметричная, то отношения между фазными и линейными током определяются уравнением:

.

Причем линейный ток отстает от фазного на угол 300. Это обстоятельство можно использовать при построении векторов линейных токов при соединении потребителей “треугольником”.

Пункт 3. Определение токов в линейных проводах и тока в нейтральном проводе.

Так как векторные диаграммы токов и напряжений уже построены, целесообразно перейти к выполнению пункта 4. токи в линейных проводах определяются из равенства:

,

,

.

Ток в нейтральном проводе определяется уравнением:

.

Пункт 4. Определение показаний ваттметров и активной мощности трехфазной цепи.

Ваттметр показывает активную мощность, которая определяется, например, для фазы А, формулой:

.

Из векторной диаграммы определяем токи в линейных проводах и углы сдвига фаз между соответствующими током и напряжением:

- показания ваттметра РА,

- показания ваттметра РВ,

- показания ваттметра РС.

Активная мощность всей цепи:

Рассмотрим случай, когда нагрузка в приемнике, соединенном по схеме “треугольник”, носит емкостной характер. Все остальные параметры соответствуют данным таблицы 2.

Рассмотрим  построение векторов фазных токов в нагрузке, соединенной “треугольником”.

Фазные токи строится под углом 31,80 в сторону опережения соответствующих векторов напряжений.

Все остальные построения и расчеты аналогичны случайно индуктивной нагрузки.

Из векторной диаграммы определяются токи:

;

;

.

и мощности:

Рa = 220·23,8·0,8=4189 Вт;

Рв = 220·38,6·0,984=8356 Вт;

Рс = 220·21·0,99=4573 Вт;

Р = Рa+ Рв + Рс = 4189 + 8356 + 4573 = 17118 Вт.

Векторная диаграмма приведена на рис. 4.

# Рис. 3 – Векторная диаграмма для индуктивной нагрузки

# Рис. 4 – Векторная диаграмма при емкостной нагрузке

# Список литературы

1. Касаткин А.С., Немцов М.В., Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

2. Иванов И.И., Равдоник В.С., Электротехника. – М.: Высшая школа, 1984.

3. Иванов А.А. Справочник по электротехнике. – Киев: высшая школа, 1984.

4. Анвельт М.Г. и др. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. – М. Высшая школа, 1979.

# Составитель:  Николаева Светлана Ивановна

# ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Задания и методические указания к выполнению семестровой работы

Редактор

Темплан 2005 г.                                        Поз № 156

Подписано в печать                                Формат 60 (84)  1/16

Бумага газетная. Печать офсетная.  Усл. Печ. Л. 1.  Уч.-из л.

Тираж 200 экз.  Заказ 561

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)

400131 Волгоград, проспект Ленина, 28

РПК «Политехник» Волгоградского государственного технического университета

400131 Волгоград, ул. Советская,35

# Text boxes

РА

РС

А

В

С

N

Ia(

Iв(

IC(

Ia ∆

Ica

Iв ∆

А

Ica

Iaв

Iвс

С

В

zca

zав

zвс

+1

РС

РВ

+1

РС

РВ

+1

РС

РВ

+1

РС

РВ

+1

РС

РВ

+1

РС

РВ

+1

РС

РВ

+1

РС

РВ

I0

(

(

(

( (

(

(

(      (       (

РB

+j