ДВИГАТЕЛИ  ПОСТОЯННОГО  ТОКА

Условие задачи. 8 двигателе постоянного тока параллельною возбуждения заданы номинальные параметры: номинальное напряжение на зажимах двигателя UН, мощность РН, частота вращения nН, коэффициент полезного действия Н, Iвн - ток возбуждения, сопротивление обмотки якоря rЯ, численные значения которых приводятся в  табл. 2.9.

Требуется:

1) начертить схему подключения двигателя к источнику постоянного напряжения с указанием приборов для измерения токов и напряжения; 2) описать способы пуска двигателя параллельного возбуждения;

3) определить противо-ЭДС  в  обмотке якоря;

4) определить номинальный момент на валу двигателя;

5) определить пределы изменения частоты вращения двигателя при изменении   величины добавочного сопротивления в цепи якоря rД от О до  8rа  при статическом моменте сопротивления МС=МН, построить естественную и искусственную (при rД=8rН) механические характеристики. •

Мeтoдичecкиe  указания.

В схеме включения двигателя необходимо указать пусковой реостат, амперметр для измерения тока в сети, тока в обмотке возбуждения, а также вольтметр для измерения напряжения на зажимах двигателя.

Для определения противо-ЭДС в обмотке якоря можно воспользоваться вторым законом Кирхгофа

где UН- напряжение на зажимах двигателя, В; Еа - противо-ЗДС якоря. В; Iа - ток якоря, А; r - сопротивление обмотки якоря, Ом.

Из этого уравнения следует, что противо-ЭДС в обмотке якоря определится

Где  ток  якоря определится на  основании  первого  закона  Киргофа

Где IН – ток  потребляемый   двигателем  из  сети  в  номинальном  режиме_

Ток, потребляемый двигателем из сети, вычисляется из формулы потребляемой мощности, которая определяется по коэффициенту полезного действия выражениями

Р1= Рн/н ; Iн = Р1/Uн

где Р1 - потребляемая мощность, Вт; РН - полезная мощность, Вт.

Номинальный вращающий момент на валу двигателя можно записать в виде уравнения

где МН - номинальный вращающий момент, кГм; Н- номинальная частота вращения, об/мин.

Одной из важных характеристик двигателя постоянного тока является механическая характеристика

n(М), представляющая собой зависимость частоты вращения двигателя от развиваемого им момента. Учитывая, что при установившемся режиме работы момент двигателя равен моменту сопротивления на валу (М = Мс), можно

сказать, что механическая характеристика дает представление о характере и степени изменения частоты вращения двигателя от его механической нагрузки и определяется выражением -

где Се = 0.105 СМ - конструктивные коэффициенты машины; М - вращающий момент двигателя, Нм; Ф - магнитный поток, Вб.

Механическая характеристика. считается естественной, если к двигателю подведено напряжение, равное номинальному, а в цепи якоря нет какого-либо дополнительного сопротивления. Если в цепь обмотки якоря включено добавочное сопротивление rД, тo получим механическую искусственную характеристику