# Задачи для самостоятельной работы студентов

- Понижающий трансформатор с числом витков во вторичной обмотке W2 =140 понижает напряжение с U1 =22000B до U2 =110В. Сколько витков имеет ее первичная обмотка W1?

- Первичная обмотка повышающего трансформатора содержит W1=100 витков, а вторичная - W2 =1000, напряжение в первичной цепи U1 =120B. Какое напряжение во вторичной цепи U2?

- Сила тока в первичной обмотке трансформатора I1=0,5А, напряжение на его концах U1=220B. Напряжение на концах вторичной обмотки U2 =9,5В. Определить силу тока во вторичной обмотке I2?

- Повышающий трансформатор создает во вторичной цепи силу тока 2А при напряжении 2200В. Напряжение в первичной обмотке равно 110В. Чему равна сила тока в первичной обмотке?

- Сколько витков должна иметь вторичная обмотка трансформатора, чтобы повысить напряжение с 220 В до 11000 В, если в первичной обмотке 20 витков? Каков коэффициент трансформации?

- Под каким напряжением находится первичная обмотка трансформатора. Имеющая 1000 витков, если во вторичной обмотке 3500 витков и напряжение 105 В?

- Номинальная мощность трансформатора S=10 кВ∙А. Номинальное входное напряжение U1=660 В, выходное U2=380 В. Потерями в трансформаторе пренебречь. Определить коэффициент трансформации, токи в первичной и вторичной обмотках.

- Напряжение на входе однофазного трансформатора (рис. 6.4) U1=100 В, ток в первичной цепи I1=10 А. Коэффициент полезного действия 0,9. Вольтметр во вторичной цепи показывает напряжение U2=450 В. Определить показания амперметра во вторичной цепи, сопротивление нагрузки.

- Мощность, потребляемая трансформатором из сети при активной нагрузке, Р1=500 Вт. Напряжение сети U1=100 В. Коэффициент трансформации трансформатора равен 10. Определить ток нагрузки.

- Получены следующие показания приборов при холостом ходе трансформатора (рис. 6.5) и частоте 50 Гц: U10=220 В; I10=1,0 А; Р10=120 Вт. Определить коэффициент мощности cosφ1; индуктивность первичной обмотки трансформатора.

- Десять витков обмотки понижающего автотрансформатора намотаны толстым проводом, девяносто витков – тонким. Определить коэффициент трансформации автотрансформатора.

- Мощность, потребляемая трансформатором, 90 Вт. Определить силу тока во вторичной обмотке, если напряжение на зажимах вторичной обмотки 12 В и КПД трансформатора 75%.

- Трехфазный трансформатор с группой соединения обмоток Y/Y имеет фазное напряжение U1=3000В и U2=220В. Определить число витков обмотки в фазе высшего напряжения, если число витков в фазе низшего напряжения 110.

- При соединении обмоток трехфазного трансформатора по схеме Δ / Δ коэффициент трансформации линейных напряжений nл=0,5. Определить коэффициент трансформации линейных напряжений при соединении обмоток Δ / Y.

- Трехфазный трансформатор имеет число витков на фазу в первичной обмотке W1= 2080, а во вторичной W2= 80. Первичное линейное напряжение 10кВ. Определить коэффициент трансформации при следующих группах соединения:Y/Y; Y/∆; ∆/Y и напряжение на вторичной обмотке при заданных соединениях.

- Определить ток в первичной и вторичной обмотках трехфазного трансформатора, соединенных по схеме Y/Y. Трансформатор работает на осветительную сеть с нагрузкой Р2=45кВт, если известно U1=6000В, U2=220В, cosφ=0,9.

- Трехфазный трансформатор с числом витков на фазе W1= 1836 и W2= 135 подключен к трехфазной сети с линейным напряжением 3000В. Определить коэффициент трансформации и вторичное линейное напряжение для соединения обмоток по схеме Y/Y и Y/∆.

- Трехфазный трансформатор имеет число витков на фазу в первичной обмотке W1= 1300, а во вторичной W2= 50. Первичное линейное напряжение 6кВ, вторичное фазное напряжение 0,46кВ. Определить коэффициент трансформации и группу соединения:.

- Первичная обмотка регулировочного автотрансформатора имеет 1200 витков и включена в сеть напряжением 380В. Какое наименьшее напряжение можно получить на выводах вторичной обмотки, если толщина щетки автотрансформатора перекрывает три витка.

- Автотрансформатор включен в сеть переменного тока с напряжением 220В. Ток в первичной обмотке I1=9А. Определить ток во вторичной цепи, если U2=127В.

- Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 300 витков, включен в сеть напряжением 220 В. Во вторичную цепь трансформатора, имеющую 165 витков, включен резистор сопротивлением 50 Ом. Найдите силу тока во вторичной цепи, если падение напряжения на ней равно 50 В.

- Понижающий трансформатор дает ток 20 А при напряжении 120 В. Первичное напряжение равно 22000 В. Чему равны ток в первичной обмотке, а также входная и выходная мощности трансформатора, если его КПД равен 90%?

- Повышающий трансформатор создает во вторичной цепи ток 2 А при напряжении 2200 В. Напряжение в первичной обмотке равно 110 В. Чему равен ток в первичной обмотке, а также входная и выходная мощности трансформатора, если потерь энергии в нем нет?

- Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации 8 включена в сеть напряжением 200 В. Сопротивление вторичной обмотки 2 Ом, ток во вторичной обмотке трансформатора 3 А. Определите падение напряжения на зажимах вторичной обмотки. Потерями в первичной обмотке пренебречь.

- Напряжение на зажимах вторичной обмотки понижающего трансформатора 60 В, сила тока во вторичной цепи 40 А. Первичная обмотка включена в цепь с напряжением 240 В. Найдите силу тока в первичной обмотке трансформатора.

- Первичная обмотка понижающего трансформатора включена в сеть переменного тока с напряжением 220 В. Напряжение на зажимах вторичной обмотки 20 В, ее сопротивление 1 Ом, ток в ней 2 А. Найдите коэффициент трансформации и КПД трансформатора.

- Число витков в первичной обмотке трансформатора в 2 раза меньше числа витков во вторичной обмотке. На первичную обмотку подали напряжение U. Чему равно напряжение на вторичной обмотке трансформатора?

- Во сколько раз изменяются потери энергии в линии электропередачи, если на понижающую подстанцию будет подаваться напряжение 10 кВ вместо 100 кВ при условии передачи одинаковой мощности?

- Трансформатор имеет коэффициент трансформации 20. Напряжение на первичной обмотке 120 В. Определите напряжение на вторичной обмотке и число витков в ней, если первичная обмотка имеет 200 витков.

- Первичная обмотка трансформатора имеет 2400 витков. Сколько витков должна иметь вторичная обмотка, чтобы при напряжении на зажимах 11 В передавать во внешнюю цепь мощность 22 Вт? Сопротивление вторичной обмотки 0,2 Ом. Напряжение в сети 380 В.

- Трансформатор повышает напряжение с 220 В до 1,1 кВ и содержит 700 витков в первичной обмотке. Каков коэффициент трансформации? Сколько витков во вторичной обмотке? В какой обмотке провод большего сечения?

- Первичная обмотка трансформатора с коэффициентом трансформации, равным 8, включена в сеть с напряжением 220 В. Сопротивление вторичной обмотки 2 Ом, сила тока во вторичной обмотке трансформатора 3 А. Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки. Потерями в первичной обмотке пренебречь.