##### Вольт-амперные характеристики полупроводникового диода

Цель работы

I. Расчет и построение вольт-амперных характеристик (ВАХ) полупроводникового диода при различных электрофизических   параметрах идеального p-n перехода.

II. Расчет и построение ВАХ полупроводникового диода при учете сопротивления базы.

Исходные представления и расчетные соотношения:

ВАХ идеального электронно-дырочного перехода определяется зависимостью тока от напряжения  при прямом и обратном смещении перехода. При прямом смещении уменьшается высота потенциального барьера на границе перехода и ток через переход обусловлен диффузией (инжекцией) основных носителей заряда. В этой части ВАХ ток значительно возрастает с увеличением напряжения. При обратном включении напряжения возрастает величина потенциального барьера и увеличивается поле в переходе, при этом ток определяется дрейфом (экстракцией) неосновных носителей заряда. Обратный ток существенно меньше прямого тока, поскольку этот ток обусловлен неосновными носителями заряда с малой концентрацией, зависящей от температуры и ширины запрещенной зоны.

При выводе зависимости тока от напряжения в идеальном p-n переходе рассматривают плоскопараллельный переход с бесконечной протяженностью (отсутствуют краевые эффекты), считается, что поле сосредоточено в p-n переходе, при этом пренебрегают падением напряжения в объеме p- и  n- областей. Пренебрегают токами утечки и процессами генерации и рекомбинации носителей заряда в области перехода, не учитываются процессы, приводящие к пробоям обратно смещенного перехода.

При принятых допущениях ВАХ p-n перехода можно представить в виде зависимости:     ,       (1.1)

в которой - обратный (тепловой) ток, зависящий от площади перехода , ширины p- и  n областей и , степени легирования материала ( и ) и параметров полупроводника (,,  и ). При ширине областей ,  величина обратного тока определяется соотношением:

,      (1.2)

в котором  и  - концентрации неосновных носителей в - и  областях в равновесном состоянии перехода,

,     ,      (1.3)

- концентрация носителей в собственном полупроводнике,  и  - концентрации донорной и акцепторной примесей,  и  - диффузионные длины электронов и дырок,  и  - коэффициенты диффузии электронов и дырок. Величину теплового потенциала в формуле (1.1)   ( Кл – заряд электрона) можно определять по приближенной формуле  В, в которой температура  выражена в К. При расчетах принимается значение .

Дифференциальное сопротивление p-n перехода определяется соотношением:                      ,      (1.4)

зависящим от величины тока на вольтамперной характеристике. При этом  достигает больших значений при стремлении обратного тока перехода к предельной величине .

Представленные расчетные соотношения получены в пренебрежении объемным сопротивлением базы , которое в реальных переходах изменяется в широких пределах от единиц до сотен Ом. В этих условиях внешнее напряжение распределяется между обедненным слоем и областью базы и зависимость тока от напряжения  следует представлять в виде:

.        (1.5)

При проведении расчетов целесообразно пользоваться зависимостью

(1.6)

для полученных по формуле (1.1) значений тока в идеальном  p – n -переходе. Для определения дифференциального сопротивления реального перехода следует использовать соотношение

.              (1.7)

При малых токах падение напряжение в базовой области можно не учитывать. Однако с ростом тока, когда , эта величина существенно превышает падение напряжения на переходе и на вольтамперной характеристике ВАХ перехода выделяется линейный участок, на котором .

Порядок проведения расчетов

I. Для каждого из вариантов работы задаются параметры диодной структуры, необходимые для проведения расчетов (см. табл.1.1 и 1.2):

( полупроводниковый материал – германий, кремний и арсенид галлия;

( диффузионные длины электронов и дырок  и  в см;

( концентрации доноров и акцепторов  и  в см-2 ;

( площадь перехода  в cм2 ;

( сопротивление базы  в Ом;

( максимальная рассеиваемая мощность в базе диода , позволяющая определить предельную величину прямого тока при расчетах вольтамперной характеристики  и соответственно предельное значение прямого напряжения.

Таблица 1.1. Электрофизические параметры  полупроводников, используемых в диодных структурах

| Параметр полупроводниковой структуры | Полупроводник |
| --- | --- |
|  | Ge | Si | GaAs |
| Плотность атомов N, см-3 | 4,42(1022 | 4,99(1022 | 2,21(1022 |
| Диэлектрическая проницаемость , отн. ед. | 16 | 12 | 10,9 |
| Ширина запрещенной зоны , эВ | 0,67 – 0,72 | 1,12 | 1,43 |
| Собственные концентрации электронов и дырок при 300 К и , см-3 | 2,5(1013 | 2(1010 | 8(106 |
| Коэффициент диффузии электронов , см2/с | 90 | 38 | 220 |
| Коэффициент диффузии дырок , см2/с | 45 | 13 | 11,2 |
| Подвижность электронов , см2/c В | 3800 | 1300 | 8500 |
| Подвижность дырок , см2/c В | 1800 | 500 | 400 |
| Время жизни неосновных носителей заряда , с | 10-3 | 2,5(10-3 | 10-8 |

II. По формуле (1.2) для заданных параметров диодной структуры определяют величину обратного тока .

III. По формулам (1.1) и (1.4) производится расчет ВАХ идеального перехода и зависимость дифференциального сопротивления  от напряжения по вычисленным значениям тока . Результаты расчетов должны быть представлены в виде графических зависимостей тока от напряжения. При вычисленном значении  выбирается не более 10 точек на прямой ветви ВАХ диода; максимальное значение обратного напряжения 5 В при расчетах через каждые 0,5 В.

IV. При учете сопротивления базы  реального перехода для расчета вольтамперной характеристики  и дифференциального сопротивления по формулам (1.6) и (1.7) в качестве независимых переменных используются значения тока , полученные в п.III. При этом результаты расчетов должны быть также представлены графически в виде зависимостей вычисленных значений  и  от напряжения.

V. По результатам расчетов необходимо составить заключение о влиянии параметров полупроводникового материала и объемного сопротивления базы на свойства диода.

Общее количество расчетных графических зависимостей составляет 12 для полупроводниковых материалов Si, Ge, GaAs (при идеальном и реальном переходах, включая вольтамперные характеристики и зависимости дифференциального сопротивления от напряжения).

Таблица 1.2. Исходные данные для проведения расчетов

| № варианта | , , | , (1016 см-3 | , (1014 см-3 | , Ом | , (10-4 см2 | , (10-3 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si; Ge (10-2 cм | GaAs (10-4 cм |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10 | 1,0 | 10,0 |
| 2 | 0,45 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 15,0 | 2,0 | 20,0 |
| 3 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 20,0 | 3,0 | 30,0 |
| 4 | 0,55 | 2,5 | 3,5 | 5.0 | 25,0 | 4,0 | 40,0 |
| 5 | 0,6 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 30,0 | 5,0 | 50,0 |
| 6 | 0,65 | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 35,0 | 6,0 | 70,0 |
| 7 | 0,7 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 40,0 | 7,0 | 100,0 |
| 8 | 0,75 | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 42,0 | 8,0 | 150,0 |
| 9 | 0,8 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 | 9,0 | 200,0 |
| 10 | 0,85 | 5,5 | 7,5 | 20,0 | 47,0 | 10,0 | 250,0 |
| 11 | 0,9 | 6,0 | 8,0 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 300,0 |
| 12 | 0,95 | 6,5 | 8,5 | 40,0 | 52,0 | 40,0 | 400,0 |
| 13 | 1,0 | 7,0 | 9,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 500,0 |
| 14 | 1,02 | 7,5 | 9,5 | 60,0 | 57,0 | 60,0 | 700,0 |
| 15 | 1,05 | 8,0 | 10,0 | 70,0 | 60,0 | 80,0 | 1000,0 |
| 16 | 0,65 | 3,5 | 4,5 | 15 | 15 | 8,5 | 550 |
| 17 | 0,7 | 4,0 | 5,0 | 8 | 20 | 9,0 | 600 |
| 18 | 0,75 | 4,5 | 5,5 | 9 | 25 | 9,5 | 650 |
| 19 | 0,8 | 5,0 | 6,0 | 10 | 30 | 10,0 | 700 |
| 20 | 0,85 | 5,5 | 6,5 | 15 | 35 | 10,5 | 750 |
| 21 | 0,9 | 6,0 | 7,0 | 20 | 40 | 11,0 | 800 |
| 22 | 0,95 | 6,5 | 7,5 | 30 | 45 | 11,5 | 850 |
| 23 | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 40 | 50 | 12,0 | 900 |
| 24 | 0,55 | 2,5 | 3,5 | 15 | 55 | 12,5 | 950 |
| 25 | 0,6 | 3,0 | 4,0 | 10 | 60 | 13,0 | 1000 |

Контрольные вопросы

- Объяснить механизмы формирования тока через p-n – переход.

- При каких допущениях получено соотношение (1.1), описывающие ВАХ  полупроводникового диода.

- Какими факторами ограничивается ток прямо смещенного перехода.

- К чему приводит увеличение мощности, выделяемой в полупроводниковой структуре, в высоковольтной области ВАХ.

- Указать основные отличия реального полупроводникового диода от идеального.

Рекомендуемая литература

1. Аваев Н.А., Шишкин Г.Г. Электронные приборы. Учебник для вузов. Под ред. Г.Г. Шишкина.  М.: Издательство МАИ. 1996. 544 с.

2. Морозова И.Г.  Физика электронных приборов: Учебник для вузов. – М.: Атомиздат. 1980. 392 с.

3. Шалимова К.В. Физика полупроводников. Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат. 1985. 392 с.