Самостоятельная работа

Задание: согласно лекции 2 решить задачи

Задача № 1. Определить величину допуска, наибольший и наименьший предельные размеры по заданным номинальным размерам и предельным отклонениям. Заполнить таблицу 1.

Таблица 1

| Номинальные размеры и предельные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший предельный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименьший Предельный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача № 2. Определить верхние и нижние предельные отклонения вала по заданным номинальным и предельным размерам. Заполнить таблицу 2.

Таблица 2

| Номинальный размер | 4 | 10 | 16 | 5 | 8 | 12 | 25 | 32 | 125 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предельный размер | 4,009 | 10 | 15,980 | 5,004 | 8,005 | 11,940 | 25,007 | 31,975 | 125 | 20,056 |
| Наименьший предельный размер | 4,001 | 9,984 | 15,930 | 4,996 | 7,972 | 11,820 | 24,993 | 31,950 | 124,92 | 20,035 |
| Верхнее отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнее отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер на чертеже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача №3. Изобразить графически поля допусков отверстий и валов

Задача № 4. Определить годность валов, если известен размер к чертежу и действительные размеры.

Задача №5. Определить годность отверстий, если известен размер к чертежу и действительные размеры.

Задача № 6. Определить годность валов, по результатам их измерения.

Таблица 6

| Размер в чертеже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действительный размер | 109,958 | 23,98 | 105,002 | 74,87 | 85,2 |

Задача № 7. Определить годность отверстий, по результатам их измерения.

Таблица 7

| Размер в чертеже |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действительный размер | 1,95 | 40,038 | 71,002 | 7,965 | 105,042 | 85 |

Размеры

Размеры выражают числовое значение линейных величин (диаметров длин т.д.) и делятся на номинальные, действительные и предельные. В машино- и приборостроении все размеры в технической документации задают и указывают в миллиметрах.

Номинальный размер (обозначают D, d) - размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения. Номинальные размеры являются основными размерами деталей или их соединений. Их назначают в результате расчётов деталей на прочность, жесткость, износостойкость и по другим критериям работоспособности, или  исходя из конструктивных, технологических и эксплуатационных соображений. Сопрягаемые поверхности имеют общий номинальный размер. Значение номинального размера обычно округляют в большую сторону.

Действительный размер (Dr, dr)– размер установленный  измерением с допустимой  погрешностью. Погрешность измерения, а следовательно и выбор  измерительных средств необходимо согласовать  с точностью, которая требуется для данного размера.

Предельные размеры – два предельно допустимых размера,   между которыми должен находиться или которым может   быть равен действительный размер. Больший из двух предельных размеров называют наибольшим предельным размером (Dmax, dmax), а меньший – наименьший предельным размером (Dmin,dmin). Предельные размеры позволяют оценивать точность обработки деталей.

Отклонениемназывают  алгебраическую разность между размером (действительным, предельным) и соответствующим номинальным размером. Отклонение отверстий обозначают Е, валов е.

Действительное отклонение (Er, er) равно алгебраической разности действительного и номинального размеров.

Er= Dr-D; er= dr- d

Предельное отклонение  равно алгебраической разности предельного и номинального размеров. Различают  верхнее, нижнее и среднее отклонения.

Верхнее отклонение(ES,es)равно алгебраической разности наибольшего предельного и номинального размеров:

ES= Dmax–D; es =dmax- d

Нижнее отклонение (EI, ei)равно алгебраической разности наименьшего предельного и номинального размеров:

EI=Dmin-D; ei= dmin-  d

Расположение на размере ᴓ

Допуск размера

Разброс действительных размеров неизбежен, но при этом не должна нарушаться работоспособность деталей и их соединений, т.е. действительные размеры годных деталей должны находиться в допустимых пределах, которые в каждом конкретном случае определяются предельными размерами или предельными отклонениями. Отсюда и происходит такое понятие как допуск размера.

Допуск (Т – общее обозначение, TD – отверстия, Td - вала)равен разности наибольшего и наименьшего предельных размеров:

TD  =Dmax -  Dmin;Тd  =  dmax-dmin

Или абсолютной величине алгебраической разности верхнего и нижнего отклонения:

TD=  ES-  EI;    Td =  es  -  ei

Допуск всегда является положительной величиной  независимо от способа его вычисления. На чертежах допуск указывают только через предельные отклонения, например ᴓ

Графическое изображение допусков и отклонений

Графический способ изображения допусков и отклонений, которые устанавливают на размеры деталей и их соединений, обладают высокой наглядностью (Рис. 3). Этот метод позволяет быстро определить характер соединения деталей и облегчает выполнение различных расчетов, связанных с точностью деталей и соединений.

Рис.3. Графическое изображение поля допуска

Все выше перечисленные пункты влияют на качество продукции автомобилестроения. Благодаря им можно составить заключение о годности детали. Если размеры изделия входят в допуск размера, то деталь признается годной,т.е. должно быть удовлетворено условие:Dmax≥Dr≥Dmi; и наоборот, если размеры детали выходят за пределы допуска, деталь признается не годной.

Литература:

1 Анухин, В.И. Допуски и посадки. Ученое пособие. 4-е изд. – СПб.: Питер,2012. – 207с.:ил.

2 Гольдин, И.И. Задания по допускам и техническим измерениям (разработка и применение): Метод. пособие для сред. ПТУ. 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1986. – 80 с.: ил.

3 Никифоров, А.Д.  «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения»: учебник. - /А.Д. Никифоров. - М.: Высшая школа, 2012 – 500с.

Интернет источники:

1 Электронный ресурс [http://www.in-nov.ru]

# 2 Электронный ресурс [http://files.stroyinf.ru]

3 Электронный ресурс [http://oplib.ru]