Задание к курсовому проекту по дисциплине «Электрические машины»

Расчетная часть:

1. Выполнить расчет трехфазного понижающего трансформатора в соответствии с данными индивидуального варианта из таблицы.

2. Условия эксплуатации трансформатора:

Режим работы – длительный;

Охлаждение – естественное, масляное;

Регулирование напряжения – ПБВ ± 2х2,5%;

Установка – наружная.

Таблица

| № | Ф.И.О. | Мощность, кВ∙А | Напряжение, кВ | Схема и группа обмоток | Потери, Вт | uk,% | io,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | НН |  | Рх | Рк |  |  |
| 6 | Жуманов Р.Д. | 63 | 10 | 0,4 | У/Ун-0 | 240 | 1280 | 4,5 | 2,8 |

Графическая часть (подшивается в пояснительную записку вместе с расчетной частью):

1. Общий вид трансформатора в двух или трех проекциях;

Срок сдачи проекта 19.06.2020.

Руководитель                  к.т.н., доцент Асабин А.А.

P.S/   В качестве образца расчета рекомендую пример на стр. 454 книги Тихомирова П.М. «Расчет трансформаторов». Электронный вариант книги прилагается.