Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет

(национальный исследовательский университет)»

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г.Златоусте

Факультет: Техники и технологии

Кафедра: Электротехника и Электроника

Научно - исследовательская работа на тему: Расчёт линейной цепи постоянного тока

Руководитель:

______________/ Шведова Е.В./

«____»_______________________2021 г.

Выполнил:

студент группы   ФТТ-331

______________/ Мингазов В.С./

«____»________________________2021 г.

Златоуст

2021 г.

Задание 1. РАСЧЁТ ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Для заданной электрической цепи рассчитать величины токов и найти их направления, составить и решить уравнение баланса мощностей цепи. Расчёт произвести по следующим этапам.

1. Заданную сложную цепь упростить путём преобразования последовательных, параллельных типа звезды и треугольника соединений так, чтобы получилась цепь с двумя контурами.

2. Рассчитать токи полученной цепи, используя законы Кирхгофа.

3. Используя промежуточные схемы, преобразования и законы Кирхгофа, рассчитать токи и определить их направления в заданной цепи.

4. Составить и решить уравнения баланса мощностей.

Внутренние сопротивления источников ЭДС принять равными .

Рисунок 1.1 (рис. 15)

Дано:

| № варианта | В | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 50 | 100 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 6 | 20 |

Решение

Выберем положительные направления токов в ветвях цепи, обозначим узлы (рис. 1.2).

Преобразуем схему (рис. 1.2), заменив последовательно соединённые резисторы  и  на эквивалентный резистор  (рис. 1.3):

.

Рисунок 1.2

Параллельно соединённые резисторы  и  – на эквивалентный :

.

Схема (рис. 1.2) примет вид (рис. 1.3).

Рисунок 1.3

Преобразуем треугольник сопротивлений ,  и  в эквивалентную звезду.

;

;

.

Схема (рис. 1.3) примет вид (рис. 1.4).

Рисунок 1.4

Таким образом, получили двухконтурную схему (рис. 1.5).

Рисунок 1.5

Составляем систему уравнений по I и II законам Кирхгофа:

Баланс мощностей:

;

;

Токи ,  и  найдём, записав уравнения по второму закону Кирхгофа для геометрически замкнутых контуров ,  и  соответственно (рис. 1.6).

Рисунок 1.6

;

;

.

Вычислим:

;

;

.

Определим остальные токи в исходной схеме (рис. 1.2).

Последовательно соединённые резисторы  и  имеют общий ток, то есть:

.

Параллельно соединённые резисторы  и  имеют общее падение напряжения .

.

;

.

Проверка.

По первому закону Кирхгофа запишем уравнение для узла  (рис. 1.2):

(верно).

Ток через  найдём по первому закону Кирхгофа для узла :

.

Для проверки правильности расчётов составляем последний полный баланс мощностей

;

Ответ: ; ; ; ; ;

;  .