ЗАДАЧА № 1. Расчет транзисторного ключа для управления электромагнитным реле

Постановка задачи. Рассчитать параметры и выбрать элементы однокаскадного транзисторного ключа для управления электромагнитным реле, который используется в качестве выходного органа электронного реле. Коммутационная способность контактов реле: коммутируемое напряжение , коммутируемый ток . Номинальное напряжение питания реле . Ключ управляется операционным усилителем (ОУ) DA1 типа К553УД2 (К140УД7) питающимся двухполярным напряжением питания В со средней точкой (общая шина питания 0 В). Выходное напряжение ОУ в режиме положительного насыщения В, в режиме отрицательного насыщения В. Электромагнитное реле должно включаться между общей шиной питания и питающим напряжением. В схеме транзисторного ключа предусмотреть элементы защиты транзистора от возможных перенапряжений.

Требуется выполнить:

- Составить схему принципиальную электрическую однокаскадного транзисторного ключа с учетом поставленной задачи.

- Составить описание устройства и работы принципиальной схемы транзисторного ключа.

- Объяснить назначения и принцип действия защитных элементов VD1 VD2.

- Выбрать выходное реле KL1. В пояснительной записке привести обозначение и основные технические данные реле.

- Рассчитать и выбрать элементы транзисторного ключа (тип и параметры транзистора VТ1 и резистора R1). В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные выбранного транзистора и резистора.

- Рассчитать и выбрать диоды VD1 и VD2. В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные выбранных диодов.

Таблица 1 Варианты заданий

| № п.п. | Схема реле | Кол-во и тип контактов реле | Коммутируемое контактами напряжение Uк, В | Коммутируемый контактами ток Iк, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис. 1 | 1з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 2з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 1п | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 2п | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 1з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 2з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 1п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 2п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 1з | 48 | 1 |
|  | Рис. 2 | 2з | 48 | 1 |
|  | Рис. 1 | 3з | 48 | 1 |
|  | Рис. 2 | 1п | 48 | 0,4 |
|  | Рис. 1 | 2п | 48 | 0,4 |
|  | Рис. 2 | 1з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 2з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 1п | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 2п | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 1з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 2з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 1п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 2п | 110 | 0,5 |

Примечание 1. «з» - замыкающий контакт; «п» - переключающий контакт.

Методические указания

Пример расчета транзисторного ключа для управления электромагнитным реле

Постановка задачи. Рассчитать параметры и выбрать элементы однокаскадного транзисторного ключа для управления электромагнитным реле, который используется в качестве выходного органа электронного реле. Параметры контактов реле: 2 замыкающих контакта, коммутируемое напряжение В, коммутируемый ток А. Ключ управляется операционным усилителем (ОУ) типа К553УД2 (К140УД7), питающимся двухполярным напряжением питания В со средней точкой (общая шина питания 0 В). Выходное напряжение ОУ В, В. Электромагнитное реле должно включаться между общей шиной питания и питающим напряжением. В схеме транзисторного ключа предусмотреть элементы защиты транзистора от возможных перенапряжений.

Решение задачи. С учетом поставленной задачи составляется принципиальная схема электрическая однокаскадного транзисторного ключа, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Выходной каскад электронного реле

Обмотка управления электромагнитного реле KL1 с двумя замыкающими контактами KL1.1 и KL1.2 включена в коллекторную цепь транзистора VT1 p-n-p типа. Управляющее напряжение на базу транзистора VT1 с выхода ОУ DA1 подается через балластное сопротивление R1. Диоды VD1 и VD2 выполняют защитные функции транзистора VT1.

Диод VD1 защищает переход база-эмиттер транзистора VT1 от перенапряжений при положительном максимальном выходном напряжении ОУ В. В этом режиме потенциал базы закрытого транзистора VT1 ограничивается падением напряжения на открытом диоде VD1, составляющим 0,5..0,7В.

Диод VD2 защищает переход коллектор-база транзистора VT1 от перенапряжений, возникающих при коммутации обмотки управления электромагнитного реле KL1, являющейся индуктивной нагрузкой (ЭДС самоиндукции ). При запирании транзистора VT1 ток обмотки реле начинает протекать через диод VD2, тем самым исключается возникновение перенапряжений на коллекторе транзистора VT1.

С целью повышения надежности функционирования в качестве реле KL1 по справочнику [1] выбирается промежуточное герконовое реле на герконах КЭМ-1 типа РПГ-5-211200, предназначенное для печатного монтажа с параметрами: 2 замыкающих контакта КЭМ-1А, номинальное напряжение питания Uн=15В, потребляемая мощность Рпотр=0,4Вт, коммутируемое напряжение Uк=0,05-220В, коммутируемый ток Iк=1(10-6-1А [л.1, с. 252].

Находится номинальный ток обмотки реле:

А.

Транзистор VT1 выбирается из условия  и . Ток коллектора транзистора  равен номинальному току реле . По справочнику [2] выбирается транзистор VT1 p-n-p типа марки КТ3107Б с параметрами: ; ; ; ; ; ; ;  [л.2, с. 105.]

Диоды выбираются по допустимым обратному напряжению и прямому току.

Для диода VD2 ; . По справочнику [2] выбирается маломощный выпрямительный диод типа КД103А, для которого , , ,  [л.2, с. 37].

Далее рассчитывается балластное сопротивление R1 из условия обеспечения режима насыщения транзистора VT1 во включенном состоянии.

Ток базы насыщения транзистора VT1

.

Для компенсации возможных изменений (уменьшения) коэффициента усиления транзистора  за счет влияния различных дестабилизирующих факторов, ток базы транзистора берется несколько больше:

,

где  – коэффициент насыщения транзистора. Исходя из этого величина балластного сопротивления

кОм.

На резисторе R1 выделяется мощность

Вт.

По справочнику [3] в качестве R1 выбирается резистор типа С2-33Н с рассеиваемой мощностью 125(10-3 Вт: С2-33Н-0,125-27кОм±5% [л.3, с. 56].

Уточняется ток базы транзистора VT1:

.

Прямой ток диода VD1 равен

.

Обратное напряжение диода VD1 . Этим условиям удовлетворяет тот же диод, который был выбран в качестве VD2. Т.е. выбирается диод типа КД103А.

Литература:

1. Выбор и применение низковольтных электрических аппаратов распределения, управления и автоматики [Электронный ресурс]: справочное пособие / Е.Г. Акимов, Ю.С. Коробков, В.П. Соколов, Е.В. Таланов; под ред. Е.Г. Акимова и Ю.С. Коробкова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016.

2. Москатов Е. А. Справочник по полупроводниковым приборам.

http://moskatov.narod.ru

3. Резисторы: Справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусович и др.; Под ред. И.И. Четверткова и В.М. Терехова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1991. – 525 с.

ЗАДАЧА № 2. Расчет параметров электронного реле

Электронное реле с контактным выходом выполнено на операционном усилителе (ОУ) DA1 типа К553УД2. Выходное электромагнитное реле KL1 включено в коллекторную цепь транзисторного ключа VТ1, который управляется выходным напряжением операционного усилителя DA1. Напряжение питания реле 15В. Коммутируемое напряжение контактов реле Uк, коммутируемый ток - Iк. Варианты заданий даны в таблице 1.

Требуется выполнить:

1. Построить качественные зависимости выходного напряжения ОУ DA1 Uвых,DA1 и выходного напряжения реле (напряжение на обмотке реле KL1) UKL1 от величины напряжения управления ey (характеристика вход-выход реле).

2. Составить описание устройства и работы принципиальной схемы реле (исходное состояние, процесс срабатывания, сработанное состояние, процесс возврата реле).

3. Объяснить назначения диодов VD1 и VD2.

4. Вывести формулы для напряжений срабатывания eу,ср, возврата eу,в и переключения eу,пер реле, считая параметры ОУ DA1 идеальными. Срабатыванием электронного реле считать переход ОУ DA1 из состояния отрицательного насыщения в состояние положительного насыщения. В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные операционного усилителя типа К553УД2.

5. Выбрать выходное реле KL1. В пояснительной записке привести обозначение и основные технические данные реле.

6. Рассчитать напряжения срабатывания eу,ср, возврата eу,в и переключения eу,пер реле.

7. Построить релейную характеристику (вход-выход, управления) реле.

8. Рассчитать и выбрать элементы транзисторного ключа (тип и параметры VТ1 и резистора R4). Сопоставить сопротивление резистора R1 с допустимым сопротивлением нагрузки операционного усилителя DA1.В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные выбранного транзистора и резистора.

9. Рассчитать и выбрать диоды VD1 и VD2. В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные выбранных диодов.

Таблица 1 - Варианты заданий

| № п.п. | Схема реле | Uоп, В | R1, кОм | R2, кОм | R3, кОм | Кол-во и тип контактов | Uк, В | Iк, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Рис. 1 | 3 | 100 | 4,7 | 47 | 1з | 110 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис. 2 | 4 | 120 | 5,6 | 56 | 2з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 5 | 150 | 6,8 | 68 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 6 | 180 | 8,2 | 82 | 1п | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 7 | 150 | 10 | 100 | 2п | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 8 | 120 | 12 | 120 | 1з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 9 | 100 | 15 | 150 | 2з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 10 | 82 | 18 | 47 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 4 | 68 | 22 | 56 | 1п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 5 | 56 | 27 | 68 | 2п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 6 | 120 | 33 | 82 | 1з | 48 | 1 |
|  | Рис. 2 | 7 | 150 | 39 | 100 | 2з | 48 | 1 |
|  | Рис. 1 | 8 | 100 | 47 | 120 | 3з | 48 | 1 |
|  | Рис. 2 | 9 | 120 | 56 | 150 | 1п | 48 | 0,4 |
|  | Рис. 1 | 10 | 150 | 4,7 | 47 | 2п | 48 | 0,4 |
|  | Рис. 2 | 3 | 100 | 5,6 | 56 | 1з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 4 | 120 | 6,8 | 68 | 2з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 5 | 150 | 8,2 | 82 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 6 | 180 | 10 | 100 | 1п | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 7 | 150 | 12 | 120 | 2п | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 8 | 120 | 15 | 150 | 1з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 9 | 100 | 18 | 47 | 2з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 10 | 82 | 22 | 56 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 4 | 68 | 27 | 68 | 1п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 5 | 56 | 33 | 82 | 2п | 110 | 0,5 |

Примечание 1. «з» - замыкающий контакт; «п» - переключающий контакт.

Схема электрическая принципиальная электронного реле

Рисунок 1

Схема электрическая принципиальная электронного реле

Рисунок 2

Методические указания

- Для выполнении п.п. 1, 2, 3 и 4 рекомендуется литература [5].

- Напряжения положительного и отрицательного насыщения ОУ DA1 принять равными: . Входные сопротивления ОУ DA1 принять равными бесконечности.

- Сопротивление нагрузки операционных усилителей К553УД2 и К140УД7 не менее 2 кОм.

- Пример расчета напряжения срабатывания и возврата реле для значений:

Uоп=6 В; R1=56 кОм; R2=33 кОм; R3=82 кОм. Согласно формулам (3) и (4) [Л.5, с.8]

;

.

Литература:

- Интегральные микросхемы: Справочник / Б.В. Тарабрин, Л.Ф. Лунин, Ю.Н. Смирнов и др.; Под ред. Б.В. Тарабрина. - М.: Радио и связь, 1983. – 528 с.

- Москатов Е.А. Справочник по полупроводниковым приборам. Изд. 2-е. – Таганрог, 219 с.

- Резисторы: Справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусевич и др.; Под ред. И.И. Четверткова и В.М. Терехова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1991. – 528 с.

- Акимов Е.Г. Выбор и применение низковольтных электрических аппаратов распределения, управления и автоматики [Электронный ресурс]: справочное пособие/ Е.Г. Акимов, Ю.С. Коробков, В.П. Соколов, Е.В. Таланов; под ред. Е.Г. Акимова, Ю.С. Коробкова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 344с.

- Электрические и электронные аппараты: лаб. практикум / сост. Ю.М. Зайцев, Н.Н. Николаев.

# Text boxes

Iк

Iн

Iб

●

KL1.2

●

●

●

●

VT1

KL1.1

KL1

VD2

VD1

R1

DA1

Рисунок 1. Схема электрическая принципиальная электронного ключа на транзисторе p-n-p типа

Iн

Iк

Iб

●

KL1.2

●

●

●

●

VT1

KL1.1

KL1

VD2

VD1

R1

DA1

Рисунок 2. Схема электрическая принципиальная электронного ключа на транзисторе n-p-n типа

Iк

Iн

Iб

●

KL1.2

●

●

●

●

VT1

KL1.1

KL1

VD2

VD1

R1

DA1