ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1

8. Конусный электродинамический громкоговоритель, находящийся в ящике, излучает звуковые колебания с частотой 300 Гц. Радиус основания конуса 10 см, масса подвижной системы 10 г, длина провода звуковой катушки 10 м, магнитная индукция в зазоре 1,2 Тл, частота механического резонанса 100 Гц. Определить составляющие вносимого сопротивления. Потерями на трение пренебречь. 14- 23. Построить график нарастания и спада звуковой энергии в помещении объемом V и средним коэффициентом поглощения а ср, если в нем действует источник звука мощностью 2*10"* Вт. Определить графически время реверберации. Соотношение линейных размеров помещения близко к "золотому сечению". Экспоненциальный спад в логарифмическом масштабе выражается прямой линией, что упрощает определение времени реверберации. Таблица 6 - Звуковая энергия в закрытом помещении Номер задачи 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Объем помещения, м3 60 80 100 120 150 200 300 500 1000 2000 Средний коэффициент поглощения 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,25 0,25