## Slide 1: ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ АВТОМОБИЛЯ
Лектор:
к.т.н., доцент кафедры
Эксплуатация и организация
движения автотранспорта
Новописный Е.А.
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
МОДУЛЬ № 2
Лекция для студентов заочной формы обучения
с применением дистанционных технологий на тему:

## Slide 2
  Внешняя скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания.
  Взаимодействие колеса с дорогой.
Модуль № 2
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ АВТОМОБИЛЯ

## Slide 3
ВНЕШНЯЯ СКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Вопрос 1

## Slide 4
СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО:
Силы и моменты движущие
Тяговая сила (Fт) или тяговый момент (Mт)
Сила инерции (Fи)
(при торможении)
Силы сопротивлений движению
Сила сопротивления качению шины по дороге (Fк)
Сила сопротивления движению на подъём (Fп)
Сила сопротивления воздуха (Fв)
Сила инерции (Fи)
(при разгоне)

## Slide 5
ВНЕШНЯЯ СКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
  Величину эффективной мощности можно определить, воспользовавшись выражением:
  где ω – угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя, рад/с.
  Для сравнения мощностных возможностей двигателя зачастую используется внесистемная единица измерения – лошадиные силы (л.с.): 1 л.с.=0,736 кВт.

## Slide 6
формула С.Р. Лейдермана
  Кривую мощности принято аппроксимировать следующим эмпирическим выражением, известным как формула С.Р. Лейдермана:
  где a, b, c – эмпирические коэффициенты, постоянные для каждого двигателя:
для карбюраторных двигателей
a=b=c=1
для 2-хтактных дизелей
a=0,87
b=1,13
для 4-хтактных дизелей
a=0,53
b=1,56
c=1
c=1,09

## Slide 7
ЭМПИРИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Для бензиновых двигателей
𝑐=0,5∕〖(1−𝑘_𝑛 );〗
Для двигателей, снабжённых ограничителем или регулятором частоты вращения (дизель)
;
𝑏=2∙𝑐−1;
;
𝑎=2−𝑐;
𝑘_𝑛=𝑛_𝑀∕𝑛_𝑃
  𝑐=((𝑘_𝑚−1))/(1−𝑘_𝑛 )^2
  ;
  𝑏=2∙𝑘_𝑛∙𝑐;
  ;
  𝑎=1+𝑐−𝑏;
  𝑘_𝑚=𝑀_𝑚𝑎𝑥∕𝑀_𝑃
Для бензиновых двигателей
Для двигателей, снабжённых ограничителем или регулятором частоты вращения (дизель)
Паспортные данные автомобиля:
Mmax – максимальный крутящий момент, развиваемый двигателем, Н·м;
MP – крутящий момент двигателя, соответствующий частоте np, Н·м.

## Slide 8
АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
  Представлены скоростные характеристики, соответствующие работе двигателя с неполной нагрузкой, которые называются частичными. Цифры рядом с кривыми характеризуют процент открытия дроссельной заслонки (количество подаваемой топливно-воздушной смеси в двигатель). Верхняя часть (выше оси 0 – n) характеризует работу двигателя в активных режимах, а нижняя – в пассивных (тормозных). Особым случаем является режим работы двигателя при выключенном зажигании и закрытой дроссельной заслонке (кривая А), который называется внешней тормозной характеристикой двигателя.

## Slide 9
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЕСА С ДОРОГОЙ
Вопрос 2

## Slide 10
СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕПОДВИЖНОЕ КОЛЕСО
Хотя колесо и находится в неподвижном состоянии, но это не означает, что оно является невесомым. Со стороны автомобиля на колесо действует доля силы тяжести Fz, а со стороны поверхности дороги (в зоне контакта) – элементарные реакции дороги с равнодействующей Z.
Уравнение сил, действующих на колесо, в данном случае будет иметь вид:
.

## Slide 11
СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ВЕДОМОЕ КОЛЕСО
Из условий равновесия системы сил и моментов можно получить:
1) условие равновесия сил, действующих по оси 0x:
;
2) условие равновесия сил, действующих по оси 0z:
;
3) условие равновесия моментов, действующих относительно центра колеса автомобиля (т. О):
таким образом,
Откуда касательная реакция дороги:
где - коэффициент сопротивления качению колеса; r – радиус колеса, м.

## Slide 12
СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО
Из условий равновесия системы сил и моментов можно получить:
1) условие равновесия сил, действующих по оси 0x:
;
2) условие равновесия сил, действующих по оси 0z:
;
3) условие равновесия моментов, действующих относительно центра колеса автомобиля (т. О):
,
где Мт – тяговый момент, Н·м.
Таким образом,
где Fт – сила тяги, Н.

## Slide 13
СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРАВНОМЕРНО ДВИЖУЩЕЕСЯ КОЛЕСО
Из условий равновесия системы сил и моментов можно получить:
1) условие равновесия сил, действующих по оси 0x:
;
2) условие равновесия сил, действующих по оси 0z:
;
3) условие равновесия моментов, действующих относительно центра колеса автомобиля (т. О):
,
где Mи – инерционный момент колеса, Н·м, равный.
,
где I – момент инерции колеса, кг·м2; ε – угловое ускорение, рад/с2, j – линейное ускорение, м/с2.
Таким образом,

## Slide 14
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА:
  Безопасность транспортных средств: учеб. пособие / Е.А. Новописный. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2019 (https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2019070514592943500000658586).
  Безопасность транспортных средств: учебник / Н.Я. Яхьяев. - М.: Академия, 2011.