## Slide 1: ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
Лектор:
к.т.н., доцент кафедры
Эксплуатация и организация
движения автотранспорта
Новописный Е.А.
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
МОДУЛЬ
Лекция для студентов очной формы обучения
с применением дистанционных технологий на тему:

## Slide 2
Цель работы: ознакомиться с техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации гироскопических датчиков курса и крена.
Измерение геометрических параметров (угла поворота, продольного и поперечного уклонов) производится с помощью гироскопических датчиков, установленных в кузове лаборатории, при движении последней со скоростью 25 км/ч.
Выходные напряжения (аналоговые сигналы) снимаются с потенциометров гиростатических датчиков и через заданный шаг по пройденному пути преобразуются в цифровой код в АЦП.
В лаборатории используется гироскопический датчик курса типа «Гироскопический агрегат Г-3М». Датчик закреплен к стойке стола оператора на кронштейне.
Датчик курса предназначен для измерения угла поворота лаборатории при движении ее по автомобильной дороге.
Принцип работы датчика основан на способности быстровращающейся массы с 2-мя степенями свободы сохранять неизменным направление оси вращения.

## Slide 3
Гироскопический датчик состоит из корпуса гиромотора, кругового потенциометра, отрабатывающего двигателя для задания начальной ориентации, трёх токосъёмников, защитного кожуха с элементами крепежа и амортизации.
Питание датчика осуществляется трехфазным переменным напряжением 36 В±10% с частотой 400 Гц±2%. Выходное напряжение подаётся через электрическую схему в АЦП.
В лаборатории также используется гироскопический датчик крена типа «Центральная гировертикаль ЦГВ-4». Датчик крена с котировочным устройством установлен по левому борту под блоком управления.
Гироскопический датчик крена предназначен для измерения продольных и поперечных уклонов дорожного полотна. Принцип работы датчика основан на использовании эффекта гировертикали.
Датчик имеет электромеханическую гиростабилизированную в 2-х плоскостях платформу, выдающую через сегментные потенциометры электрические сигналы, пропорциональные углам наклона базового транспортного средства в продольной и поперечной плоскостях. В состав ЦГВ-4 входят два гиромотора, рамки качения гиромоторов в 2-х плоскостях, арретирующее устройство, основной несущий корпус, в котором смонтированы моторы, рамки, потенциометры.

## Slide 4
Гиромоторы ЦГВ-4 представлены асинхронными 3-хфазными двигателями переменного тока с короткозамкнутым внешним ротором.
Арретирующее устройство используется при запуске гиромоторов для первоначального выставления гировертикали.
Питание ЦГВ-4 осуществляется трёхфазным переменным напряжением 36 В±10% с частотой 400 Гц±2%. Точность выдерживания вертикали ±15 угл. мин. Выходные напряжения с потенциометров гироскопа подается на АЦП.
Юстировочное устройство обеспечивает возможность изменения положения опорной платформы гироскопического датчика в продольной и поперечной плоскостях на величину не менее ±4°.
Юстировочное устройство, состоящее из двух рамок, обеспечивает независимое юстирование гироскопа в продольной и поперечной плоскостях соответствующими котировочными винтами.
Расположение юстировочных осей в плоскостях центра установки гиромоторов исключает их взаимное влияние при регулировке.

## Slide 5
ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
1. Выполнить операции по подготовке к работе ПЭВМ.
2. Включение питания ЭК. Запуск гиродатчиков. Подзарядка аккумуляторной батареи:
2.1 Установить все тумблеры и кнопки БУ в положение ВЫКЛ. Тумблеры должны находиться в нижнем положении, а кнопки - в отжатом состоянии.
2.2 Установить тумблер прерывателя «массы» цепи постоянного тока напряжением 12 В в положение ВКЛ. При этом должно появиться напряжение на вольтметре БУ. Прерыватель «массы» установлен у входной двери.
2.3 Запустить гиродатчики, нажав кнопку ВКЛ на БУ. При этом должен загореться индикатор, а также должен быть слышен шум гиродатчиков.
2.4 Через 30 секунд после запуска гиродатчиков нажать и удерживать в течение 20-25 секунд кнопку АР (или АРРЕТИР).

## Slide 6
ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
2.5 При выполнении п.п. 2.3-2.4 необходимо строго соблюдать следующие требования. Включение и отключение питания гиродатчиков выполняют при полной остановке лаборатории и отсутствии вибрации от включённого двигателя. Начало движения лаборатории должно осуществляться не ранее чем через 6 минут после включения или отключения питания гиродатчиков.
2.6 Через 5 минут после запуска гиродатчиков проверить напряжение питания в цепи постоянного тока по вольтметру на БУ. Напряжение должно быть в пределах от 11 до 14 В. При напряжении питания менее 11 В выполнять дальнейшую работу с электронным комплексом нельзя, - требуется подзарядка аккумуляторной батареи.
3. Включение ПЭВМ.
4. Произвести измерение параметров и обработать полученные результаты.

## Slide 7
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!