## Slide 1: ИЗМЕРЕНИЕ РОВНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПКРС
Лектор:
к.т.н., доцент кафедры
Эксплуатация и организация
движения автотранспорта
Новописный Е.А.
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
МОДУЛЬ
Лекция для студентов очной формы обучения
с применением дистанционных технологий на тему:

## Slide 2
Цель работы: ознакомиться с техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации ПКРС.
Прибор контроля ровности и коэффициента сцепления (ПКРС) предназначен для измерения коэффициента сцепления шины с дорожным покрытием в нормированных условиях их взаимодействия при нагрузке на колесо (3±0,05) кН, скорости (60+5) км/ч на мокром дорожном покрытии с использованием шины с гладким протектором и оценки ровности дорожных покрытий в составе передвижной дорожной лаборатории КП-514МП.
Эксплуатация ПКРС допускается при давлении в шине колеса 170±10 кПа.
Габаритные размеры, мм, не более 1930x720x900.
Нагрузка на колесо узла ПКРС, кН 3±0,05.
Масса узла ПКРС, кг, не более 360.

## Slide 3
Оценка ровности дорожных покрытий основана на определении вертикальных перемещений колеса узла ПКРС относительно корпуса (инерционной массы) ПКРС при движении по неровностям дороги со скоростью 50 км/час. Датчик ровности узла ПКРС преобразует число импульсов вертикальных перемещений колеса через ПЭВМ в величины показателя ровности.
Измерение коэффициента сцепления основано на определении тормозной силы, возникающей в площади контакта полностью заблокированного колеса (с гладким протектором) узла ПКРС и увлажнённого покрытия (с толщиной водяной пленки в 1 мм), при буксировании узла ПКРС со скоростью 60 км/час.
Преобразователь линейного перемещения преобразует в число импульсов линейное перемещение пластины, пропорциональное тормозной силе. В ПЭВМ число импульсов преобразуется в величину коэффициента сцепления.
В процессе измерения параметров выполняется обработка, индикация информации на экране ПЭВМ и запись информации на жесткий диск.

## Slide 4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

## Slide 5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
поз. 1 - рама. поз. 13 – суппорт.
поз. 2 - вилка. поз. 14 – сектор.
поз. 3 – кронштейн сцепки. поз. 15 – стяжка пружины.
поз. 4 – ось подвески. поз. 16 – скалка.
поз. 5 - ось. поз. 17 – датчик ровности.
поз. 6 – датчик линейных перемещений. поз. 18 – бак накопительный.
поз. 7 – траверса сцепки. поз. 19 – шланг.
поз. 8 – тормозная тяга. поз. 20 – брызговик.
поз. 9 - рычаг. поз. 21 – кронштейн.
поз. 10 – электромеханический привод. поз. 22 – груз.
поз. 11 – механизм торможения и полива. поз. 23 – тросик.
поз. 12 – система гидропривода. поз. 24 – кабель ПКРС-2У.
поз. 25 – колесо.

## Slide 6
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ
ПКРС состоит из колеса (поз. 25), установленного на подрессорной оси подвески (поз. 4). Ось подвески позволяет колесу совершать вертикальные колебания относительно рамы (поз. 1). Рама с помощью двух вилок (поз. 2), образующих параллелограмм в вертикальной плоскости, крепится к траверсе сцепки (поз. 7), которая соединяется с кронштейном сцепки (поз. 3). Кронштейн сцепки болтами крепится к сцепке лаборатории. Благодаря параллелограммной сцепке, рама ПКРС постоянно сохраняет положение, параллельное поверхности дороги. На раме ПКРС размещены грузы (поз. 22) для создания необходимого усилия прижатия колеса к дороге.
На арочной части рамы установлен датчик ровности (поз. 17), шкив которого охвачен тросиком. Конец тросика закреплён к подвеске колеса (подрессорной части ПКРС). Вертикальные колебания подвески вызывают повороты шкива датчика, который вырабатывает электрические импульсы, используемые для регистрации неровностей.

## Slide 7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ
На одной оси с колесом установлен рычаг (поз. 9) с гидравлическим тормозом. При отсутствии давления в гидротормозе колесо вращается свободно. При торможении колесо "блокируется", и тормозной рычаг поворачивается. При этом верхний конец тормозного рычага начинает движение в сторону дорожной лаборатории и, через тормозную тягу (поз. 8), воздействует на пластину. Величина перемещения пластины (прогиб) определится с помощью датчика линейных перемещений – ДЛП (поз. 6).
Над осью подвески размещен механизм торможения и полива (поз. 11).
Работа механизма торможения и полива осуществляется с помощью электромеханического привода (поз. 10), закреплённого на раме (поз. 1).
При нажатии кнопки "Торможение" включается мотор-редуктор, который приводит в действие зубчатую понижающую передачу с передаточным числом i=3 и кулачок.
Кулачок, имея заданный профиль, при повороте приводит в движение рычаг и тягу, которая связана с рычагом. При этом последовательно происходит открытие клапана полива, блокировка заноса ПКРС относительно тягового автомобиля и блокировка колеса.

## Slide 8
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Длительность цикла торможения - 2,5-3 сек.
Кнопка «Торможение» удерживается в течение 1-1,5 сек. При длительном удержании кнопки в нажатом состоянии происходит повтор цикла торможения.
Механизм противозаноса состоит из суппорта переднего колеса автомобиля ВАЗ-2101 (поз. 13) и сектора (поз. 14).
Суппорт закреплен на траверсе (поз. 7) сцепки ПКРС, а сектор - на кронштейне сцепки (поз. 3).
Для обеспечения водяной плёнки на поверхности автомобильной дороги на ПКРС установлен накопительный бак (поз. 18).
Вода подается самотеком при открытии клапана в момент нажатия кнопки «Торможение».

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!