## Slide 1: ИЗМЕРЕНИЕ РОВНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПКРС
Лектор:
к.т.н., доцент кафедры
Эксплуатация и организация
движения автотранспорта
Новописный Е.А.
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
МОДУЛЬ
Лекция для студентов очной формы обучения
с применением дистанционных технологий на тему:

## Slide 2
1. Заправить бак лаборатории водой через заливную горловину (при необходимости осуществления работ по измерению коэффициента сцепления).
2. При подготовке к работе ПКРС выполнить следующие операции:
- отвернуть болты башмаков и снять колёсные башмаки;
- отвернуть болты крепления стяжек и снять стяжки крепления ПКРС;
- выгрузить ПКРС;
присоединить ПКРС кронштейном к сцепке лаборатории с помощью четырёх конических болтов;
заменить транспортное колесо установки на колесо с гладким протектором шины (при необходимости осуществления работ по измерению коэффициента сцепления);
проверить рабочее давление в шине колеса, которое должно быть (0,17±0,01) МПа;
проверить уровень тормозной жидкости в резервуаре тормозного цилиндра (при необходимости осуществления работ по измерению коэффициента сцепления);
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ УЗЛА ПКРС

## Slide 3
- выполнить визуальный контроль состояния механических узлов, датчиков, наличие крепёжных элементов узла ПКРС;
- присоединить шланг (поз. 19) к патрубку лаборатории (при необходимости осуществления работ по измерению коэффициента сцепления);
- проверить демпфирование подвески узла ПКРС;
- установить на раму ПКРС грузы (поз. 22) в соответствии с их маркировкой, зафиксировать осью и зашплинтовать (выполняется в том случае, если не производится проверка тормозной системы);
- подсоединить электрические кабели ПКРС к разъёмам на заднем борту лаборатории.
3. Проверить блокировку колеса ПКРС.
4. Проверить работу системы полива (при необходимости осуществления работ по измерению коэффициента сцепления):
- нажать и удерживать 1 секунду кнопку «ТОРМОЗ» на столе оператора при нажатой кнопке «СЦЕПЛЕНИЕ» на блоке управления (БУ) при этом визуально оценить постоянство толщины водяной струи при выходе из сопла и в месте касания покрытия дороги и герметичность закрытия заслонки сопла;
- повторить предыдущие операции два раза с интервалом 10-12 секунд.

## Slide 4
Зафиксировать ПЭВМ на столе оператора с помощью штатных приспособлений.
Подсоединить шнур блока питания к разъёму на задней панели ПЭВМ. Зафиксировать блок питания на столе оператора с помощью штатного приспособления.
Подключить вилку сетевого шнура блока питания к розетке сети напряжением 220 В.
Подсоединить кабель от блока аналого-цифрового преобразователя (АЦП) к разъёму на задней панели ПЭВМ.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПЭВМ

## Slide 5
Выполнить операции по подготовке к работе узла ПКРС.
Выполнить операции по подготовке к работе ПЭВМ.
Осуществить включение питания электронного комплекса (ЭК):
3.1 установить на БУ все кнопки и тумблеры в положение «ВЫКЛ». Кнопки должны находиться в отжатом состоянии, а тумблеры - в нижнем положении;
3.2 установить тумблер прерывателя «массы» цепи постоянного тока напряжением 12 В в положение «ВКЛ». При этом должно появиться напряжение на вольтметре БУ. Прерыватель «массы» установлен у входной двери;
3.3 нажать кнопку «РОВН» на БУ. При этом должен загореться индикатор;
3.4 нажать кнопку «ДПП» (датчик пройденного пути) на БУ. При этом должен загореться индикатор;
3.5 проверить по вольтметру на БУ напряжение питания в цепи, которое должно быть в пределах от 11 до 14 В. При напряжении питания менее 11 В выполнять дальнейшую работу с ЭК нельзя, - требуется подзарядка аккумуляторной батареи;
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РОВНОСТИ

## Slide 6
3.6 при необходимости выполнить подзарядку аккумуляторной батареи одним из способов:
Способ 1 – зарядка аккумуляторной батареи от внешнего зарядного устройства, подключённого к сети переменного тока, во время стоянки передвижной лаборатории (ПЛ).
Способ 2 – зарядка аккумуляторной батареи от генератора, установленного на двигателе, во время работы двигателя или движения ПЛ.
Во время работы двигателя функционирует режим автоматической зарядки аккумулятора. При наборе аккумулятором номинальной ёмкости происходит автоматическое прекращение зарядки.
При значительной потере ёмкости аккумуляторной батареи перед началом измерений требуется выполнить зарядку в течение не менее 2-х часов. После этого можно продолжить измерения с зарядкой батареи от генератора.
При зарядке от генератора напряжение питания не должно быть более 15 В. При напряжении более 15 В заряд прекратить, проверить реле-регулятор и генератор;

## Slide 7
3.7 установить тумблер преобразователя напряжения в положение «ВКЛ». При этом должен загореться индикатор на блоке питания ПЭВМ;
3.8 включить ПЭВМ согласно инструкции по эксплуатации ПЭВМ. При этом в течение 10-15 секунд произойдет загрузка ПЭВМ;
3.9 осуществить запуск программно-аппаратного комплекса.
4. После проведения необходимых измерений:
4.1 выключить ПЭВМ согласно инструкции по эксплуатации ПЭВМ;
4.2 возвратить в исходное положение тумблеры и кнопки на БУ в обратной последовательности пп. 3.2-3.4, 3.7.

## Slide 8
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!