## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 1

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1) I1=5А,

R1 = 19 Ом, R2 = 70 Ом, R3 = 30 Ом, R4 = 60 Ом, R6 = 5 Ом, R0 = 1 Ом,

U6 = UВС = 20 В.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка цепи и всей цепи, найти значение сопротивления R5 определить, ЭДС Е цепи.

Составить баланс мощностей.

Задача 2. В сеть трехфазного тока с линейным напряжением Uл=660 В включен приемник энергии, соединенный звездой. Сопротивления фаз: RА=32 Ом, ХLA=24 Ом, ХLB=40 Ом, ХСС=38 Ом.

Определить фазные токи, ток в нулевом проводе,  активную, реактивную и полную мощности. Начертить схему цепи. Построить векторную диаграмму.

Задача 3. Составить схему мостового выпрямителя, используя стандартные диоды типа Д207.

Мощность потребителя Рd = 30 Вт при напряжении питания  Ud = 100 В.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Однофазный трансформатор работает в номинальном режиме и имеет следующие характеристики:  номинальная мощность SHOM= 20 кВА, номинальное напряжение на вторичной обмотке UHOM2=100 В, номинальный ток в первичной обмотке IHOM1=52,63 А. Трансформатор работает на нагрузку сcos=0,8. В сердечнике создаётся магнитный поток  Частота тока в сетиf=50 Гц. Потери в стали РСТ=125 Вт, потери в обмотках – РО.Н.=500 Вт.

Определить: 	1. ЭДС в обмотках Е1 и Е2;

2. Коэффициент трансформации К;

3. Число витков обмоток W1 и W2;

4. КПД трансформатора.

Кратко описать устройство масляного трансформатора. Каково назначение масло расширителя и выхлопной трубы?

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 2

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1) I6=100 А,

R1 = 15 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 13,3 Ом, R4 = R5=10 Ом, R6 = 3,9 Ом,R0 = 0,1 Ом.

Определить токи, напряжения и мощности каждого участка цепи и всей цепи. Вычислить ЭДС Е цепи. Составить баланс мощностей.

Рис.1

Задача 2. Приемник энергии, соединенный треугольником включен в сеть трехфазного тока с линейным напряжением Uл=220 В. Сопротивление фаз: ХСAВ=22 Ом, RВС=12 Ом,  ХСВС=16 Ом, RСА=20 Ом.

Определить линейные токи, активную, реактивную и полную мощности. Определить линейные токи при обрыве фазного провода ВС. Начертить схему цепи.

Задача 3. Составить схему мостового выпрямителя, используя стандартные диоды типа  Д232Б,  Д218,  КД202А.

Мощность потребителя Рd = 50 Вт при напряжении питания  Ud = 400 В.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Номинальное напряжение первичной обмотки однофазного двух обмоточного трансформатора, установленного на пульте для питания пониженным напряжением цепей управления электродвигателями, UHOM1=500 В. Номинальный ток во вторичной обмотке IHOM2=13,9 А. Коэффициент трансформации К=13,9. Магнитный поток в магнитопроводе  ФМ=0,003Вб. Частота тока в цепи f=50 Гц. Трансформатор работает с номинальной нагрузкой, потерями в трансформаторе можно пренебречь.

Определить:	1. Номинальную мощность трансформатора SHOM;

2. Номинальное напряжение вторичной обмотки UHOM2;

3. Номинальный ток в первичной обмотке IHOM1;

4. Число витков в обмотках W1 и W2.

Начертить схему включения такого трансформатора в сеть.

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 3

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1) UCD=U5=100 В, I4=6 А, R1 = 40 Ом, R2 = 61 Ом, R3 = 10 Ом, R4 =14 Ом, R5=50 Ом, R0 = 0,4 Ом.

Определить R6, ЭДС Е, токи, напряжения и мощности каждого участка цепи и всей цепи.  Составить баланс мощностей.

## Рис.1

Задача 2. В сеть трехфазного тока с линейным напряжением Uл=380 В включен приемник энергии, соединенный звездой. Сопротивления фаз: ХСА=20 Ом, RВ=16 Ом, ХLВ=12 Ом,  ХLС=22 Ом.

Определить фазные токи, ток в нулевом проводе,  активную, реактивную и полную мощности. Начертить схему цепи. Построить векторную диаграмму.

Задача 3. Составить схему двухполупериодного выпрямителя, используя стандартный диод   Д232.

Мощность потребителя Рd = 1000 Вт с напряжением питания  Ud = 200 В.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Трёхфазный трансформатор имеет номинальную мощность SHOM=25 кВА и номинальное напряжение обмоток UHOM1=6 кВ и UHOM2=0,4 кВ. Коэффициент мощности нагрузкиcos=0,85. Схема соединения обмоток: треугольник - звезда с нулевым выводом.

Определить: 	1. Коэффициент трансформации;

2. Номинальные токи в обмотках IHOM1 и IHOM2;

3. КПД трансформатора при номинальной нагрузке и 				              коэффициенте мощности нагрузки cos;

4. Величину активной мощности, отдаваемой

трансформатором в номинальном режиме при

коэффициенте мощности cos;

Какие магнитные потоки имеют место в нагруженном трансформаторе? Какие ЭДС наводятся в обмотках этими потоками.

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 4

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1) R1 = 5 Ом, R2 = 6,25 Ом, R3 = 60 Ом, R4 =5 Ом, R5=15 Ом, R6=15 Ом, R0 = 0,2 Ом, I1=5 А.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка цепи и всей цепи. Определить ЭДС Е цепи. Составить баланс мощностей.

## Рис.1

Задача 2. Приемник энергии, соединенный треугольником включен в сеть трехфазного тока с линейным напряжением Uл=660 В. Сопротивление фаз: RАВ=60 Ом, ХСAВ=80 Ом, RВС=66 Ом, ХСCA=100 Ом.

Определить линейные токи, активную, реактивную и полную мощности. Определить линейные токи при обрыве фазного провода А. Начертить схему цепи.

Задача 3. Составить схему двухполупериодного выпрямителя. Выбрать один из трёх типов диодов Д242, Д215, Д217.

Мощность потребителя Рd = 20 Вт с напряжением питания  Ud = 200 В.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Трёхфазный трансформатор имеет номинальную мощность SHOM=30 кВА и номинальное напряжение обмоток UHOM1=10 кВ и UHOM2=0,4 кВ. Коэффициент мощности нагрузкиcos=0,85. Схема соединения обмоток: треугольник - звезда с нулевым выводом.

Определить: 1. Коэффициент трансформации;

2. Номинальные токи в обмотках IHOM1 и IHOM2;

3. КПД трансформатора при номинальной нагрузке и 				 коэффициенте мощности нагрузки cos;

4. Величину активной мощности, отдаваемой

трансформатором в номинальном режиме при

коэффициенте мощности cos;

Какие магнитные потоки имеют место в нагруженном трансформаторе?  Какие ЭДС наводятся в обмотках этими потоками?

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 5

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1) Е=210 В

R1 = 20 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 30 Ом, R4 =10 Ом, R5=25 Ом, R6=100 Ом, R0 = 0,5 Ом.

Определить токи, напряжения и мощность каждого участка цепи и всей цепи. Составить баланс мощностей.

## Рис.1

Задача 2. В сеть трехфазного тока с линейным напряжением Uл=220 В включен приемник энергии, соединенный звездой. Сопротивления фаз: ХСA=12,7 Ом, RВ=8 Ом, ХСВ=6 Ом, RС=10 Ом.

Определить фазные токи, ток в нулевом проводе,  активную, реактивную и полную мощности. Начертить схему цепи. Построить векторную диаграмму.

Задача 3. Составить схему мостового выпрямителя, используя стандартные  диоды типа Д243Б.

Мощность потребителя Рd = 300 Вт с напряжением питания  Ud = 200 В.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Трёхфазный трансформатор имеет номинальную мощность SHOM=20 кВА и номинальное напряжение обмоток UHOM1=10 кВ и UHOM2=0,4 кВ. Коэффициент мощности нагрузкиcos=0,9. Схема соединения обмоток: звезда – треугольник.

Определить: 1. Коэффициент трансформации;

2. Номинальные токи в обмотках IHOM1 и IHOM2;

3. КПД трансформатора при номинальной нагрузке и 				     коэффициенте мощности нагрузки cos;

4. Величину активной мощности, отдаваемой

трансформатором в номинальном режиме.

Какие магнитные потоки имеют место в нагруженном трансформаторе?  Какие ЭДС наводятся в обмотках этими потоками?

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 6

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1)

R1 = 10 Ом, R2 = 80 Ом, R3 = 26,6 Ом, R4 =60 Ом, R5=50 Ом, R6=10 Ом, R0 = 1 Ом, Е=32 В.

Определить токи, напряжения и мощности каждого участка цепи и всей цепи. Составить баланс мощностей.

## Рис.1

Задача 2. Приемник энергии, соединенный треугольником включен в сеть трехфазного тока с линейным напряжением Uл=380 В. Сопротивление фаз: RАВ=32 Ом, ХСAВ=24 Ом, , ХLВC=40 Ом, ХССА=38 Ом.

Определить линейные токи, активную, реактивную и полную мощности. Определить линейные токи при обрыве фазного провода С. Начертить схему цепи.

Задача 3. Составить схему двухполупериодного выпрямителя, используя стандартный диод Д207.

Мощность потребителя Рd = 20 Вт с напряжением питания  Ud = 60 В.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, работая в номинальном режиме, отдаёт полезную мощность на валу РНОМ=30 кВт, развивая при этом номинальный момент МНОМ при частоте вращения nНОМ=1433 об/мин. Двигатель потребляет из сети номинальный ток IHOM при напряжении UHOM=220 В. Ток в обмотке якоря IЯ=150 А. Суммарные потери мощности в двигателе составляют Р=4,9 кВт.

Определить:	1. Номинальный момент на валу МНОМ;

2. Потребляемый номинальный ток IHOM;

3. Ток возбуждения IВ;

4. Потребляемая мощность РI;

5. КПД двигателя дв.

Начертить схему присоединения такого двигателя и пояснить назначение каждого элемента схемы.

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 7

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1)

R1 = 2,5 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 50 Ом, R4 =50 Ом, R5=10 Ом, R6=40 Ом, R0 = 1 Ом, U2=UAB=10B.

Определить токи, напряжения и мощности каждого участка цепи и всей цепи. Составить баланс мощностей. Определить ЭДС Е.

## Рис.1

Задача 2.  В сеть трехфазного тока с фазным напряжением Uф=127 В, включён приёмник энергии, соединённый звездой.  RA=6 Ом, XLA=8 Ом, RB=12,7 Ом, XCC=10 Ом

## Определить фазные токи, ток в нулевом проводе, активную, реактивную и полную мощности. Начертить схему цепи. Построить векторную диаграмму.

Задача 3. Трёхфазный выпрямитель, собранный на трёх диодах, должен питать потребитель постоянным током.

Мощность потребителя Рd = 90 Вт с напряжением питания  Ud = 30 В. Следует выбрать один из трёх типов полупроводниковых диодов: Д218, Д222, Д232Б.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, отдаёт полезную мощность на валу РНОМ2=22 кВт, развивая при этом номинальный момент МНОМ при частоте вращения nНОМ=985 об/мин. Двигатель потребляет из сети номинальный ток IHOM =113,6 А при напряжении UHOM. Ток в обмотке якоря IЯ, в обмотке возбуждения IВ = 5,6 А. Потребляемая мощность РI =25 кВт.

Определить:1. Полезный номинальный момент МНОМ;

2. Номинальное напряжение UHOM;

3. Ток в обмотке якоря  IЯ;

4. Суммарная потеря мощности в двигателе Р;

5 КПД двигателя дв.

Начертить схему присоединения такого двигателя к сети и пояснить назначение каждого элемента схемы.

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 8

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1) ток шестого участка I6=20 А, R1 = 30 Ом, R2 = 4Ом, R3 = 26,6 Ом, R4 = R5=20 Ом, R6=7,2 Ом, R0 = 0,8 Ом.

Определить токи, напряжения и мощности всех участков цепи. Составить баланс мощностей. Определить ЭДС цепи.

Рис.1

Задача 2. Приемник энергии, соединенный треугольником, включен в сеть трехфазного тока с линейным напряжением UЛ=660 В. Сопротивление фаз RAВ=60 Ом XLAB=80 Ом, R ВC=100 Ом, XLCА=66 Ом.

Определить линейные токи, активную, реактивную и полную мощности, определить линейные токи при обрыве фазного провода ВС. Начертить схему цепи.

Задача 3. Трёхфазный выпрямитель, собранный на  диодах Д244Б, должен питать потребитель постоянным током.

Мощность потребителя Рd = 120 Вт с напряжением питания  Ud = 30 В.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением создаёт на валу номинальную мощность РНОМ2=20 кВт при напряжении UHOM и токе IHOM=100А. Ток в обмотке возбуждения IВ = 10 А, номинальный вращающий момент двигателя МНОМ  при частоте вращения якоря nНОМ=1600 об/мин. В якоре наводится противо-ЭДС  Е=210 В. Суммарные потери мощности в двигателе Р =2 кВт.

Определить:1. Потребляемую мощность Р1;

2. Напряжение UHOM;

3. Ток в обмотке якоря  IЯ;

4. Номинальный вращающий момент автомобиля МНОМ;

5. Сопротивление обмоток якоря Rя и возбуждения RB;

6. КПД двигателя дв.

Начертить схему присоединения такого двигателя к сети и пояснить назначение каждого элемента схемы.

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 9

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1) Е=200 В, R1 = 10 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 30 Ом, R4 = 20 Ом, R5=40 Ом,R6=11 Ом, ток через R6 - I6=10 А

Определить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи. Составить баланс мощностей. Определить внутреннее сопротивление R0 источника ЭДС.

Рис.1

Задача 2. В сеть трехфазного тока с фазным напряжением Uф=220 В, включён приёмник энергии, соединённый звездой.  RA=12 Ом, XLA=16 Ом, RВ=20 Ом, XLС=22 Ом.

## Определить фазные токи, ток в нулевом проводе, активную, реактивную и полную мощности. Начертить схему цепи. Построить векторную диаграмму.

Задача 3. Однополупериодный  выпрямитель,  собранный на  диодах Д226 должен питать потребитель постоянным током.

Мощность потребителя Рd = 20 Вт при напряжении Ud = 50 В.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением, работает в номинальном режиме и отдаёт полезную мощность РНОМ2 при напряжении на зажимах UHOM=230 В, развивая ЭДС Е. Сопротивление обмотки якоря Rя=0,006 Ом; сопротивление обмотки возбуждения RB=18,5 Ом. Мощность первичного двигателя вращающего генератора равна Р1. Генератор отдаёт во внешнюю цепь ток нагрузки, равный току якоря IHOM= IЯ=826 А. Напряжение на обмотке возбуждения UВ=230 В. Электрические потери в генераторе равны Р=15 кВт.

Определить:1. Полезную мощность нагрузки РНОМ2 и мощность двигателя Р1;

3. Сопротивление нагрузки RН;

4. КПД генератора НОМ;

5. Потери мощности в обмотках якоря РЯ и возбуждения РВ;

6. Ток в обмотках возбуждения IВ;

7. ЭДС Е.

Начертить электрическую схему присоединения генератора и пояснить назначение элементов схемы.

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## ПО ПРЕДМЕТУ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

### ВАРИАНТ 10

Задача 1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рис.1)  R1 = 20 Ом, R2 = 9 Ом, R3 = 60 Ом, R4 = 5 Ом, R5= R6=50 Ом, R01 = 1 Ом, напряжение U3=UAB=40 B.

Определить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи. Составить баланс мощностей. Определить ЭДС цепи Е.

Рис.1

Задача 2. Приемник энергии, соединенный треугольником, включен в сеть трехфазного тока с линейным напряжением UЛ=127 В. Сопротивление фаз

RАВ=12,7 Ом, R ВC=8 Ом, XLВC=6 Ом, XСCА=10 Ом.

Определить линейные токи, активную, реактивную и полную мощности, определить линейные токи при обрыве линейного провода А. Начертить схему цепи.

Задача 3. Однополупериодный  выпрямитель должен питать потребитель постоянным током.

Мощность потребителя Рd = 30 Вт при напряжении Ud = 20 В.  Выбрать один из трёх типов диодов: Д211, Д226А, Д304. Пояснить на основании чего сделан выбор.

Начертить схему выпрямителя.

Задача 4. Трёхфазный асинхронный двигатель серии А02 с короткозамкнутым ротором потребляет из сети мощность Р1=3,59 кВт, при напряжении UН=380 В. КПД двигателя Н=0,835; коэффициент мощности cos=0,84. Двигатель развивает номинальный момент МН=20,1 НМ, пусковой МП=36,2 НМ и максимальный ММ=44,2 НМ.

Определить:1. Номинальную мощность и силу тока;

2. Номинальную силу тока;

3. Номинальную и синхронную скорости;

4. Кратность пускового момента и перегрузочную способность               двигателя;

5. Номинальное скольжение.

Как изменяется КПД и коэффициент мощности при снижении нагрузки двигателя?