## Slide 1: Электроника Лабораторная работа 1
Исследование биполярного транзистора

## Slide 2
Цель работы: ознакомление с характеристиками биполярного транзистора, с методиками их определения для различных схем включения, получение навыков практического исследования вольтамперных характеристик транзистора и определения его параметров.
Домашнее задание:
изучить схемы включения транзистора;
изучить методику исследования (снятия) статических вольтамперных характеристик транзистора с ОБ и ОЭ;
освоить методики графического определения h-параметров транзистора.
Порядок выполнения работы:
нарисовать схему усилительного каскада на транзисторе включенном по схеме с ОЭ;
нарисовать входные и выходные характеристики для транзистора ГТ320А включенного по схеме с ОЭ;
выполнить расчетное задание;
оформить отчет.

## Slide 6
Параметры усилительного каскада, подлежащие определению:
1. Положение рабочей точки на входных и выходных характеристиках транзистора.
2. h – параметры транзистора в районе рабочей точки.
3. Входное сопротивление усилительного каскада, Rвх.
4. Выходное сопротивление усилительного каскада, Rвых.
5. Коэффициент усиления каскада по напряжению, Ku.
6. Величина выходного напряжения усилительного каскада.

## Slide 7
Варианты контрольных заданий.
Исходные данные для расчета усилительного каскада на транзисторе ГТ320А приведены в таблице
№ варианта | Ek | R1 | R2 | Rk
 | В | Ом |  | 
1 | 10 | 5000 | 280 | 100
2 | 12 | 5500 | 300 | 80
3 | 11 | 5000 | 300 | 90
4 | 8 | 3500 | 270 | 110
5 | 6 | 2500 | 260 | 100
6 | 9 | 4000 | 250 | 80
7 | 7 | 3000 | 240 | 90
8 | 10 | 5000 | 290 | 100

## Slide 8
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Нарисовать схему для исследования (снятия) статических и нагрузочных характеристик.
2. Описать методику снятия вольтамперных характеристик транзистора для схемы с ОЭ.
3. Описать методику снятия нагрузочной характеристики транзистора для схемы с ОЭ.
3. Перечислить статические h-параметры транзистора для схемы с ОЭ и объяснить их физический смысл.