КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 для 2 группы

Задача 1

Расчет сложных цепей постоянного тока

Исходные данные.  Значения ЭДС источников и сопротивления приемников, а также ветвь, в которой нужно определить ток, приведены в табл. 1.

Определить:

- Составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа;

- Найти все токи в ветвях электрической цепи (рис. 1), пользуясь методом контурных токов;

- Применив метод эквивалентного генератора найти ток в заданной ветви схемы;

- Составить баланс мощностей для заданной схемы;

- Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.

Рисунок 1

Таблица 1

| № варианта | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | ветвь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 102 | 200 | 100 | 200 | 105 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | dc |
|  | 200 | 106 | 200 | 100 | - | - | - | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | bd |
|  | - | 50 | - | 100 | 200 | - | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | dc |
|  | 100 | 210 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | ad |
|  | - | - | 200 | 50 | - | 25 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | ab |
|  | 70 | 30 | - | - | 100 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | - | 50 | ad |
|  | - | - | - | 200 | 100 | 200 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | ac |
|  | - | 100 | 20 | - | 50 | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ab |
|  | - | 200 | 200 | - | 200 | - | 5 | 10 | 30 | 25 | 20 | 5 | ab |
|  | - | 100 | 600 | 200 | - | - | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | bd |
|  | - | - | 100 | 50 | - | 200 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | ba |
|  | 100 | 200 | - | - | - | 200 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | bd |
|  | 300 | 200 | - | - | 200 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | ad |
|  | - | - | - | 50 | 100 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | bc |
|  | 200 | 200 | - | 200 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 | bd |
|  | - | - | 300 | 200 | - | 200 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | ba |
|  | 200 | 200 | - | - | 250 | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | ad |
|  | 100 | 200 | - | 100 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | bd |
|  | 20 | 200 | - | 100 | - | 100 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | ab |
|  | - | 35 | 20 | - | - | 40 | 10 | 6 | 8 | 10 | 30 | 6 | ab |
|  | 70 | - | - | 200 | - | 200 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | bc |
|  | 30 | - | 100 | 200 | - | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | bc |
|  | 50 | 30 | - | - | 100 | - | 6 | 8 | 40 | 10 | - | 50 | ac |
|  | 100 | - | 70 | 100 | - | - | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | dc |
|  | - | - | - | 100 | 50 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | ac |
|  | 200 | - | 50 | 40 | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | bd |
|  | - | - | - | 100 | 200 | 100 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | ac |
|  | - | - | 200 | 100 | 50 | - | 8 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | ab |
|  | - | - | 100 | - | 25 | 50 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | bc |
|  | - | 70 | 100 | - | 200 | - | 10 | 8 | 6 | 4 | - | 2 | bd |
|  | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | dc |
|  | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | bd |

Задача 2

Расчет однофазных цепей переменного тока

К источнику переменного тока с напряжением U подключена электрическая сеть (рисунок 2.1). Значения параметров цеп и ток одной из ветвей приведены в таблице 2.

Рисунок 2

Определить:

1) Токи во всех ветвях цепи напряжения на зажимах каждой ветви и всей цепи, коэффициенты мощности каждой ветви и всей цепи, активные, реактивные и полные мощности каждой ветви и всей цепи методом проводимостей;

2) Проверить правильность расчетов с помощью символического метода;

3) Составить баланс активной и реактивной мощностей;

4) Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов.

Таблица 2 – Исходные данные

| вариант | U, В | Ток ветви, А | R1, Ом | ХL1, Ом | ХС1, Ом | R2, Ом | ХL2, Ом | ХС2, Ом | R3, Ом | ХL3, Ом | ХС3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120 | - | - | 20 | - | - | 20 | 10 | 8 | - | 6 |
|  | - | I1=17,2 | 12 | - | 16 | 10 | 10 | - | 4 | - | 8 |
|  | 320 | - | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | - | 2 | 2 | - |
|  | - | I3=20,9 | 12 | 16 | - | 10 | 20 | - | 4 | - | 8 |
|  | 200 | - | - | - | 35 | 20 | 10 | - | - | 25 | 5 |
|  | - | I2=5,77 | 80 | 60 | - | 12 | 16 | - | - | - | 10 |
|  | 120 | - | 10 | 10 | - | - | - | 12 | 8 | 6 | - |
|  | - | I2=10 | 10 | 10 | - | 6 | 8 | - | 16 | 12 | - |
|  | 200 | - | - | - | 35 | 20 | 10 | - | - | 5 | 25 |
|  | - | I1=7,75 | 8 | 6 | - | 12 | 20 | 4 | - | - | 10 |
|  | 260 | - | 75 | - | 100 | 20 | 50 | - | - | - | 50 |
|  | - | I2=5,77 | 8 | 6 | - | 12 | 4 | 20 | - | 10 | - |
|  | 260 | - | 12 | 14 | - | 10 | - | 20 | 12 | 16 | - |
|  | - | I2=20 | 3 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 4 | 3 | - |
|  | 230 | - | 2 | 6 | - | 6 | 8 | - | 16 | - | 12 |
|  | - | I2=5,77 | 8 | 6 | - | 12 | 16 | - | - | - | 10 |
|  | 240 | - | 8 | 6 | - | 4 | - | 8 | 10 | - | 20 |
|  | - | I1=17,2 | 12 | 16 | - | 10 | - | 20 | 4 | 8 | - |
|  | 250 | - | 4 | - | 10 | 8 | 6 | - | 12 | 6 | - |
|  | - | I1=10 | - | - | 10 | 6 | 8 | - | 16 | - | 12 |
|  | 210 | - | 2 | - | 8 | 8 | 6 | - | 12 | - | 16 |
|  | - | I3=12,7 | 5 | 5 | - | 6 | 8 | - | 16 | - | 12 |
|  | 230 | - | 6 | - | 8 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | 10 |
|  | - | I2=9,77 | 10 | 10 | - | - | - | 12 | 8 | 6 | - |
|  | 230 | - | 10 | 10 | - | - | 12 | - | 8 | - | 6 |
|  | - | I2=22,4 | 2 | - | 6 | 6 | 8 | - | 16 | 12 | - |
|  | 240 | - | 3 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 4 | 3 | - |
|  | - | I3=20,9 | 12 | - | 20 | 10 | - | 10 | 2 | 6 | 10 |
|  | 270 | - | - | 8 | 5 | 12 | 16 | - | 4 | 8 | - |
|  | - | I2=11,55 | 10 | - | 10 | - | 4 | 20 | 2 | 2 | - |
|  | 300 | - | 10 | 20 | - | - | 20 | 10 | 8 | - | 6 |
|  | - | I1=20 | - | 12 | 16 | 10 | 10 | - | 10 | - | 8 |

Пример     ЗАДАНИЕ 1

Исходные данные

Значения ЭДС источников и сопротивления приемников, а также ветвь, в которой нужно определить ток, приведены в таблице 1.

| № вар | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | ветвь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | ad |

Таблица 1 – Исходные данные

Рисунок 1

Определить:

- Составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа;

- Найти все токи в ветвях электрической цепи (рисунок 1), пользуясь методом контурных токов;

- Применив метод эквивалентного генератора найти ток в заданной ветви схемы;

- Составить баланс мощностей для заданной схемы;

- Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.

Решение

1. Составим систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа. Для этого составим расчетную схему (рисунок 2).

Произвольным образом задаемся направлением токов в ветвях. За положительное направление обхода контура принимаем направление по часовой стрелке.

Рисунок 2

Составим 4 уравнения по первому закону Кирхгофа.

Составим 4 уравнения по второму закону Кирхгофа по числу независимых контуров.

Таким образом, система уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа выглядит следующим образом:

2. Найдем все токи в ветвях электрической цепи, пользуясь методом контурных токов.

Для этого изобразим расчетную схему (рисунок 3).

Рисунок 3

Составим 3 уравнения по второму закону Кирхгофа по числу независимых контуров.

Подставим числовые значения и определим значения контурных токов.

Решив систему уравнений методом Гаусса, получим:

Найдём действительные токи:

Знак «-»показывает, что ток направлен в обратную сторону.

Укажем правильное направление токов в ветвях (рисунок 4).

Рисунок 4

3. Применив метод эквивалентного генератора, найдём ток в заданной ветви схемы ad.

В соответствии с методом эквивалентного генератора ток в ветви ad:

Разомкнем ветвь с сопротивлением R6 (рисунок 5) и найдём токи в ветвях цепи методом контурных токов.

Рисунок 5

Составим систему уравнений по второму закону Кирхгофа.

Решив систему уравнений, получим:

Найдем действительные токи

Определим напряжение холостого хода между зажимами ad.

Для определения входного сопротивления Rвх замыкаем накоротко все источники ЭДС и преобразуем схему относительно зажимов ad (рисунок 6).

Рисунок 6

Найдем ток в ветви ad.

4. Составим баланс мощностей для заданной схемы.

300≈303

Баланс мощностей имеет допустимую степень сходимости.

5. Построим потенциальную диаграмму для внешнего контура (рисунок 7).

Рисунок 7

Построим потенциальную диаграмму (рисунок 8).

Рисунок 8

ЗАДАНИЕ 2

Исходные данные

К источнику переменного тока с напряжением U подключена электрическая сеть (рисунок 2.1). Значения параметров цеп и ток одной из ветвей приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные

| № вар | U, В | Ток ветви, А | R1, Ом | ХL1, Ом | ХС1, Ом | R2, Ом | ХL2, Ом | ХС2, Ом | R3, Ом | ХL3, Ом | ХС3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | I2=11.55 | 10 | - | 10 | - | 4 | 20 | 2 | 2 | - |

Рисунок 2.1

Определить:

1) Токи во всех ветвях цепи напряжения на зажимах каждой ветви и всей цепи, коэффициенты мощности каждой ветви и всей цепи, активные, реактивные и полные мощности каждой ветви и всей цепи методом проводимостей;

2) Проверить правильность расчетов с помощью символического метода;

3) Составить баланс активной и реактивной мощностей;

4) Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов.

Решение

Изобразим расчетную схему (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2.

1. Метод проводимостей

1) Определим реактивные сопротивления приемников

2) Определим полные сопротивления приемников.

3) Определим активные проводимости приемников в разветвленной части цепи

Эквивалентная активная проводимость разветвленного участка:

4) Определим реактивные проводимости приемников в разветвленной части цепи

Эквивалентная реактивная проводимость разветвленного участка:

Проводимость имеет индуктивный характер.

5) Определим эквивалентную полную проводимость разветвленного участка.

6) Определим эквивалентное активное сопротивление разветвленного участка

7) Определим эквивалентное реактивное сопротивление разветвленного участка

Сопротивление имеет индуктивный характер.

8) Определим эквивалентное полное сопротивление разветвленного участка.

Изобразим преобразованную схему (рисунок 2.3.).

Рисунок 2.3.

9) Активное сопротивление всей цепи:

Реактивное сопротивление всей цепи:

Полное сопротивление всей цепи:

10) Падение напряжения на зажимах разветвленного участка:

11) Токи в приемниках:

Падение напряжения на зажимах первого приемника:

12) Активные мощности

43660≈43642(Вт)

13) Реактивные мощности

-28292≈--28552.4 (вар)

14) Полные мощности

15) Коэффициент мощности схемы

2. Комплексный метод

1) Сопротивления приемников в комплексной форме

2) Комплекс полного сопротивления разветвленного участка цепи

3) Комплекс полного эквивалентного сопротивления всей цепи

4) Падение напряжения на зажимах разветвленного участка

5) Токи в приемниках:

6) Падение напряжения на зажимах первого приемника:

Построим в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов (рисунок 2.4.).

Рисунок 2.4.

7) Мощности приемников и всей цепи

3. Построим в масштабе на комплексной плоскости потенциальную диаграмму напряжений по внешнему контуру.

Изобразим расчетную схему (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5.

Изобразим потенциальную диаграмму (рисунок 2.6.).

Рисунок 2.6.

# Text boxes

I8

I7

I6

I5

I4

I3

I2

I1

IIV

IIII

III

II

IIII

III

II

I3

I2

I1

Z1=10-j10 Ом

Z23=2.5+j1,9 Ом

I1

-j

-

+

I1

I3

I2

Z1=10-j10 Ом

Z3=2+j2 Ом

I1

I3

U