Задача 1

Расчет трехфазных цепей с симметричной нагрузкой при соединении звездой

К трехфазной сети с симметричной системой линейных и фазных напряжений подключены приемники энергии, соединенные звездой и имеющие сопротивления  (рисунок 3, таблица 1).

Определить:

1. Фазные токи и ток в нейтральном проводе, мощности, поглощаемые каждым приемником и всей цепью. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

2. Решить предыдущую задачу для случая обрыва нейтрального провода. Определить узловое напряжение, напряжение в фазах приемников, фазные токи, мощности, поглощаемые каждым приемником и всей цепью. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

Таблица 1. – Исходные данные

| № вар | U, В | ZА, Ом | ZВ, Ом | ZС, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 450 | 100 | j100 | 100 |

Задача 2

Расчет трехфазных цепей с симметричной нагрузкой при соединении треугольником

К трехфазной сети с симметричной системой линейных и фазных напряжений подключены приемники энергии, соединенные треугольником и имеющие сопротивления (рисунок 4, таблица 2).

Определить фазные и линейные токи, мощности P, Q, S на каждом приемнике и всей цепи. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

Рисунок 4

Таблица 2. – Исходные данные

| № вар | U, В | ZАВ, Ом | ZВС, Ом | ZСА, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 450 | 100 | j100 | 100 |

Задача 3

Расчет трехфазных цепей с несимметричной нагрузкой при соединении звездой

1. В трехфазную четырех проводную сеть включили звездой несимметричную нагрузку: в фазу А – индуктивный элемент с индуктивностью LA , в фазу В – резистор с сопротивлением RB , и емкостный элемент с емкостью СВ , в фазу С – резистор с сопротивлением RС . Линейное напряжением сети UHOM . Определить фазные токи IA, IB, IC, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность S.

Задание 3 для кэл-202 (сз)

| вариант | RB, Ом | RС, Ом | LA, мГн | CB, мкФ | UH, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 20 | 15 | 25 | 200 | 380 |

Задача 4

Расчет трехфазных цепей с несимметричной нагрузкой при соединении треугольником

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность трехфазной цепи S.

Задание 4 для кэл-202 (сз)

| вариант | RBС, Ом | RСА, Ом | LВС, мГн | CАB, мкФ | UH, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 20 | 15 | 45 | 400 | 380 |

Задача 5

Расчет переходных процессов в электрических цепях классическим и операторным методами

Контрольная работа по задаче №5 должна содержать теорию о переходных процессах в электрических цепях и решение примерной задачи по варианту

Исходные данные для задания №5

| 9. | Классический метод расчёта: общий анализ цепи с R и С |
| --- | --- |

ПРИМЕР

ЗАДАНИЕ 1

Исходные данные

К трехфазной сети с симметричной системой линейных и фазных напряжений подключены приемники энергии, соединенные звездой и имеющие сопротивления .

Таблица 3.1. – Исходные данные

| № вар | U, В | ZА, Ом | ZВ, Ом | ZС, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 660 | 5+j12 | 12-j5 | j10 |

Рисунок 3.1 –  Расчетная схема

Определить:

1. Фазные токи и ток в нейтральном проводе, мощности, поглощаемые каждым приемником и всей цепью. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

2. Решить предыдущую задачу для случая обрыва нейтрального провода. Определить узловое напряжение, напряжение в фазах приемников, фазные токи, мощности, поглощаемые каждым приемником и всей цепью. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

Решение

1. Сопротивления линейных проводов и обмоток генератора считаем равными нулю.

1) Определим проводимости ветвей между узловыми точками NN’.

2) Представим векторы эдс источника комплексными числами, направив ЕА по действительной оси:

3) Узловое напряжение:

4) Фазные напряжения приемника:

5) Токи в фазах и нулевом проводе:

6) Определим полную мощность:

Построим векторную диаграмму напряжений на комплексной плоскости (рисунок  3.2).

Рисунок 3.2 – Диаграмма напряжений

Построим векторную диаграмму токов на комплексной плоскости (рисунок  3.3).

Рисунок 3.3 – Диаграмма токов

2. Решим предыдущую задачу при отсутствии нулевого провода ().

1) Узловое напряжение:

2) Фазные напряжения приемника

3) Токи в фазах и нулевом проводе:

Равенство нулю суммы линейных токов является общим свойством трехфазных трехпроводных цепей при соединении звездой и треугольником при симметричной и несимметричной нагрузках.

4) Построим векторную диаграмму напряжений на комплексной плоскости (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Диаграмма напряжений

Построим векторную диаграмму токов на комплексной плоскости (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Диаграмма токов

- Определим полную мощность:

ЗАДАНИЕ 2.

Исходные данные

К трехфазной сети с симметричной системой линейных и фазных напряжений подключены приемники энергии, соединенные треугольником и имеющие сопротивления

Таблица 3.2. – Исходные данные

| № вар | U, В | ZАВ, Ом | ZВС, Ом | ZСА, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130 | 12+j5 | 5+j12 | 13 |

Рисунок 3.6 –  Расчетная схема

Определить фазные и линейные токи, мощности P, Q, S на каждом приемнике и всей цепи. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

Решение

Если сопротивления линейных проводов и обмоток генератора считать равными нулю, то представим вектора эдс источника комплексными числами, направив ЕА по действительной оси.

1) Фазные напряжения приемника равны соответствующим эдс:

2) Фазные токи в приемниках:

3) Линейные токи в приемниках:

4) Мощности фаз:

5) Построим векторную диаграмму напряжений на комплексной плоскости (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Диаграмма напряжений

6) Построим векторную диаграмму токов на комплексной плоскости (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Диаграмма токов

Порядок выполнения расчета Задание 3

1. Начертить исходную схему

2. Определить фазные напряжения:

В четырехпроводной цепи при любой нагрузке фаз выполняется соотношение:

3. Определить сопротивление индуктивного элемента LA:

4. Определить сопротивление емкостного элемента СВ:

5. Определить полное сопротивление в фазе В:

6. Найти фазные токи, применяя закон Ома для участка цепи:

- Определить активную мощность фаз:

8. Определить реактивную мощность  фаз:

9. Полная мощность трехфазной цепи равна:

Порядок выполнения расчета Задание 4

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность трехфазной цепи S.

1. При соединении потребителей треугольником выполняется соотношение:

2. Определить сопротивление емкостного элемента в фазе АВ:

3. Определить сопротивление индуктивного элемента в фазе ВС:

4. Определить полное сопротивление фазы ВС:

5. Определить фазные токи:

6. Определить активную мощность фаз:

7. Определить реактивную мощность фаз:

8. Определить полную мощность трехфазной цепи:

# Text boxes

А

N

В

С

ZA=5+j12 Ом

ZВ=12-j5 Ом

ZС=j10 Ом

UА

UВ

UС

+j

-j

+

-

380

327

-327

-196.3

IА

IВ

IN

+j

+

-

33

19

-32

-42,8

IС

40,9

-4,5

12,4

-j

UА

UВ

UС

+j

-j

+

-

320,6

293

-361

-516,9

UN

59,4

34

IА

IВ

+j

+

-

30,3

51

-45,5

IС

-28,5

-5,5

-j

-1,8

А

В

С

ZАВ=12+j5 Ом

ZВС=5+j12 Ом

ZАВ=13 Ом

UА

UВ

UС

-j

-

111,9

-111,9

-66,2

130

+

+j

IАВ

IВС

+j

+

-

9,2

8,6

-12,5

IА

-9,9

-3,9

-j

-7,2

IСА

IВ

IС

5,3