## Slide 1
Компьютерные информационные технологии
Лекция 3. Краткие сведения о передаче данных
    Каналы связи
    Понятие о трафике, протоколах
    Семиуровневая модель передачи данных
    VPN

## Slide 2
частотные диапазоны электомагнитных волн
5G
3 до 300 ГГц
2-4 G
450 до 2700 МГц
МРТ – радиочастотное сканирование в высоким постоянном магнитном поле

## Slide 3
кГц | килогерц | 103 Гц
МГц | мегагерц | 106 Гц
ГГц | гигагерц | 109 Гц
ТГц | терагерц | 1012 Гц
байт | Б | 100
килобайт | Кбайт | 103
мегабайт | Мбайт | 106
гигабайт | Гбайт | 109
терабайт | Тбайт | 1012
петабайт | Пбайт | 1015
экзабайт | Эбайт | 1018
зеттабайт | Збайт | 1021
йоттабайт | Ибайт | 1024
Частоты приемно-передающих устройств
1Гц=1/сек
Сердце человека в спокойном состоянии бьётся с частотой приблизительно 1 Гц
Пропускная способность канала связи =
Число байт (импульсов) в секунду

## Slide 4
Проводные Каналы связи:
Каналы АТС и обычный модем. 56 кбит/сек;
Каналы АТС и широкополосный модем по технологии ASDL (Asymmetric Digital Subscriber Line), подключенный к обычной телефонной линии в квартире клиента. Другое устройство – управляемый коммутатор – установлен на телефонной станции. При этом передача голоса и цифровых данных происходит на разных частотных диапазонах, т.е. независимо. В ассиметричной технологии предусмотрена различная скорость восходящего и нисходящего трафиков, что обеспечивает скорость передачи данных к клиенту на порядок выше, чем скорость от клиента. Скоростные параметры зависят от оборудования, стоящего на стороне провайдера, и теоретически могут достигать 8 Мбит/сек к клиенту и 1 Мбит/сек от клиента. Скорость 6,5 Мбит/сек уже дает возможность качать DVD-фильмы со скоростью просмотра.

## Slide 5
Проводные Каналы связи
Оптоволоконные линии связи работают в частотном диапазоне 1013 - 1016Гц, что на 6 порядков больше, чем в случае радиочастотных каналов (это обеспечивает пропускную способность 50000 Гбит/c).
ОПТОВОЛОКНО - пропускная способность Гбит/сек, что связано с ограниченным быстродействием оборудования, преобразующего оптический сигнал в электрический и обратно.
Рекорд
скорости 2014г. - 255 Тбит/с.

## Slide 6
Беспроводные Каналы связи
Радиоканалы
Спутниковые: радио, ТВ, Интернет
Сотовые сети. Технологии:
  Wi-Fi (Wireless Fidelity) состоит из нескольких точек доступа, связанных между собой посредством локальной или глобальной проводной сети, радиус действия не превышает 300метров и пропускная способность до 50 Мбит/сек, , 2-5 ГГЦ;
  WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) радиус действия до 50 км и пропускная способность до 70 Мбит/сек, 2-13 ГГЦ;
  LTE (Long Term Evolution) — Радиус действия: 5 - 30 км, пропускная способность примерно 150Мб/с, Ширина полосы радиоканала: до 100 МГц., Рабочий диапазон частот: 450 МГц; 700 МГц; 800 МГц; 1800 МГц; 2,1 ГГц; 2,4 - 2,5 ГГц; 2,6 - 2,7 ГГц.

## Slide 7
3 апреля 1973 года в конструкторском отделе компании Bell Laboratories раздался звонок. Сняв трубку, глава подразделения Джоэл Энгель услышал голос инженера Motorola Мартина Купера: «Угадай, откуда я звоню? Я звоню тебе с настоящего сотового телефона».
Это был первый в истории звонок, совершённый при помощи сотового аппарата. Фактически именно тогда началась новая эпоха в развитии телекоммуникаций

## Slide 8
1981 | Шведская компания Ericsson в Саудовской Аравии ввела в эксплуатацию первую в мире систему сотовой связи на основе аналогового стандарта NMT 450.
1991 | Представлен первый стандарт цифровой сотовой связи (GSM).
1999 | Выпущен стандарт пакетной передачи данных GPRS.
2000 | В Монако, на острове Мен и в Швеции построены первые тестовые сети 3G, в Великобритании выпущены первые лицензии 3G. В этом же году началась разработка стандарта 4G.
2009 | Шведская телекоммуникационная компания "TeliaSonera" объявила о запуске первой в мире коммерческой сети 4G стандарта LTE в Стокгольме и Осло.
Сентябрь 2017 | Шведско-финский телекоммуникационный холдинг Telia Company совместно с компаниями Ericsson и Intel протестировал первую в Европе публичную сеть 5G в морпорту Таллинна.
история развития сотовой связи

## Slide 9
В 1981 году получило массовое развитие сети 1G для передачи речи по аналоговой сети через аналоговые сотовые телефоны.
Через 10 лет, в 1991 году, были запущены сети 2G на основе дешевой и массовой технологии GSM (Global System for Mobile Communications) для передачи речи по цифровой сети и низкоскоростные услуги передачи данных. На тот момент существовали альтернативные проекты этой технологии, например проект «Иридиум», который был связан с передачей данных через спутник. Но технология GSM оказалась настолько удобной и гибкой, что успела опутать весь мир в течение пяти лет, пока все альтернативы только разворачивались. В пустыне Сахара или в российской тайге спутник до сих пор является единственным средством связи, но все достаточно населенные уголки планеты оказались покорены технологией GSM.
Еще через 10 лет возникли сети 3G. Эта технология, которую рекламировали и «продавали» именно как новое поколение сетей, поскольку было замечено, что поколения сменяют друг друга с периодичностью в 10 лет Предоставляет высокоскоростные услуги передачи данных, с возможностью передачи голоса по сети IP, мобильный доступ к интернет.
Примерно в 2010 году 4G (технология LТE) обеспечила Мобильный широкополосный доступ в I-net, передача голоса (VoLTE)

## Slide 10
3G ( third generation — третье поколение), технологии мобильной связи 3 поколения — набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных.
3G соединяет в себе передачу голосового трафика и «пакетов» SMS/MMS.
3G работают на частотах дециметрового диапазона, как правило в диапазоне около 2 ГГц, передавая данные со скоростью до 3,2 Мбит/с. Они позволяют организовывать видеотелефонную связь, смотреть на мобильном телефоне фильмы и телепрограммы и т. д...
3G-сеть запустило ОАО «МТС» 25 января 2010 года в режиме коммерческой эксплуатации в Твери.

## Slide 11
4G —четвёртое поколение мобильной связи поддерживается технологией LTE (Long Term Evolution). характеризующееся высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. Для «голоса» предусмотрена технология VoIP, позволяющая совершать голосовые звонки, применяя быструю «пакетную» передачу.
4G позволяет осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с стационарным.
4G работают на частотах сантиметрового диапазона, которые при высоких уровнях сигнала могут оказывать биологическое воздействие, возможно поэтому стандарт 4G не принят Международным консультативным комитетом по радиовещанию.

## Slide 12
LTE (Long Term Evolution) — сети 4G, обеспечивает теоретическую скорость передачи данных до 326 Мбит/с в направлении от базовой станции на клиентское устройство LTE Advanced предлагает скорость отдачи до 60Мб/с, а обычный – максимум 10Мб/С;. стандарт LTE изначально предназначался только для пакетной передачи данных. Но со временем стала доступной и цифровая передача голоса — за это ответственна технология VoLTE. Качество звука при этом гораздо выше, нежели при разговоре посредством сетей 2G или 3G.. Сети 4G/LTE в России действуют в 79 регионах на 23 сентября 2014 года.
Тверская область стала 61-м регионом России, где действует хотя бы одна сеть LTE хотя бы в одном населенном пункте в режиме коммерческой эксплуатации.
На рынке присутствует около 700 различных устройств с поддержкой LTE, включая USB-модемы и Wi-Fi-роутеры.

## Slide 13
Микроволно́вая печь работает в дециметровом диапазоне (˜2,4 ГГц)

## Slide 14
Сети 5G (IMT2020), значительно расширяют ограниченный функционал мобильных сетей предыдущих поколений. Основными функциональными особенностями сетей 5G являются следующие:
Усовершенствованный мобильный широкополосный доступ eMBB (enhanced Mobile BroadBand)
Сверхнадёжные коммуникации с низкой задержкой ULLRC (Ultra Low Latency Reliable Communication)
Массивные межмашинные коммуникации Massive IoT
(Internet of things) / IIoT (Industrial Internet of things), мMTC (massive Machine Type Communication)

## Slide 16
Возможности использования технологий 5G в коммунальном хозяйстве, энергетике, здравоохранении, индустрии развлечений и на транспорте

## Slide 17
Рост числа подключённых к сети устройств. Источник: Ericsson
5G обеспечивает высочайшие скорости передачи данных (значительно больше 1 Гбит/с) и сверхмалые задержки передачи информации (~ 1 миллисекунда).

## Slide 18
В настоящее время, наряду с LTE сети четвертого поколения представляет еще один стандарт – WiMAX, который является развитием технологии Wi-Fi со значительно большей зоной покрытия. Оба стандарта поддерживают скоростной режим менее 1 Гбит/с, однако МСЭ признало их как наиболее продвинутые технологии, соответствующие требованиям 4G. С 2009 года стал запускаться усовершенствованный стандарт LTE+Advanced, который практически соответствует изначальным требованиям к 4G.
В сетях 5G скорость передачи данных доходит до 7 Гбит/с – в 7 раз больше, чем в сетях LTE. Пока что Международный союз по электросвязи не утвердил частотный диапазон, в котором будет работать стандарт. Но предполагается, что это будут высокие диапазоны. Первые тесты технологии 5G в России провели «Мегафон» и МТС. «Мегафон» использовал временно выделенную полосу частот в диапазоне 4,5 ГГц, МТС – 4,65–4,85 ГГц

## Slide 19
Из доклада министра связи на Питерском экономическом форуме 2017 г.
В 2012 г. в России еще не было ни одной базовой станции, работающей в стандарте связи четвертого поколения 4G/LTE.
В 2017 г. в 4G/LTE работает уже около четверти всей гражданской сотовой инфраструктуры или около 120 тысяч базовых станций и 66 миллионов пользователей смартфонов и планшетов РФ. Без пользователей смартфонов мы с трудом могли себе представить такую ускоренную трансформацию, которая происходит на рынке услуг такси или на рынке онлайн-банкинга. Есть примеры банков, у которых нет ни одного офиса, но есть лишь 500 программистов и уже непонятно, то ли это банк, то ли ИТ-компания. ​
  5 июня2018. Власти Москвы совместно с оператором связи "Мегафон« и МТС запустили в центре города первую в России пилотную зону сети 5G во временно выделенной полосе частот в диапазоне 4,5 ГГц, МТС – 4,65–4,85 ГГц
  Россия к сентябрю 2019 года не производит оборудования для 5G — все пилоты запускались операторами на технологиях иностранных вендоров.

## Slide 20
19 июля 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 5G-сети в крупных городах страны, в которых проживает более 1 млн человек, будут запущены через три года. Ранее «Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение с правительством РФ о разработке дорожной карты развития сетей пятого поколения. Документ предусматривает субсидии для «Ростеха» на создание российской технологической базы 5G до 2024 года. Общий бюджет, необходимый для развертывания 5G в России, до конца 2024-го составляет 208 млрд руб. В «Ростехе» сообщили, что в кооперации готовы участвовать 10 ведущих российских компаний, которые производят радиоэлектронное оборудование, но не назвали конкретные предприятия.
Среди специалистов существует мнение, что на сегодняшний день в России вообще нет компетенций и технологий для производства такого оборудования.

## Slide 21
В мае 2021 года подписано постановление Правительства РФ «О внесении изменений в раздел II таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбамиРФ». Документ разрешает использование диапазона24,25 - 25,25 ГГц для сетей 5G.
К 11 мая 2021 года телеком-операторам России так и не выделили необходимые для развития 5G частоты, включая «золотой» диапазон 3,4-3,8 ГГц (занят силовиками и спецсвязью), который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Операторы связи считают, что без «золотого» диапазона развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение в принципе находится под вопросом.

## Slide 22
Специалисты НИИМТ им. Измерова завершили научно-исследовательскую работу (НИР) о безопасности мобильной связи всех стандартов, в том числе 5G. Результаты исследования направлены в Минздрав России и Роспотребнадзор для принятия окончательных решений, сообщили 26 мая 2021 года в ДИТ Москвы.
Исследовательская работа определила, что уровни электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями мобильной связи всех стандартов, в том числе пятого поколения, безопасны для здоровья человека. Ученые также предложили более современную и точную методику измерения электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями систем сотовой связи, и сделали вывод о необходимости внедрения новых методов контроля уровня электромагнитных полей и возможности корректировки действующего предельного допустимого уровня с 10 до 40 мкВт/см2.

## Slide 23
Учёные Воронежского технического университета (ВТУ) и специалисты воронежской компании ЗАО «Автоматизированные связи» изобрели антенну, поддерживающую стандарты 5G.
https://www.if24.ru/v-voronezhe-sozdali-antennu/3.04.2017 Проводятся пилотные испытания девайса в городских условиях, и разрабатывается необходимая конструкторская документация, после чего начнется серийное производство антенн. К новинке уже проявили интерес московский ФГУП «Космическая связь» и две азиатские телекоммуникационные фирмы, принявшие решение оснастить российскими устройствами автомобили: приборы способны бесперебойно работать во время движения машины. Массовое применение технологии ожидается в 2020 году.
Именно в Воронеже появилась первая в мире мобильная связь: разработки начались в 1958 году, а в середине 60-х годов в СССР внедрили станции спецсвязи, которые можно было переносить с места на место.
на выставке "Вузпромэкспо-2019« демонстрировалась антенна для аппаратуры мобильной связи поколения 5G

## Slide 24
«В сетях 5G информации передается на огромной скорости — до 10 Гбит в секунду. На одном квадратном километре могут одновременно работать до миллиона устройств. Сети 5G также поддерживают высокую скорость движущимися объектами — до 500 км в час. Все это дает не только удобство пользования современными технологиями, но, самое главное, безопасность для всех участников дорожного движения» В мобильных сетях пятого поколения (5G), предлагается использовать миллиметровый диапазон от 3 до 300 ГГц.
Достоинствами миллиметрового диапазона считаются очень высокая пропускная способность каналов связи и квазиоптическая форма распространения излучения, при которой отсутствуют интерференция и связанные с ней помехи. Но такие сигналы теряют энергию при передаче на большие расстояния: в частности, затухание возникает из-за поглощения электромагнитного излучения молекулами кислорода и воды.
Минимальные задержки сигнала, высокая пропускная способность, энергоэффективность, облачные сети доступа и гибкий интерфейс основные достоинства.

## Slide 25
Мы находимся на заре новой цифровой эры с неизбежным запуском первых мобильных сетей 5G и развитием IoT (Internet of Things). 5G состоит из трех основных частей:
  высокая скорость - до 10 Гбит в секунду ;
  огромное количество подключений - миллион подключений на кв. километр;
  высокая надежность и низкая задержка.
НО, если Оператор вкладывает 30-50 млдр. рублей в инфраструктуру 4G в год, при запуске 5G развитие сети стоит уже 300-500 миллиардов.
5G в первую очередь будет востребована для развития телемедицины, интернета вещей, умных городов и сервисов для бизнеса (В2В), промышленных роботов и дронов, городской системы видеонаблюдения, беспилотного транспорта, умных домов, зданий и предприятий.
28.09.2018 «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Huawei продемонстрировали возможности мобильной связи пятого поколения (5G), осуществив первый в России голографический звонок. «ВымпелКом» Huawei организовали демонстрационную 5G-зону в выставочном зале Музея Москвы. Эффект полноценного присутствия удалённого собеседника при использовании очков смешанной реальности.

## Slide 26
5G

## Slide 27
Трафик - в сетевых технологиях - полный информационный поток в коммуникационной системе. Трафик измеряется в нужных точках сети числом проходящих блоков данных и их длин, выраженным в битах в секунду.
Трафик - объем данных в килобайтах, проходящий через сервер за определенный период времени. Различают:
    - входящий трафик данных, получаемых сервером; и
    исходящий трафик данных, отправляемых сервером.
Управление трафиком - в сетях - совокупность средств, необходимых для эффективной и экономичной передачи блоков данных в сети. Целью управления трафиком является равномерное распределение нагрузки по всем сегментам сети.
Средства управления трафиком осуществляют:
      - бесперебойную доставку данных адресатам;
      - проверку фактической загрузки каналов и производительности сети;
      - управление очередями.

## Slide 28
Для передачи по сети информация разбивается на пакеты данных. Каждый пакет включает в себя следующую информацию:
Данные (содержимое) - это информация, предназначенная для передачи по сети.
Адрес - это место назначения пакета. Каждый сегмент сети имеет адрес. Он имеет важное значение в объединенных сетях, состоящих из множества локальных сетей. Существует также адрес рабочей станции и адрес приложения. Адрес приложения необходим, чтобы идентифицировать, какому приложению на рабочей станции принадлежит пакет.
Управляющие коды - это информация, описывающая размер и тип пакета. Управляющие коды включают в себя также коды проверки ошибок и другую информацию.

## Slide 29
Международная Организация по Стандартам (International Standards Organization, ISO) разработала модель, которая четко определяет различные уровни взаимодействия систем, дает им стандартные имена и указывает, какую работу должен делать каждый уровень.
Эта модель называется моделью взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI) или моделью ISO/OSI

## Slide 30
В рамках модели ISO/OSI каждый конкретный уровень может взаимодействовать только с соседними. Совокупность правил и соглашений относительно способа представления данных, обеспечивающего их передачу в нужных направлениях и правильную интерпретацию данных всеми участниками процесса информационного обмена называется протоколом.

## Slide 31
Эталонная модель межсетевого взаимодействия
В основу положена идея декомпозиции процесса функционирования на уровни, причем разбиение на уровни производится таким образом, чтобы сгруппировать в рамках каждого из них функционально наиболее близкие компоненты.
Взаимодействие между смежными уровнями должно быть минимальным, число уровней сравнительно небольшим, а изменения, производимые в рамках одного уровня, не требовали бы перестройки смежных.
Отдельный уровень, таким образом, представляет собой логически и функционально замкнутую подсистему, сообщающуюся с другими уровнями посредством специально определенного интерфейса.

## Slide 32
Протокол - стандарт, определяющий поведение функциональных блоков при передаче данных. Протокол:
    - задается набором правил взаимодействия функциональных блоков, расположенных на одном уровне;
    - реализуется одной либо группой программ.
    описывает: синтаксис сообщения, имена элементов данных, операции управления и состояния.
Стек протоколов — иерархически организованный набор сетевых протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов в сети; разделенный на уровни набор протоколов, которые работают совместно, реализуя определенную коммуникационную архитектуру.
Обычно задачи того или иного уровня реализуются одним или несколькими протоколами.

## Slide 33
Передача данных по сетям построена по нескольким наборам (стекам) протоколов:
Стек протокола OSI определен Международной организацией стандартизации для содействия возможности межоперативной работы применяемых в мире продуктов. Он используется обычно в качестве стандарта для сравнения с другими стеками протоколов.
Протокол NetWare SPX/IPX (NetWare Sequenced Packet Exchange/Intenational Packet Exchange), разработанный на основе стека протокола XNS (Xerox Network Services).

## Slide 34
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) был одним из первых стеков сетевых протоколов. Первоначально он был разработан Министерством обороны США и использовался для связи аппаратуры разных производителей. Часть IP обеспечивает одно из лучших доступных сегодня определений межсетевой связи и используется многими разработчиками в качестве метода взаимодействия продуктов в локальных и глобальных сетях.
Протоколы AppleTalk были определены фирмой Apple Computer в качестве способа взаимодействия систем Apple Macintosh.
Протоколы IBM/Microsoft часто группируют вместе, так как эти две фирмы совместно разрабатывали и использовали программные продукты, такие как LAN Manager и OS/2.

## Slide 35
В модели OSI выделяют семь уровней информационного взаимодействия:
-7- прикладной уровень: передача информации между программами;
-6- уровень представления: шифрование, кодирование и сжатие данных;
-5- сеансовый уровень: установка, поддержка и разрыв соединения;
-4- транспортный уровень: точность доставки, уровень качества услуг;
-3- сетевой уровень: маршруты передачи, обработка и передача сообщений;
-2- канальный уровень: управление каналом связи, доступ к среде передачи и адресация;
-1- физический уровень: cвязь на уровне аппаратуры.

## Slide 36
Модель OSI |  | 
Тип данных | Уровень (layer) | Функции
Данные | 7. Прикладной (application) | Доступ к сетевым службам
 | 6. Представительский (presentation) | Представление и шифрование данных
 | 5. Сеансовый (session) | Управление сеансом связи
Сегменты | 4. Транспортный (transport) | Прямая связь между конечными пунктами и надежность
Пакеты | 3. Сетевой (network) | Определение маршрута и логическая адресация
Кадры | 2. Канальный (data link) | Физическая адресация
Биты | 1. Физический (physical) | Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными

## Slide 37
Уровни не зависят друг от друга и состоят из активных объектов, которые:
  - взаимодействуют с другими объектами того же уровня;
  - предоставляют сервис смежному с ним верхнему уровню;
  - получают сервис от смежного с ним нижнего уровня;
  - обмениваются блоками данных с целью выполнения возложенных на них задач.

## Slide 38
Модель OSI | Уровни NetWare | Уровни TCP/IP
7 Уровень приложений | Служебные средства¦приложения | Приложение¦Почта¦Файл¦Передача¦Виртуальный терминал¦Управление сетью
6 Уровень презентации | Протоколы ядра | Тоже, что и выше
5 Уровень сеанса | Тоже, что и выше | Тоже, что и выше
4 Транспортный уровень | SPX¦TCP | TCP¦UDP
3 Сетевой уровень | IPX¦IP | IP¦ICMP
2 Уровень связи данных | IPX¦IP (1/2) | Связь данных
1 Физический уровень | Драйверы устройств и аппаратура (1/2) | Ethernet¦Token Ring¦X.25¦FDDI

## Slide 39
Передача информации по протоколу TCP/IP состоит из четырех этапов:
-1- протокол ТСР: разбиение информации на нумерованные пакеты;
-2- протокол IP: передача пакетов получателю;
-3- протокол TCP на стороне получателя: проверка комплектности полученных пакетов;
-4- протокол TCP: восстановление искомой информации.
В семейство TCP/IP входят:
- протокол Telnet (восьмибитного байт-ориентированного средства связи);
- система доменной адресации DNS, позволяющая пользователям адресоваться к узлам сети по символьному доменному имени вместо цифрового IP-адреса;
- протокол передачи файлов FTP, который определяет механизм хранения и передачи файлов;
- протокол передачи гипертекста HTTP.

## Slide 40
Протокол BitTorrnet (поток битов) применяется для коллективного обмена файлами (2002) в специально организованных сетях (Р2Р). Torrnet-сервер такой сети знает всех участников сети, которые уже хранят файлы, и при запросе на файл посылает адреса других участников сети, имеющих этот файл. По этим адресам устанавливается соединения и скачивается файл частями. Одновременно пользователь, скачавший файл становится его распространителем. Удобно для скачивания файлов больших размеров.

## Slide 41
пи́ринговая (peer-to-peer, P2P — равный к равному) сеть

## Slide 42
Интернет-телефония VoIP (Voice over IP) передача голоса по IP-протоколам появилась в 1983 г. связь осуществляется в трех вариантах: компьютер- компьютер; компьютер – телефон; телефон – телефон. Нужен компьютер, телефонная гарнитура (или обычные компьютерные динамики и микрофон) и подключение к Интернет.
Системы ИТ–телефонии распространяются бесплатно: Skype , Google talk, Gizmo, Vonage, FaceTime, Viber, WhatsApp, отечественная Mail.ru Агент.

## Slide 43
VPN (Virtual Private Network) – виртуальная частная сеть.
Этот протокол изначально был создан для безопасного подключения клиентов к сети через общедоступные Интернет-каналы. С технологической точки зрения VPN представляет собой логическую сеть (набор защищенных сетевых соединений), наложенную поверх другой — общедоступной — сети. То есть открытый трафик в такой конфигурации передается лишь по внутренним участкам сети, а во внешний мир информация отдается в инкапсулированном виде, и тем, кому не знакомы шифры, извлечь ее оттуда не представляется возможным. Хотя VPN изначально был создан не для Wi-Fi, его можно использовать в любом типе сетей. Для шифрования трафика в VPN чаще всего используется протокол IPSec.
Случаев взлома VPN на данный момент неизвестно

## Slide 44
Защищенность VPN достигается благодаря шифрованию и туннелированию. Туннелирование – технология создания защищённого соединения между двумя точками, при которой сетевые пакеты переупаковываются с сохранением служебной информации. Данные шифруются на каждом конце туннеля прежде, чем начнется их транспортировка, сетевые адреса на обоих концах также могут быть замаскированы.
Все это (шифрование и синхронизация) происходит на втором уровне семиуровневой модели OSI.

## Slide 46
Мобильный VPN часто используется в разных отраслях, например в сфере обеспечения безопасности, а сам mVPN отличается от обычного настройками и схемой работы. Главное отличие в том, что конечная точка, из которой устанавливается соединение, не является неподвижной, поэтому mVPN должен уметь восстанавливать пользовательское соединение при перемещении клиента.
Некоторые провайдеры VPN-услуг начинают предлагать вместе с VPN и интегрированные облачные сервисы. Это позволяет бизнесу получить доступ к облаку и в то же время гарантировать себе безопасное соединение.

## Slide 47
Из сообщения РосКомНадзора от 17 июня 2021 года :
PN-сервисы Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN, VyprVPN и Opera VPN отнесены к угрозам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2020 года №127.
В пресс-службе ведомства сообщили, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.
Отмечается, что для непрерывной работы ПО и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы «белые списки». В «белые списки» включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний. В соответствии с регламентом компании были проинформированы о возможности включения в «белые списки» 14 мая 2021 года. В случае поступления новых запросов, после проведения проверки, «белые списки» могут быть оперативно дополнены.

## Slide 48
Telegram — мессенджер с открытым исходным кодом, созданный Павлом Дуровым. После установкиTelegram, требуется ввести только номер мобильного телефона, на который придёт SMS со специальным кодом. После этого создается новый аккаунт, который идентифицируется по номеру телефона или же по выбранному никнейму. Для передачи сообщений в Telegram используется децентрализованная структура из серверов, расположенных в разных странах, что обеспечивает высокую скорость передачи, при этом сообщения сжимаются для экономии трафика. Все отправленные данные для синхронизации сохраняются в облаке. Telegram использует собственный криптографический протокол MtProto, обеспечивающий защиту информации.

## Slide 49
Любые сервисы, имеющие дело с непубличной информацией, передают данные по безопасному соединению
HTTPS = HTTP +SSL
(Secure Sockets Layer —криптографический протокол) .
Официальный портал "Госуслуги" использует для защиты данных пользователей сертификат, выданный компанией COMODO CA Limited,
Mail.ru – иностранные сертификаты GeoTrust.

## Slide 50
Вопросы по теме лекции:
Какими устройствами (hard ware - железом) оснащены вышки сотовой связи?
Какими устройствами (hard ware - железом) оснащены современные телефоны для обеспечения сотовой связи?
Читайте журналы компьютерной тематики
http://www.windxp.com.ru/Magazine.htm