## Slide 1
Компьютерные информационные технологии
ГИС “Терра”

## Slide 2
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ-часть комплекса для обработки измерений
В этом модуле по данным, полученным тем или иным способом (автоматический импорт полевых измерений из электронного тахеометра или ручной ввод данных из полевого журнала) вычисляются координаты и высоты снятых точек.
ОКНО ИНФОРМАЦИОННОЕ, наглядное отображение того, что намерили в поле, для визуального контроля, для поиска точек по названию, для составления схем и т.д.

## Slide 3
Величины mb и mS, необходимые для вычисления весов при уравнивании, есть погрешности измерения углов и расстояний инструментом, используемым в работе.
Окно «Параметры» появляется в момент первого запуска вычислительного модуля или по нажатию кнопки «Параметры»

## Slide 4
.
Значения mb приводятся в секундах,
значения ms – в миллиметрах, ppm (Parts per million), читается «пи-пи-эм»,

## Slide 5
за погрешность определения точки тахеометром отвечают:
погрешность измерения направления mb,
погрешность измерения наклонного расстояния ms.
Чтобы получить малое значение погрешности на коротких расстояниях (чаще на стройке),нужно выбирать тахеометр с точными дальномерами.
Чтобы получить малое значение погрешности на больших расстояниях (чаще при топографических измерениях), нужно выбирать тахеометр с более высокой угловой точностью

## Slide 6
Запись ms= 3mm+2ppm означает, что точность измерения расстояния будет равна 3мм + 2 миллионных доли от измеренного расстояния. Проще сказать на каждый километр добавляется 2 мм к погрешности (1 км = 1 000 000 мм).

## Slide 7
Предусмотрены следующие виды вычислений:  уравнивание с оценкой точности одиночных теодолитных ходов и систем теодолитных ходов с узловыми точками, опирающихся на исходные координаты и дирекционные углы;  уравнивание с оценкой точности теодолитных ходов с координатной привязкой на одном или двух конечных пунктах;  уравнивание с оценкой точности одиночных нивелирных ходов и систем нивелирных ходов с узловыми точками, опирающихся на исходные отметки;  вычисление координат висячих ходов и точек;  вычисление высот висячих ходов и точек.

## Slide 8
В программе реализовано уравнивание только для двух типов классических геодезических построений: теодолитных и нивелирных ходов.
При проведении уравнивания вычисляются поправки к горизонтальным углам и к расстояниям между точками для плановых сетей, и поправки к превышениям между точками для высотных сетей.
Строгое уравнивание плановых и высотных сетей производится классическим коррелатным способом по методу наименьших квадратов с условием [pv2 ]=min. Коррелаты — неопределённые множители Лагранжа, используемые в коррелатном способе уравнивания.
Оценка точности результатов уравнивания плановых и высотных сетей выполняется по средним квадратическим погрешностям (СКП) относительно исходных пунктов для каждой уравненной точки сети.

## Slide 9
Все длины линий заносятся в метрах
Углы можно заносить как в градусах в виде десятичной дроби. Ввод углов в виде десятичной дроби вводится привычным способом.
Ввод в градусах-минутах-секундах начинается с ввода градусов, далее следует ввести любой нецифровой символ, отличный от точки. После цифр в поле ввода появится значок градуса «º». Далее следует приступить к вводу минут и секунд, которые вводятся аналогично градусам. Завершается ввод нажатием клавиши Enter.
В ВЕРТИКАЛЬНЫХ УГЛАХ ОТСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ОТ ЗЕНИТА

## Slide 10
Предварительные вычисления
Перед проведением уравнивания, а также перед построением общей схемы измерений, автоматически происходит предварительная обработка данных, в том числе:
− вычисление средних значений измеренных горизонтальных и вертикальных углов (зенитных расстояний) из полуприёмов и приёмов;
− вычисление горизонтальных проложений по измеренным наклонным расстояниям и вертикальным углам (зенитным расстояниям);
− вычисление средних значений линий, измеренных в прямом и обратном направлениях; − вычисление превышений, полученных методом тригонометрического нивелирования;
− выявление ошибок измерений, превышающих допустимые значения;
− на основе данных измерений программа создаёт полигоны, вычисляет предварительные координаты точек и невязки.
На этапе предварительных вычислений формируются предупреждающие сообщения, если значения полученных невязок превышают их допустимые значения. Далее пользователь должен либо продолжить уравнивание, не смотря на предупреждения, либо нажать кнопку «Отмена» и приступить к исправлению ошибок.

## Slide 11
Вычисленные координаты и высоты точек хранятся в специальном файле с расширением .xml, который создаётся автоматически после команды «Уравнивание», пользователю нужно лишь сохранить этот файл в нужном ему месте. Кнопка «Сохранить» отвечает за сохранение в файл текущего состояния вычислительного модуля в формате xml. В файл также сохраняются вычисленные координаты, высоты и величины оценок точности для точек. Эти значения могут быть использованы при импорте точек в «Терра.Топография».

## Slide 12
Терра.Топография
СОЗДАТЬ ПРОЕКТ

## Slide 13
Система условных знаков и масштаб задаются только на этапе создания проекта, в дальнейшем изменение невозможно. Это обеспечивает передачу условных обозначений при экспорте в другие ПО (AutoCAD)

## Slide 14
Для построения ЦММ задается контур поверхности